## Slide 1: Betriebstechnik bei Packet Radio
Michael Funke – DL4EAX
Fragen BE301-BE310

## Slide 2: Packet Radio
Ein Packet Radio Station besteht aus einem Computer mit einem TNC (Terminal Node Controller). Das ist ein Modem, welches heute auch gerne als Software abgebildet wird. Dazu kommt ein 70cm-Funkgerät mit Antenne.
Um die Frequenz möglichst ökonomisch zu nutzen, muss die Umschaltzeit zwischen Senden und Empfang (TX-Delay) möglichst kurz sein.
Funkgeräte sollten also eine schnelle elektronische Sende - Empfangsumschaltung haben, wie heute üblich.
Bildquelle: http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Datei:Pr-schema.jpg

## Slide 3: Packet Radio
Damit verbindet sich der Benutzer zu einem Digipeater, einer Relaisfunkstelle für Packet Radio. Hier kann er sich dann zu anderen, an diesem Digipeater verbundenen Funkamateuren, verbinden oder in seine Mailbox schauen. In der Mailbox befinden sich persönliche Nachrichten und Diskussionsforen. Mailboxen gleichen ihren Inhalt über “Forwarding“ automatisch ab. CQ zu rufen ist technisch möglich, aber unüblich, weil man den CQ-Ruf nur im “Monitor“ sieht. “Monitoring“ bedeutet, dass man sich alle Nachrichten auf einer
PR-Frequenz anzeigen lässt. Üblicherweise ist man aber zu einem anderen Digipeater, Mailbox oder Benutzer verbunden.
Bildquelle: http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Datei:Pr-schema.jpg

## Slide 4: Packet Radio
Digipeater sind über Linkstrecken miteinander verbunden. Die Linkstrecken sind auf höheren Frequenzen als 70cm, da dort höhere Bandbreiten erlaubt sind. DL4EAX loggt sich also bei DB0GOS in Essen ein und wenn er mit DL1EBW in Kleve schreiben möchte, muss er sich zuerst mit DB0KV verbinden. Die “Autorouter-Software“ kennt den Weg (über DB0II in Mönchengladbach), also muss DL4EAX nur “c DB0KV“ eingeben. Wenn er dann bei DB0KV ist, gibt er “c DL1EBW“ ein und schon können sie miteinander schreiben.
Bildquelle: http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Datei:Pr-schema.jpg

## Slide 5: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 6: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/