## Slide 1: Notfunkverkehr
Carmen Weber– DM4EAX
Fragen BF101-BF110

## Slide 2: Das 80m-Band
Nicht nur für den Amateurfunk alleine!

## Slide 3: See-/Schiffsfunk
Das 80m-Band ist nicht nur für den Amateurfunk primär zugelassen, sondern auch für den See-/Schiffsfunk. Von daher gilt: Nicht auf den See-/Schiffsfunkfrequenzen funken. Im Falle, dass man erst nach dem Beginn einer Verbindung bemerkt, dass hier der Schiffsfunk QRV ist, muss man die Verbindung auf einer anderen Frequenz fortführen.
Grund: Der See-/Schiffsfunk darf nur auf festen Frequenzen senden. Ausnahme: Bei der geführten Verbindung handelt es sich um einen Notfall. Anmerkung: Der Autor hat in 20 Jahren Betrieb noch nie eine Seefunkstelle auf 80m gehört. Das ist wohl noch eine Frage aus den 50 ´er oder 60 ´er Jahren. 

## Slide 4: Frequenzen im Notfunkverkehr

## Slide 5: Empfehlung der IARU
Nach Empfehlungen der Internationalen Amateur Radio Union sind die Frequenzen als Notfunkaktivitätszentren für den Amateurfunk im Falle einer Katastrophe vorgesehen.
Band | Aktivitätszentrum
20m | 14300
17m | 18160
15m | 21360

## Slide 6: Was mache ich wenn … ?

## Slide 7: Notfunkzeichen
  In der Telefonie wird international das Wort Mayday zum Anfang einer Notrufmeldung durch die kommerziellen Funkdienste (Flug- und Schiffsfunk) verwendet.
  Damit bei einem Notruf schnell zwischen privatem und kommerziellem Dienst unterschieden werden kann, ist es den privaten Funkdiensten streng untersagt, “Mayday“ oder auch “SOS“ zu nutzen.

## Slide 8: Ich höre eine Notfallmeldung
Egal, ob ich nun von einer privaten Segelyacht oder von einem Autofahrer über das Relais eine Notfallmeldung hier höre, nehme ich Kontakt mit der meldenden Person auf, um den Standort zu erfahren und gebe diese Information an die Polizei weiter.

## Slide 9: UTC auch im Notfunk gebräuchlich
Führen wir am 10. Oktober um 15:00 Uhr MESZ eine Verbindung mit einer einen Notfall meldenden Station und vereinbaren, dass wir erneut um 22:00 Uhr UTC Kontakt aufnehmen werden, dann stellen wir uns den Wecker auf 00:00 Uhr MESZ, um den Kontakt erneut aufzunehmen.

## Slide 10: Mayday vom Schiff gehört
Hören wir von einem Schiff in Seenot eine Notrufmeldung, so beobachten wir eine kurze Zeit lang, ob es eine Rückmeldung gibt.
Erfolgt keine Rückmeldung, so können wir auf den Notruf antworten und unsere Hilfe anbieten.

## Slide 11: Das war schon alles
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 12: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/