## Slide 1: Die Abwicklung des Amateurfunkverkehrs
Fragen BE101-BE119 BE201-BE216 BE401-BE411
Carmen Weber– DM4EAX

## Slide 2: Grundlegendes
CQ --- CQ --- CQ
“CQ“ ist die internationale Abkürzung aus dem Englischen für „Come Quickly“ und bedeutet übersetzt:
“Komme schnell!“.
“CQ“ ist der allgemeine Anrufschlüssel.
Das heißt:
Damit können wir einen allgemeinen Anruf tätigen und auf Antwort warten.
Oder wir hören jemanden “CQ“ rufen und antworten.

## Slide 3: Ein Beispiel
Wir hören :
“CQ --- CQ --- CQ
von DK1TTT – DK1TTT ruft CQ!“
Unter Benennung des Rufzeichens der Gegenstation antworten wir nun:
“DK1TTT - Hier ist DO4EAX - Bitte kommen!“

## Slide 4: Unterschiedliche Formen der CQ-Rufe
Wenn man über die Bänder dreht, kann man immer wieder verschiedene CQ-Rufe hören.
Hierbei ist es dann wichtig zu verstehen, wer gerufen wird.
Wir hören zum Beispiel: “CQ - FD - CQ - FD von DO1PGR - Bitte kommen!“
Daraus erkennen wir, dass DO1PGR am Fieldday (FD) teilnimmt und Stationen ruft, die ebenfalls am FD-Contest teilnehmen.
Wir hören in CW (Morsetelegraphie)
“CQ ZL- CQ ZL de DL0HDB pse k“
und erkennen, dass DL0HDB einen Verbindung mit einer Station in Neuseeland sucht.
Bei CW ist es wichtig zu wissen, dass man sich immer dem Gebetempo des Telegraphie-Partners anpasst, wenn dieser langsamer gibt als wir.

## Slide 5: Der CQ-DX Ruf
Es gibt zwei unterschiedliche Bedeutungen des CQ-DX-Rufes. Hierbei kommt es darauf an, auf welchem Band wir den Ruf hören.
Hören wir auf den KW-Bändern
“CQ DX - CQ DX - This is ON4CAS - Please come!“,
dann möchte die belgische Station eine Verbindungen außerhalb von Europa (der eigenen Kontinents). Hören wir auf UHF oder VHF
“CQ DX - CQ DX - This is DO1EMC“,
so sucht die deutsche Station eine Verbindung, die mehr als 500 km entfernt ist. Anmerkung:
Die Entfernungsangabe ist auf UKW nicht klar definiert.

## Slide 6: Der gezielte Anruf
Vor allen Dingen auf Relaisstationen, kann man hören:
“DO1ABC für DK9ZZ - Bitte kommen!” .
Dies ist dann ein gezielter Anruf. DK9ZZ wünscht ausschließlich eine Verbindung mit DO1ABC.

## Slide 7: Darf man in einer anderen Betriebsart auf einen CQ-Ruf antworten?
Dazu ist zu sagen: Grundsätzlich “Ja“.
Doch sollte man erst in der rufenden Betriebsart antworten und einen Wechsel zum Beispiel von SSB auf CW vorschlagen.
Wird der Wechsel nicht gewünscht, so bleibt man in der Betriebsart oder sucht eine andere Station.

## Slide 8: In welcher Sprache antworte ich?
Hier gilt bei internationalen Verbindung die englische Sprache.
Ruft zum Beispiel IK2MIL CQ in englischer Sprache, dann antworte wir auch in Englisch:
“IK2MIL - This is DM4EAX calling“ .

## Slide 9: Nach einer Verbindung
Wir haben gerade die Verbindung mit einer zuvor “CQ“ rufenden Station beendet und hören, dass wir jetzt selbst gerufen werden.
Darauf können wir kurz antworten und bitten um einen Frequenzwechsel auf eine freie Frequenz.
Danach führen wir das QSO mit der an-rufenden Station.

## Slide 10: Selber CQ rufen

## Slide 11: CQ Rufen
Nun möchten wir selber “CQ“ rufen und benötigen hierfür natürlich eine freie Frequenz.
Dazu drehen wir über das Band. Finden wir eine offensichtlich freie Frequenz, warten wir einen Augenblick (ca. 30 - 60s) ab und fragen dann zwei- bis dreimal nach, ob die Frequenz belegt ist. Hören wir weiterhin nichts, können wir mit dem QSO beginnen.
Begründung: Wegen der “Toten Zone“ können wir die Gegenstationen vielleicht nicht hören.
Der Begriff “Toten Zone“ wird ausführliche in der Technik unter dem Kapitel “Wellenausbreitung“ und “Ionosphäre“ erklärt.

## Slide 12: Allgemeiner Anruf
Eben haben wir die verschieden Formen der “CQ-Rufe“ gelernt.
Rufen wir selber “CQ“, so ändert sich an dem eben Gelernten nichts. Der einzige Unterschied liegt darin, dass nun wir selber rufen.
Wir können also die gelernten CQ-Rufe selber anwenden. Ein kleines Beispiel hierzu erfolgt auf der nächsten Folie.

## Slide 13: Beispiel für “CQ-Rufe“
SSB:
“CQ Spain - This is DM4EAX calling - CQ Spain - This is DM4EAX calling - CQ Spain - This is DM4EAX calling - and DM4EAX is listening“
CW:
“CQ EA de DM4EAX - CQ EA de DM4EAX - CQ EA de DM4EAX - pse k“
Wichtig für CW:
Antwortet Euch ein offensichtlicher Anfänger, meistens gibt er nicht schnell, dann passt euch bitte seinem Tempo an.

## Slide 14: Bruchstücke in der Antwort
Ihr habt nun “CQ“ gerufen und hört als Antwort nur noch den Teil des Rufzeichens, z. B. nur RWM.
Dann könnt Ihr wie folgt antworten:
„Hier ist DO4EAX –
RWM bitte kommen.“ oder „Hier ist DO4EAX – wurde ich gerufen?“

## Slide 15: Unterschied SSB und CW
Wir haben bereits die betrieblichen Ab-kürzungen gelernt und kennen die Q-Gruppe “QRZ“.
QRZ und die anderen betrieblichen Ab-kürzungen werden ausschließlich in “CW“ (Telegraphie) benutzt.
Merke:
In SSB sind die Q-Gruppen nicht erwünscht, aber (leider) üblich.

## Slide 16: DX - Verkehr

## Slide 17: DXpedition
Was ist eine DXpedition?
Bei einer DXpedition bilden Funkamateure ein Team, das zum Zwecke der Aktivierung von seltenen DXCC-Ländern* eine Expedition zu diesen Ländern unternimmt.
____
*Das “DXCC-Diplom“ ist ein Diplomklassiker, bei dem man versucht, möglichst viele Länder der Welt zu erreichen.

## Slide 18: Pile-Up
Bei seltenen Stationen erleben wir es immer wieder, dass die Stationen zahlreich gerufen werden. Es kommt zu einem “Pile-Up“ (Aufstapeln). Hier heißt es: Ruhe und Geduld bewahren. In der Regel versuchen die seltenen Stationen im Simplexbetrieb (Send- und Empfangsfrequenz sind gleich) die Anrufe zu steuern, indem sie nur eine bestimmte Region* rufen oder darum bitten, dass nur Stationen mit der Zahl 2 im Prefix mit ihrem Suffix antworten. Es gibt aber auch die Möglichkeit des Listenbetriebes. Das heißt: eine andere gut hörbare Station führt eine Liste der an-rufenden Stationen und fordert dann die jeweilige Station auf, eine Verbindung mit der seltenen Station aufzunehmen.
* z.B. EU, NA oder OC

## Slide 19: Der SplitA-Betrieb
Seltene Station nutzen auch gerne den Split-Betrieb, um zahlreiche QSOs zu erarbeiten.
Split-Betrieb bedeutet, dass eine seltene Station auf einer Frequenz empfängt und auf einer anderen Frequenz sendet.
Beim CQ-Ruf hören wir deshalb oft in CW die Aufforderung “up 5“ oder auch “down 5“. Das bedeutet, wir senden 5kHz höher oder niedriger als die Station.
In SSB hören wir “Split up 7.190 to 7.200“.
Wir senden dann zwischen 7.190 und 7.200.

## Slide 20: QRV über das Relais

## Slide 21: Was ist ein Relais?
Ein Relais ist eine ortsfeste Amateurfunkstelle, über die man auch bei einer schlechten geografischen Lage über weite Entfernungen QSOs auf UKW führen kann.
Hierbei ist wichtig zu wissen, dass die Relaisfunkstelle eine Eingabe- und eine Ausgabefrequenz hat. So sendet man zum Relais zum Beispiel auf 145.100MHz und empfängt es auf 145.700MHz.
Durchgänge auf dem Relais sollten möglichst kurz gehalten werden, damit Mobilstationen das Relais zum Betrieb nutzen können.

## Slide 22: Relaisetrieb
Wie wir eben gehört haben, gibt es eine Eingabe- und eine Ausgabefrequenz. Also zwei unterschiedliche Frequenzen, die den Betrieb über die Relaisfunkstelle erst möglich machen.
Hier in Deutschland liegt die Ausgabefrequenz im 2m-Band üblicherweise 600 kHz höher als die Eingabefrequenz, im 70cm-Band sind das 7,6 MHz.
Das heißt:
Wir müssen unser Funkgerät auf Relaisbetrieb umstellen, wenn es das nicht schon automatisch selber macht.

## Slide 23: Der Rapport
Der Rapport, also die Beurteilung der Aussendung, ist entgegen dem üblichen Rapport anders zu geben, da man hier ausschließlich die Lesbarkeit R beurteilen kann und nicht die Signalstärke des Relais.

## Slide 24: Baken
Ein gutes Mittel zur Überprüfung der Ausbreitungsbedingungen!

## Slide 25: Die Funkbake
Eine Funkbake ist eine ortsfeste Funk-station an einem dauerhaft festgelegtem Standort.
Sie sendet auf einer ihr zugewiesen Frequenz permanent ein Signal zur Überprüfung der Ausbreitungsbedingungen.
2m-Bake: TEST DE DL0SWN/B in JO53QO

## Slide 26: Internationales Baken Projekt - IBP

## Slide 27: Das IBP
Das IBP (Internationales Baken Projekt) ist ein Projekt, bei dem an verschiedenen Standorten, zeitversetzt und auf derselben Frequenz, Signale zur Überprüfung der Ausbreitungsbedingungen ausgesendet werden.
Dem IBP wurden durch die IARU-Empfehlungen - auf den verschiedenen KW-Bändern - Frequenzbereiche zugewiesen.
Von daher gilt es, diese Bereiche freizuhalten.
Eine Übersicht, welcher Bereich wo zu finden ist, zeigt die nächste Seite.

## Slide 28: Bakenfrequenzen
KW-Band | Frequenzbereich
10m | 28190-28225kHz
12m | 24929-24931kHz
15m | 21149-21151kHz
17m | 18109-18111kHz
20m | 14099-14101kHz
Grundsätzlich sind diese Bereiche, sowie alle anderen Baken-Bereiche laut Bandplan, freizuhalten.

## Slide 29: Besonderheiten in den Betriebsarten

## Slide 30: QRP – DX-Verbindungen
Möchte man mit kleiner Leistung möglichst ferne Ziele erreichen, sollte man auf die sogenannten Digitalen Betriebs-arten (Digi-Modes) wie
PSK31,
FT8 und
Pactor oder
CW (Continious Wave – Telegraphie) ausweichen.

## Slide 31: Rapport bei SSTV
Der Rapport im SSTV-Betrieb wird direkt in das zu sendenden Bild eingepflegt und damit übertragen.
Auf dieselbe Art erhält man seinen Rapport.

## Slide 32: Dies und das
Doch trotzdem Wichtig!

## Slide 33: Darf ich verschlüsselte Nachrichten übermitteln?
Nein!
Hintergrund:
Der Amateurfunkverkehr ist grundsätzlich in “offener Sprache“ abzuwickeln.
Auch “Digi-Modes“ oder “CW“ gehören zur “offenen Sprache“, da hier der Code offen liegt.

## Slide 34: Contest
Im Contest arbeiten wir natürlich auch nur auf den zugelassenen Bändern. Weiterhin ist jedoch noch der internationale Kurzwellenbandplan und die in der Contest-Ausschreibung angegeben Bänder zu beachten.
Das heißt:
Ist in der Ausschreibung nur von 20m-Band die Rede, dann funken wir auch ausschließlich auf dem 20m-Band, außerhalb des contestfreien Bereiches und in dem jeweiligen Bereich der Betriebsart, in der der Contest ausgeschrieben ist.

## Slide 35: Aussagen während des Funkbetriebes
Vielleicht habe Ihr ja schon einmal gehört, dass jemand erklärt, LU auf “dem langen Weg“ gearbeitet hat.
“Langer Weg“ bedeutet, dass man entgegen der Richtung der Richtantenne LU nicht direkt, sondern indirekt gearbeitet hat.
Hierbei kann man sehen, dass der Weg nach LU um 180 Grad entgegen der Stellung der Antenne gedreht, zustande kam.
Allerdings kann dies auch durch die Ausbreitungsbedingungen zustande kommen. Dazu gibt es weitere Informationen in dem Kapitel Technik – “Wellenausbreitung“ und “Ionosphäre“.

## Slide 36: Aurora
Aurora bedeutet, dass durch eine starke Einströmung von elektrisch geladenen Teilchen in die Ionosphäre, nördliche Polarlichter zustande kommen, an denen dann die Ultrakurzwellen reflektiert werden.
Für den Funkamateur bedeutet dies, dass er auf dem 2m-Band sogenannte Überreichweiten beobachten kann und sich so zum Beispiel eine Verbindung nach Schottland aufbaut.
Die Signale hören sich zumeist stark verrauscht oder verbrummt an.
Meistens stimmt die Antennenrichtung nicht mit der Richtung zum Funkpartner überein.

## Slide 37: Zum Schluss Fragen, die Ihr wissen müsst
Erörterung erfolgt in den nächsten Lerneinheiten!

## Slide 38: Sporadic E
Was meint ein Funkamateur, wenn er angibt, dass auf dem 2-m-Band
“Sporadic-E-Bedingungen“
herrschen?
Er meint, dass zurzeit Stationen aus Entfernungen von 1000 bis 2000km zu hören sind, die über Reflexionen an der “sporadischen E-Schicht“ empfangen werden.

## Slide 39: Locator
Was versteht man unter dem von Funkamateuren benutzten Standortkenner (“Locator“)?
Er ist eine international anerkannte Einteilung der Erdoberfläche nach Längen- und Breiten-graden in Groß- und Kleinfelder, die mit Buch-staben und Zahlen bezeichnet werden.
JO31ML gibt zum Beispiel den Standort der Clubstation DL0HDB mit einer Genauigkeit von 5km an.

## Slide 40: Karte
Bildquelle: Von Oona Räisänen (Mysid) - Base map from Image:Blank map of Europe (polar stereographic projection) cropped.svg; Grid drawn in Inkscape and based on the (public domain) output of Great Circle Maps v2.3., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2528974

## Slide 41: ARDF
Was verstehen Funkamateure unter einer "Fuchsjagd" (ARDF = Amateur Radio Direction Finding)?
Es ist ein Funkpeilwettbewerb, bei dem mithilfe von tragbaren Peilempfängern versteckte Kleinsender im KW- oder UKW-Bereich, die nur kurzzeitig senden, aufzufinden sind.

## Slide 42: HAM-Spirit
Was versteht man im Amateurfunk unter “Ham-Spirit“?
Es ist der “Ehrenkodex“ der Funkamateure!
Gemeint ist hier eine besonder Art von Kameradschaft, die verbunden ist mit Verhaltensregeln zur Fairness im Umgang miteinander, zur Hilfsbereitschaft, zur Neutralität im Umgang mit Politik, Religion, anderen ethnischen Gruppen, usw.
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Ham_Spirit

## Slide 43: HAM-Spirit
Hier die Version von Werner W. Dieffenbach aus dem Amateurfunkhandbuch von 1966:
Der Amateur ist wohlgesittet Die Arbeit des Funkamateurs ist gesetzlich Der Funkamateur ist fortschrittlich Der Amateur ist freundschaftlich und hilfsbereit Der Amateur ist duldsam Der Amateur ist ausgeglichen Der Amateur ist bescheiden Der Amateur hilft der Wissenschaft Der Amateur ist frei Der Amateur fördert die internationale Freundschaft

## Slide 44: Vielen Dank für das Zuhören!

## Slide 45: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/