## Slide 1: Signalbeurteilung
Michael Funke – DL4EAX
Fragen BB301-BB312

## Slide 2: RST System

## Slide 3: Das RST-System …
… ist eine Kurzformel, um die Qualität eines empfangenen Signals zu beschreiben.
Kurzzeichen | Englisch | Deutsch | Abstufung
R | Readability | Lesbarkeit | 1 - 5
S | Signal Strength | Signalstärke | 1 - 9
T | Tone Quality | Tonqualität | 1 - 9
Die Tonqualität (T) wird im Sprechfunkbereich nicht beurteilt. Sie dient der Beurteilung von Telegrafie und digitalen Aussendungen.

## Slide 4: Das R …
… bezeichnet die Lesbarkeit des Signals im Verhältnis zum Rauschen oder zu Störungen.
R | Beurteilung
1 | Nicht lesbar
2 | Zeitweise lesbar
3 | Mit Schwierigkeiten lesbar
4 | Ohne Schwierigkeiten lesbar
5 | Einwandfrei lesbar

## Slide 5: Das S …
… bezeichnet die Signalstärke
S | Beurteilung
1 | Kaum hörbares Signal
2 | Sehr schwaches Signal
3 | Schwaches Signal
4 | Mittelmäßiges Signal
5 | Ausreichendes Signal
6 | Gut hörbares Signal
7 | Mäßig starkes Signal
8 | Starkes Signal
9 | Äußerst starkes Signal
9 + x | Signal liegt mit x dB über S9 an

## Slide 6: Das T …
… bezeichnet die Tonqualität, ursprünglich bei CW.
T | Beurteilung
1 | Äußerst roher Wechselstrom
2 | Äußerst roher unmusikalischer Wechselstrom
3 | Roher Wechselstrom leicht unmusikalisch
4 | Leicht roher Wechselstrom mittelmäßig musikalisch
5 | Musikalisch modulierter Ton
6 | Modulierter Ton leichter Triller
7 | Unstabiler Ton
8 | Gefilterter Ton mit z. B.: etwas Brummmodulation
9 | Reiner Ton

## Slide 7: S-Meter
Anzeige der Empfängereingangsspannung

## Slide 8: S-Meter
Das S-Meter (englisch: signal strength meter) ist eine in S-Stufen kalibrierte logarithmische Anzeige der Empfängereingangsspannung im Verhältnis zu einem Bezugswert (50µV bei S9). Die Einteilung der Skala ist von S1 bis S9 und Werte über S9 werden additiv als "dB über S9" angegeben.
Bildquelle: Von Cqdx - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27274302
Bildquelle: Michael Funke - DL4EAX

## Slide 9: Was ist eine lineare Anzeige?
Bildquelle: CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154162
Bei dem unten zu sehenden Voltmeter bedeutet jeder Teilstrich 10 Volt mehr. Die Hälfte der Maximalwertes (150 Volt) liegt genau in der Mitte.

## Slide 10: Was ist eine logarithmische Anzeige?
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX
Bei dem unten zu sehenden Voltmeter sieht man eine deutliche Spreizung im unteren Mess-bereich. Die logarithmische Skala erlaubt eine Darstellung von großen Werten, wobei die kleinen Werte aber auch noch gut ablesbar sind.

## Slide 11: Und wie ist das mit dem S-Meter?
Bildquelle: Von b316728 - Flickr: EMICO S-meter, CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28396049,
Bei dem unten zu sehenden S-Meter bedeutet jeder Teilstrich eine S-Stufe mehr. Das sieht erst mal linear aus. Aber: Jede S-Stufe steht für eine Verdoppelung der Eingangs-spannung. Hier steckt die Spreizung nicht in der Skala, sondern in dem was angezeigt wird. Nicht die Spannung wird direkt angezeigt, sondern das logarithmische Verhältnis zu einer Bezugsspannung.

## Slide 12: S-Werte und zugehörige Spannungen
S-Wert | Spannung bis 30MHZ
1 | 0,1953125µV
2 | 0,390625µV
3 | 0,78125µV
4 | 1,5625µV
5 | 3,125µV
6 | 6,25µV
7 | 12,5µV
8 | 25µV
9 | 50µV (Bezugsgröße)
Übrigens: Oberhalb von 30MHz gilt 5µV als Bezugsgröße.

## Slide 13: S-Werte und zugehörige Spannungen
Beim S-Meter wurden 6dB als eine S-Stufe definiert.
Daraus folgt: Eine Verdopplung der Eingangsspannung am Empfänger lässt das S-Meter um 1 S-Stufe bzw. 6dB steigen.
Eine Vervierfachung der Sendeleistung der Gegenstation lässt das S-Meter um 1 S-Stufe bzw. 6dB steigen.

## Slide 14: Alternative Anzeigen
Selten werden im VHF / UHF Bereich auch Messegeräte benutzt, die die Signalstärke direkt in dB anzeigen, also ohne S-Stufen.
Das Bezugsmaß ist dann das Rauschen, das nennt man dann “relative Signalstärke in dB“.
Im professionellen Bereich nimmt man 1µV als Bezugsgröße, das nennt man dann dBµV.

## Slide 15: Beurteilung der Sendeleistungsänderung des QSO-Partners mittels eines S-Meters

## Slide 16: Beurteilung der Sendeleistungsänderung des QSO Partners mittels eines S-Meters
S-Wert | Sendeleistung
1 | 23 mWatt
2 | 92 mWatt
3 | 0,4 Watt
4 | 1,5 Watt
5 | 6 Watt
6 | 23 Watt
7 | 94 Watt
8 | 375 Watt
9 | 1.500 Watt
Machen wir ein kleines Gedankenspiel und gehen davon aus, dass unser QSO Partner aus den USA 1.500 Watt Sendeleistung nutzt und wir ihn mit S9 hören. Um wie viel leiser hören wir ihn wenn er die Sendeleistung reduziert?

## Slide 17: Beispiele aus der Praxis

## Slide 18: Beispiele aus der Praxis
Die S-Meter-Anzeige sinkt von S9 auf S8. Die Empfänger-Eingangsspannung sinkt dabei von 50μV auf
25μV.
Der QSO Partner erhöht die Sendeleistung von 100 Watt auf 400 Watt. Das S-Meter steigt um
eine S Stufe.
Ein Signal steigt von S4 auf S7. Um wie viel ist die Eingangsspannung gestiegen?
18dB
Die S-Meter-Anzeige sinkt von S9+20dB auf S8, das sind
26dB.

## Slide 19: Beispiele aus der Praxis
Wenn die Sendeleistung von 10 Watt auf 40 Watt erhöht wird, ist das eine Leistungsvervierfachung, die 6dB entspricht. Beim QSO Partner steigt das S-Meter also um
eine S-Stufe.
Das S-Meter steigt von S7 auf S9 + 8dB an weil der QSO Partner seine Sendeleistung erhöht hat. Wieviel dB sind das?
Das sind 2∙6dB + 8dB = 20dB, also eine Erhöhung um den Faktor 100, zum Beispiel von 1 Watt auf 100 Watt.
Ein Funkamateur erhöht die Sendeleistung von 10 auf 100 Watt. Bei 10 Watt zeigt das S-Meter des QSO Partners S8 an. Das ist eine Verzehnfachung, welche 10dB entspricht, also zeigt das S-Meter des QSO Partners nun S9 + 4dB an.

## Slide 20: Besonderheiten bei der Beurteilung von Signalen

## Slide 21: Besonderheiten
Werden Funkwellen an Polarlichtern reflektiert, spricht man von Aurora-Verbindungen. Hier sind die Signale sehr verbrummt. Dieses wird im Signalrapport durch ein A gekennzeichnet, z.B. 58A.
SSTV Signale werden mit R und S und “V" für Video-Qualität beurteilt. V in 5 Stufen.

## Slide 22: Wurde alles empfangen?
Bildquelle: Mit Genehmigung von Dian Kurniawan YD1OSC https://hambuilder.com/product/hbr4hf-new/

## Slide 23: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/