## Slide 1: Frequenzbereiche, Nutzungsparameter und Bandpläne
Fragen BC101-BC114 VE101-VE152
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Bei der Benutzung der Bänder haben wir zwei Ebenen der Regulierung:
Nationale gesetzliche Bestimmungen regeln die Bandgrenzen, Sendeleistung und maximale Bandbreite (Anlage 1 der Amateurfunkverordnung AFuV).
Bandpläne, auf die man sich innerhalb der IARU-Regionen geeinigt hat, regeln, was innerhalb der Bänder passiert (Selbstverwaltung innerhalb des Amateurfunks). Da Bandpläne rechtlich nicht bindend sind, sollte man Stationen, die davon abweichen, nicht penetrant darauf hinweisen oder sogar absichtlich stören. Im Bereich des Funksports (Conteste) ist die Einhaltung des Bandplans oft Bestandteil der Wettbewerbsbedingungen, so dass hier das Nicht-Einhalten des Bandplans unsportlich ist und zur Disqualifizierung führen kann.

## Slide 3: Begrifflichkeiten
Frequenz | International (VO Funk) | Nationaler Sprachgebrauch
3 - 30MHz | HF - High Frequency | KW - Kurzwelle
30 - 300MHz | VHF - Very High Frequency | UKW - Ultrakurzwelle
300 - 3.000MHz | UHF - Ultra High Frequency | UKW - Ultrakurzwelle
3GHz - 30GHz | SHF - Super High Frequency | UKW - Ultrakurzwelle

## Slide 4: Beispiel: Bandplan für das 10m Band
Gesetzlicher Rahmen: Frequenzbereich: 28 - 29,7MHz Sendeleistung: Klasse A: 750 Watt - Klasse E: 100 Watt Bandbreite der Aussendung: Maximal 7kHz
Bildquelle: DARC Bandplan

## Slide 5: Für uns gelten die Bandpläne der IARU Region 1
Bezugsquellen:
HF (Kurzwelle):
https://www.darc.de/der-club/referate/hf/#c205918
VHF / UHF / SHF (UKW):
https://www.darc.de/der-club/referate/vus/bandplaene/

## Slide 6: Bandplan für Kurzwelle, reduziert auf die Fragen im Fragenkatalog
Band | E | Frequenz (MHz) | Bandplan und Besonderheiten | Frage im Fragenkatalog
10 m | x | 28 - 29,7 (primärer Status) A: 750 Watt - E: 100 Watt Maximal 7kHz | CW: 28 - 28,070 IBP: 28,190 - 28,225 * | BC106, BC216, BC220, VE112, VE123, VE135, VE145
12 m |  | 24,890 - 24,990 750 Watt Maximal 2,7kHz |  | BC107, VE111, VE134
15 m | x | 21 - 21,45 (primärer Status) A: 750 Watt - E: 100 Watt Maximal 2,7kHz | CW: 21 - 21,070 IBP: 21,150 * | BC108, BC211, BC217, BC220, VE110, VE122, VE134, VE135
17 m |  | 18,068 - 18,168 750 Watt Maximal 2,7kHz | IBP: 18,110 * | BC109, BC220, VE109, VE133
20 m |  | 14 - 14,35 (primärer Status) 750 Watt Maximal 2,7kHz | CW: 14 - 14,070 IBP: 14,100 * SSB: 14,112 - 14,35 (USB) | BC110, BC210, BC212, BC217, BC220, VE108, VE121, VE133
30 m |  | 10,1 - 10,15 150 Watt | Maximale Bandbreite 800 Hz, also kein SSB | BC111, BC206, VE107, VE132, VE142
40 m |  | 7,0 - 7,2 7,0 - 7,1: 750 Watt und primärer Status Maximal 2,7kHz | CW: 7 - 7,040 | BC112, VE106, VE120, VE130
80 m | x | 3,5 - 3,8 Maximal 2,7kHz Klasse A: 750 Watt Klasse E: 100 Watt | CW: 3,5 - 3,580 DX: 3,5 - 3,510 und 3,775 - 3,8 SSB in LSB | BC113, BC209, BC211, BC213, BC214, BC215, BC217, VE105, VE129
160 m | x | 1,810 - 2 Maximal 2,7kHz | 1,810 - 1,850: E: 100 Watt - A: 750 Watt 1,850 - 1,890: A und E: 75 Watt 1,890 - 2: A und E: 10 Watt | BC114, VE104, VE126, VE127, VE128
2200m |  | 135,7 kHz - 137,8kHz | Maximale Bandbreite 800 Hz, also kein SSB | VE142
* IBP: Internationales Baken Projekt. Koordinierte und zeitversetze Aussendung auf einer Frequenz. |  |  |  | 
PDF und Word Datei zum Ausdrucken unter „Sonstiges“.

## Slide 7: Bandplan für UKW reduziert auf die Fragen im Fragenkatalog
Band | E | Frequenz (MHz) | Bandplan und Besonderheiten | Frage im Fragenkatalog
3 cm | x | 10.000 - 10.500 A: 75 Watt - E: 5 Watt |  | VE118, VE119, VE141
13 cm |  | 2.320 – 2.450 75 Watt (Grundsätzlich oberhalb von 1300 MHz) |  | BC101, VE117, VE 140
23 cm |  | 1.240 – 1.300 750 Watt max. 5 Watt EIRP von 1247 - 1263 |  | BC102, VE116, VE139
70 cm | x | 430 - 440 (primärer Status) A: 750 Watt - E: 75 Watt Maximal 2 MHz und 7 MHz für AM-ATV | 435 - 438 Exklusiver Satellitenbetrieb, keine lokalen Funkverbindungen. 433,05 - 434,79 ISM-Bereich | BC103, BC218, VE115, VE125, VE138
2 m | x | 144 - 146 (primärer Status) A: 750 Watt - E: 75 Watt Maximal 40 kHz | 145,8 - 146 Exklusiver Satellitenbetrieb, keine lokalen Funkverbindungen SSB z.B. auf: 144,250 FM z.B. auf: 145,450 SSB 144,180 - 144,360 Anruffrequenz 144,300 (durch QSY frei machen) Baken: 144,400 - 144,490 | BC104, BC202, BC203, BC204, BC205, BC207, BC208, BC218, BC219, VE114, VE124, VE138, VE146
6 m |  | 50,08 - 51 | Fester Standort und Betriebsanzeige | BC105, VE113, VE137

## Slide 8: Einhaltung von Bandgrenzen
Unabhängig von den Bandplänen, die ja “nur“ einen Empfehlungscharakter haben, ist es extrem wichtig, nicht aus Versehen außerhalb der Amateurfunkbänder zu senden.
Wir werden später noch im Detail über Modulations-arten reden. Hier ein paar Beispiele vorab:

## Slide 9: Einhaltung von Bandgrenzen
Angenommen ein UKW-FM Signal ist ca. 12kHz breit. Sende ich außerhalb des 70cm-Bandes, wenn das Funkgerät auf 440MHz eingestellt wurde? Ja! Man sendet von 439,994 bis 440,006 MHz.
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-ta/a15/

## Slide 10: Einhaltung von Bandgrenzen
Angenommen ein SSB Signal ist ca. 3kHz breit. Sende ich außerhalb des 40m-Bandes wenn das Funkgerät auf 7.200 MHz eingestellt wurde? Es kommt darauf an, welches Seitenband gewählt wurde!
Bildquelle: http://www.hamradioschool.com Modifiziert durch Michael Funke – DL4EAX

## Slide 11: Bei SSB: USB oder LSB?
SSB wurde aus AM entwickelt, weil es weniger Bandbreite benötigt und effizienter ist. Dazu wird von dem AM-Signal der Träger und ein Seitenband unterdrückt. Nun ist egal, welches Seitenband man benutzt. Im kommerziellen Funk, hat man sich auf USB geeinigt. Im Amateurfunk darauf:
Oberhalb von 10MHz USB und unterhalb von 10MHz LSB.
Bildquelle: http://www.hamradioschool.com

## Slide 12: Primär- und Sekundärfunkdienst
Die Funkdienste werden nach primären und sekundären Funkdiensten unterschieden. Ein primärer Funkdienst kann Schutz gegen Störungen durch einen sekundären Funk-dienste verlangen.
Anders ausgedrückt: Der Sekundärfunkdienst hat im Störungsfall gegenüber einem Primärfunkdienst eingeschränkte Nutzungsrechte.
Aber: Primärfunkdienste müssen aufeinander Rücksicht nehmen, z.B., das 80m-Band ist auch dem Seefunkdienst primär zugewiesen. Da dieser die Frequenz nicht wechseln kann, hat die Amateurfunkstelle die Frequenz freizugeben, wenn es zu einer Kollision kommt.

## Slide 13: ISM (Industrial, Scientific and Medical) Bereiche
Der Frequenzbereich 433,05 - 434,79MHz ist als ISM Frequenzbereich zugewiesen, wird also für industrielle, wissenschaftliche, medizinische, häusliche oder ähnliche Anwendungen benutzt. Dieser Bereich ist dem Amateurfunk auf primärer Basis zugewiesen, er darf also durch ISM-Anwendungen nicht gestört werden. ISM-Anwender haben dagegen Störungen durch andere Funkdienste hinzunehmen. Beispiele: Funkkopfhörer, Wetterstationen, Alarm-anlagen, Brandmelder und Türschlösser.

## Slide 14: ISM (Industrial, Scientific and Medical) Bereiche
Es finden sich dort auch Peilsender für Vögel:
Aus der Presse: Hilfe beim Peilen eines Falken gesucht. Er sendet auf 434.105 MHz.
Bildquelle: https://www.hamspirit.de/9380/hilfe-beim-peilen-eines-falken-gesucht-sendet-auf-434-105-mhz/

## Slide 15: Darf ein Funkamateur mit seinem Amateurfunkgerät Funkverkehr im CB-Funk-Bereich (27 MHz) durchführen?
Nein. CB-Funkverkehr darf nur mit speziell für diesen Frequenz-bereich hergestellten Geräten durchgeführt werden, für die eine Konformitätsbewertung oder Zulassung vorliegt.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 16: Amateurfunk über Satellit
Viele der momentan aktiven Amateurfunksatelliten fliegen in niedrigen Umlaufbahnen (LEO) und haben einen 2m / 70cm FM Umsetzer an Bord.
Beispiel: FOX-1D (AO-92) wurde am
12. Januar 2018 gestartet und fliegt ca. 500km hoch. Er umkreist die Erde in ca. 95 Minuten.
Uplink (Benutzer): 435.350MHz
Downlink (Satellit): 145.880MHz
Bildquelle: By Cmglee, Geo Swan - Own work, Earth bitmap is File:North_pole_february_ice-pack_1978-2002.png by Geo Swan., CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16891766

## Slide 17: Amateurfunk über Satellit
Man kann sie mit einfachen Mitteln erreichen und sollte deshalb niemals lokalen Funkbetrieb in den Satellitenbereichen machen, auch nicht mit dem FM-Handfunkgerät.
Bildquelle: By Michael Styne - https://www.flickr.com/photos/mstyne/2618303572/, CC BY-SA 2.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17997227

## Slide 18: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 19: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/