## Slide 1: Stationstagebuch und QSL-Karte
Carmen Weber– DM4EAX
Fragen BG101-BG115

## Slide 2: Die UTC
Damit der Funkamateur nicht ständig die Zeit der Gegenstation umrechnen muss, wurde die koordinierte Weltzeit “UTC“ (Coordinated Universal Time) für den Amateurfunk als Richtzeit bestimmt. Das bedeutet:
Egal ob es bei uns nun 15:00 Uhr und in New York 09:00 Uhr ist, beide QSO-Partner vermerken im Logbuch und auf der QSL-Karte die UTC, die je nach Standort einige Stunden vor- oder zurückliegen kann.

## Slide 3: UTC in Deutschland
Hier in DL kennen wir zurzeit die
“MEZ“ – Mitteleuropäische Zeit
und die
“MESZ“ – Mitteleuropäische Sommerzeit.
Im Verhältnis zur UTC verschiebt sich
die MEZ um eine Stunde (UTC = -1),
die MESZ um zwei Stunden (UTC = -2).
Ein Beispiel:
15:00 Uhr MEZ ergibt 14:00 Uhr UTC
15:00 Uhr MESZ ergibt 13:00 Uhr UTC

## Slide 4: Das Stationstagebuch
Logbuch

## Slide 5: Was ist ein Logbuch?
Das Logbuch ist die Möglichkeit, die eigenen Funk-aktivitäten, entweder in Papierform oder elektro-nisch auf einem Computer, festzuhalten und zu dokumentieren.
Ähnlich wie bei einem Logbuch auf dem Schiff oder in einem Flugzeug, kann man damit alle wichtigen In-formationen zu einem QSO festhalten.
Eine praktisch Hilfe ist es z.B. für das Ausfüllen von QSL-Karten.
In früheren Zeiten war der Funkamateur dazu ver-pflichtet, ein Logbuch zu führen. Dies ist heute nur noch in den in der AFuV beschrieben Situationen not-wendig.

## Slide 6: Was trägt man ein?
Eingetragen werden:
Rufzeichen der Gegenstation
Frequenz oder Band auf dem das QSO zustande gekommen ist
Datum und Uhrzeit in UTC
Betriebsart
Rapport
Bemerkungen (Name des QSO-Partners oder eigene verwendete Station)

## Slide 7: Was ist bei elektronischer Führung zu beachten?
Ist man verpflichtet, ein Logbuch zu führen, so kann dies unter Berücksichtigung folgender Punkte auch elektronisch geschehen:
Die Eintragungen müssen über einen längeren Zeitraum in der Vergangenheit gespeichert sein.
Bei einem Wechsel der Software, ist die alte Soft-ware weiterhin mit dem Inhalt zu speichern. In der heutigen Zeit kann man allerdings mithilfe des ADIF-Formates ganz bequem die Daten aus dem alten Logbuch in das neue Logbuch importieren (übertragen).

## Slide 8: Die QSL-Karte
Eine schriftliche Bestätigung für ein geführtes QSO

## Slide 9: Was ist eine QSL-Karte?
Die QSL-Karte ist die schriftliche Bestätigung eines geführten QSOs, die sich die Funkamateure für eine gearbeitet Verbindung gegenseitig zusenden.
Sie dient zur Bestätigung der im QSO gemachten Angaben wie dem Rapport und ideell als Bestätigung von Verbindungen zum Zwecke der Beantragung von Diplomen (z.B. das DLD-Diplom).

## Slide 10: QSL-Karte Beispiel

## Slide 11: Oder:

## Slide 12: Was gehört alles in eine QSL-Karte?
Eigenes Rufzeichen
Rufzeichen der Gegenstation
Datum und Uhrzeit in UTC
Frequenz oder Band
Betriebsart
Signal-Rapport
Unterschrift des Operators
Zusätzlich kann man noch Infos über seine Station, Angaben zum Locator oder auch die eigene Anschrift hinzufügen.

## Slide 13: Beispiel

## Slide 14: Wie kann ich eine QSL-Karte versenden?
Es gibt verschiedene Arten, eine QSL-Karte zu erhalten und zu versenden.
Mitglieder im “Deutschen Amateur-Radio-Club“ (DARC) versendet und erhaltet die Karte “via Buerau“ (Büro, DARC-Geschäftsstelle).
Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, QSL-Karte zu erhalten und zu versenden. Informationen dazu auf den folgenden Seiten.

## Slide 15: QSL Direkt
Erklärt der QSO-Partner, dass er QSL-Karten nur direkt haben möchte, so besteht durch das “Internationalen Callbook“ (das “Telefonbuch“ für Funk-amateure) die Möglichkeit, die Adresse des QSO-Partners zu erfahren.

## Slide 16: IRC
Für Verbindungen mit dem Ausland kann man den Internationalen Antwortschein – kurz IRC (International Reply Coupon) - nutzen.
Dies ist vor allem eine Lösung, wenn man von einer seltenen DX-Station schnell eine QSL-Karte bekommen möchte.

## Slide 17: SASE
Der “SASE“ (Self Adressed and Stamped Envelope) ist ein an sich selbst andressierter und frankierter Rückumschlag, den man innerhalb Deutschlands nutzen kann. Hinweis: Der Begriff wurde in den USA geprägt, da es dort keine inländische QSL Vermittlung gibt.

## Slide 18: QSL via QSL-Manager
Mancher Funkamateur hat einen sogenannten QSL–Mager. Dieses teilt er in der Regel während des QSOs mit.
“QSL via F5ESZ - Please!“
In dem Falle senden wir die Karte entweder direkt an F5ESZ oder über das Büro an F5ESZ.

## Slide 19: QSL-Karte via Internetplattformen
Es gibt auch die Möglichkeit über Internetplattformen wie LotW oder eQSL, ein QSO zu bestätigen.
Hierbei lädt man die Daten des QSOs entweder mittels ADIF-Datei oder direkt über das elektronische Logbuch hoch.

## Slide 20: Wie finde ich heraus, wie ich meine QSL-Karte verschicken soll?
In der Regel teilt der QSO-Partner während der Verbindung mit, auf welchem Wege er QSL-Karten empfangen möchte.
Teilt er dies nicht mit, dann ist meistens die Internetplattform “QRZ.com“ sehr hilfreich.

## Slide 21: Mehr zur QSL-Karte …
… gibt es in der Datei
“Die QSL-Karte“
von der
DARC-QSL-Vermittlung.

## Slide 22: Vielen Dank für das Zuhören!

## Slide 23: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/