## Slide 1: Störemissionen, Störfestigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe
Fragen TK101-TK319
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Allgemeines
Gestörter Rundfunk- und Fernsehempfang und Störungen in anderen elektronischen Geräten sind für den betroffenen Nachbar mit Unannehmlichkeiten verbunden. Man sollte daher gemeinsam alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Ursache zu finden, damit der nachbarliche Friede gewahrt bleibt. Die Bundesnetzagentur und auch die EMV-Referenten des DARC helfen dabei. Im Folgenden werden die nötigen Kenntnisse vermittelt, um die Situation richtig einschätzen zu können.

## Slide 3: Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen
einer Störung und
einer störenden Beeinflussung

## Slide 4: Störung
Eine Störung liegt vor, wenn die Amateurfunkstation unerwünschte Neben- bzw. Oberwellen aussendet. Die Dämpfung der Oberwellen sollte den geltenden Richtwerten entsprechen (mindestens 40dB im HF- und im 60dB im VHF/UHF-Bereich).
Bildquelle: Amateurfunk-Kurs DH2MIC
DARC-Ortsverband C01, Vaterstetten 19.10.13
http://dh2mic.darc.de/afu-kurs/afu-kurs.htm -> emv.pdf

## Slide 5: Bei störenden Beeinflussungen …
… unterscheiden wir drei Arten, die zusammen oder getrennt auftreten können:
Bildquelle: Amateurfunk-Kurs DH2MIC
DARC-Ortsverband C01, Vaterstetten 19.10.13
http://dh2mic.darc.de/afu-kurs/afu-kurs.htm -> emv.pdf

## Slide 6: Einstrahlung über die Empfangsantenne …
… in das Empfangsteil führt zum “Zustopfen“ bzw. zur Blockierung eines Empfängers und macht sich durch den Rückgang der Empfindlichkeit und das Auftreten von Brodel Geräuschen bemerkbar.
Ebenso treten Phantomsignale auf, die beim Ein-schalten eines Abschwächers aber verschwinden (Intermodulation).
Der Sender und der Empfänger sind dabei auf einer unterschiedlichen Frequenz.
Zum Beispiel:
Amateurfunk auf 435MHz und DVBT auf 690MHz.
Notes: TK101 TK102 TK107 TK305
TK317

## Slide 7: Einstrahlung über die Empfangsantenne …
… in das Empfangsteil verhindert man, indem das Nutzsignal erhöht wird (z.B. durch die Verwendung einer Fernsehaußenantenne anstelle einer Zimmer-antenne). Oder durch die Absenkung des Kurzwellensignal-pegels durch den Einbau eines Hochpassfilters in die Antennenzuleitung des Fernsehempfängers.
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006
Notes: TK305 TK308 TK309

## Slide 8: Direkteinstrahlung in elektrische Geräte …
… liegt vor, wenn die HF über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse in die Elektronik gelangt. Abhilfe schaffen Abschirmbleche.
Bildquelle: Petteri Aimonen - Eigenes Werk, Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7336564
Notes: TK106

## Slide 9: Einströmung über Anschlussleitungen …
… liegen vor, wenn die HF über die Leitungen oder das Kabel in das Gerät gelangt.
Also durch:
Antennenzuleitung, SCART, LAN, HDMI, USB, Spannungsversorgung, usw.
Notes: TK105

## Slide 10: Einströmung über Anschlussleitungen …
… sind sogenannte Gleichtaktsignale, welche die gleiche Phasenlage wie das Nutzsignal haben und dieses überlagern. Mit der Mantelwellendrossel wird ein Signal auf der Leitung zum Gegentaktsignal. Einer positiven Halbwelle auf dem einen Leitungsdraht steht auf dem gegenüber liegenden Draht eine negative Halbwelle gegenüber und sie löschen sich beide gegenseitig aus.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX
Notes: TK303 TK310 TK311 TK313

## Slide 11: Einströmung über Anschlussleitungen …
… an den übrigen Leitungsanschlüssen der gestörten Geräte verhindert man durch Ferritdrosseln.
Bildquelle: Von Hutschi - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3633806
Notes: TK303 TK310 TK311 TK313

## Slide 12: Einströmung über Anschlussleitungen …
…äußern sich auch so, dass Geräusche aus den Lautsprechern einer abgeschalteten Stereoanlage kommen, weil starke HF-Signale in der NF-Endstufe der Stereoanlage gleichgerichtet werden.
Lausprecherkabel von HiFi-Anlagen wirken durch ihre Länge oft wie Kurzwellenantennen. Tritt die störende Beeinflussung z.B. nur auf einem Band auf, kann man versuchen, die Länge der Leitung zu ändern (vorerst einmal provisorisch).
Abgeschirmte Leitungen bringen hier Abhilfe.
Notes: TK303 TK310 TK311 TK313

## Slide 13: Um die Störwahrscheinlichkeit …
… in der Nachbarschaft zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung auf das für eine zufriedenstellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden. Zudem sollten Antennen möglichst hoch und weit entfernt von Häusern und Freileitungen angebracht werden. Dipole möglichst rechtwinklig zur Häuserzeile anbringen, um Einstrahlungen zu minimieren.
Bildquelle: http://www.listenersguide.org.uk/swl/long-wire-shortwave-listening-antenna/
Notes: TK304 TK307 TK315

## Slide 14: Um die Störwahrscheinlichkeit …
… im eigenen Haus zu verringern, sollte man für die Amateurfunkantennen eine von der Hausinstallation getrennte HF-Erd-leitung verwenden.
Bildquelle: Lichtblicke von DL9HCG - http://www.dl9hcg.a36.de/
Notes: TK304 TK307 TK315

## Slide 15: Im Mittelwellenbereich …
… ergeben sich häufig Spiegelfrequenzstörungen durch Amateurfunksender im 160-m-Band.
Bildquelle: Lichtblicke von DL9HCG - http://www.dl9hcg.a36.de/
Notes: TK304 TK307 TK315

## Slide 16: Ein korrodierter Anschluss …
… an der Fernsehempfangsantenne des Nachbarn kann in Ver-bindung mit dem Signal naher Sender unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören.
Ursache:
Der korrodierte Anschluss wirkt wie ein Halbleiter, der starke Signale gleichrichtet.
Bildquelle: Von Maury Markowitz - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48129704
Notes: TK304 TK307 TK315

## Slide 17: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 18: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/