## Slide 1: Funksender
Carmen Weber – DM4EAX
Fragen TG101-TG506

## Slide 2: Wie verstellt man eigentlich die Sendeleistung?

## Slide 3: Der SSB-Sender
Dem Blockschaltbild nach ist ein SSB-Sender nicht wesentlich anders aufgebaut als ein Empfänger. Daher ist es wichtig bei Blockschaltbildern zunächst darauf zu achten, wo die Antenne sitzt. Ist sie links so ist es ein Empfänger, ist sie rechts ist es ein Sen-der.
Bildquelle: Carmen Weber – DM4EAX
Notes: TG 101, 104-105 TG 307

## Slide 4: Die NF-Ansteuerung
Über P1 können wir die NF (Niederfrequenz aus dem Mikrofon) ansteuern und somit die Leistung regeln.
Bildquelle: Carmen Weber – DM4EAX

## Slide 5: Die NF-Ansteuerung
Wir haben so die Möglichkeit, die Leistung der hochfrequenten Aussendung zu steuern.
Wir können mit 100-Watt-Sendeleistung oder auch im QRP-Betrieb mit 5 Watt funken.
Wir haben eine weitere Möglichkeit, die Leistung zu regulieren.

## Slide 6: Das Dämpfungsglied
Das Dämpfungsglied wird zwischen Sender und der Endstufe eingeschliffen und über P2 angesteuert.
Bildquelle: Carmen Weber – DM4EAX

## Slide 7: Das Dämpfungsglied
Ein Dämpfungsglied besteht immer aus einem Ohm'schen Widerstand.
Dämpfungsglied unterscheidet sich, im Vergleich zu einem Band-, Tief- und Hochpassfilter, im Wesentlichen darin, dass es von der Frequenz unabhängig ist.

## Slide 8: Unerwünschte Aussendungen
“Harmonische“ - “Oberwellen“ – “Splatter“

## Slide 9: Wie entstehen Oberwellen?
Nach Jean Baptiste Joseph Fourier (französischer Mathematiker und Physiker - 1768 bis 1830) besteht jedes nicht sinusförmige Signal aus einer Vielzahl von Sinussignalen verschiedener Frequenzen.
Bildquelle: Von Lucas V. Barbosa - Eigenes Werk, Gemeinfrei,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24830373

## Slide 10: Oberwellen bei Telegrafie
Signale mit ideal rechteckigem Verlauf existieren nur theoretisch. Die Flanken können nicht senkrecht ansteigen und somit einen unendlich steilen Sprung ausführen. Im realen Verlauf sieht man also Anstiegs- und Abfallzeiten.
Je größer die Flankensteilheit, desto mehr Harmonische. Die dadurch entstehenden Spitzensignale (Tastklicks) sind störend und erzeugen eine unangenehme harte Tonqualität. Man versucht also ganz bewusst, die Flanken abzurunden.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 11: Oberwellen bei Verzerrungen oder Begrenzungen
Messungen an SSB-Sendern nimmt man üblicherweise mit einem Zweiton-Signal und nicht mit Sprache vor. Das daraus resultierende ideale Signal sieht man im oberen Bild (bei a). Bei Verzerrungen oder Begrenzungen, bekommt das Signal eine Rechteckkomponente und damit Harmonische.
Das erkennt man in der Spektrum-Anzeige (unteres Bild bei b).
Bildquelle: http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/cq-dl/2002/page588/index.html

## Slide 12: Oberwellen bei SSB Aussendungen
Das links unten stehende Oszillogramm zeigt die Hüllkurve einer SSB-Aussendung. An den steilen Flanken sieht man, dass das Signal weit weg von einem reinen Sinus ist. Die Entstehung von Harmonischen im Spektrum ist ein ganz normales Phänomen.
Bildquelle: http://www.ab4oj.com/test/peptest.html
Bildquelle: https://www.pilotes-prives.fr/viewtopic.php?f=4&t=22145&st=0&sk=t&sd=a

## Slide 13: Oberwellenfilter
Die Entstehung von Oberwellen ist also ein ganz normaler Vorgang. Wir können das nicht verhindern, aber minimieren, indem Begrenzungen und Verzerrungen vermieden werden. Die dann immer noch vorhandenen Oberwellen werden durch ein Tiefpassfilter herausgefiltert.
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 14: Oberwellenfilter
In der Praxis nimmt man Bandpassfilter, hier aus einer 500-Watt-Endstufe.
Bildquelle: http://dk4sx.darc.de/ldmos-pa.htm

## Slide 15: Nebenaussendungen innerhalb des Bandes
Es gibt auch Aussendungen die sich auf die Nachbarkanäle innerhalb des Bandes auswirken und nicht durch die eben gezeigten Filter herausgefiltert werden können - das sogenannte Splattern.
Wie kommt es dazu?
In der Regel bewirkt dies eine zu hohe Mikrofonverstärkung.
Notes: 504

## Slide 16: Transverter …
… oder wie man einem Transceiver ein weiteres Band hinzufügt.

## Slide 17: Transverter
Der Konverter mischt ein empfangenes Signal auf eine andere Frequenz um. (z.B. von 2m auf 10m).
Der Sendemischer kann z.B. ein 10m-Sende-signal auf das 2m-Band hochmischen.
Beide Funktionen in einem Gerät nennt man Transverter.
Notes: TG 102

## Slide 18: Transverter
Bildquelle: Broschüre der Fima Yaesu https://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=9429&FileCatID=156& FileName=FT%2D891%20Brochure.pdf&FileContentType=application%2Fpdf
Bildquelle: http://transverters-store.com/
Bildquelle: lz1adf - Template:Http://www.texasardf.org/, Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8785333
28 MHz
144 MHz
PTT
Notes: TG 102

## Slide 19: Eigenschaften von Transceivern
Betriebs– und Funktionsweisen einzelner Stufen

## Slide 20: Sende-Empfangsumschaltung
Möchte man zum Beispiel im SSB-Betrieb senden, so bedient man die PTT-(“Push to Talk“)-Taste am Mikrofon und beginnt mit dem Sprechen.
Im SSB-Betrieb hat man durch ein Headset die Möglichkeit, die Hände zur Logbuchführung frei zu haben.
Wenn man nun mit einem Mikrofon oder mit einem Headset arbeitet, hat man die Möglichkeit, mit der Stimme auf Sendung zu gehen. Damit dies funktioniert, wird auf den VOX-Betrieb (Voice Operated Exchange) umgeschaltet.
Der VOX-Betrieb wird zukünftig für alle eine wichtige Rolle spielen, die weiterhin aus dem fahrenden Auto heraus funken möchten.

## Slide 21: Speech-Processor
Der Speech-Processor sorgt dafür, dass die gesprochen Worte konstant in ein und derselben Lautstärke übertragen werden.
Nehmen wir den Beispielsatz: „Max holst Du bitte die Würstchen!“, so merken wir schnell, dass nicht jedes Wort in derselben Lautstärke wiedergeben wird.
Dies führt bei einer schwachen Funkverbindung beim QSO-Partner dazu, dass er nicht jedes Wort versteht.
Um dies zu verhindern, aktiviert man den Speech-Processor und der OM oder die YL können das schwache Signal in gleichbleibender Lautstärke hören.

## Slide 22: Betriebsarten
Für zahlreiche Betriebsarten, ist nicht immer nur der Transceiver alleine notwendig. Betriebsarten wie PSK31, Amtor, Pactor oder auch FT8 werden heutzutage über die Soundkarte des PC betrieben.
Ausschließlich die Betriebsarten LSB und USB (SSB-Betrieb), CW, FM und AM können alleine über den Transceiver abgewickelt werden.

## Slide 23: Leistungsverstärker

## Slide 24: Leistungsverstärker
Nicht jeder Transceiver hat eine hohe Ausgangsleistung. Um die Ausgangsleistung zu erhöhen, verwendet man einen HF–Leistungsverstärker (Endstufe), der zwischen Senderausgang und Antenne angeschlossen wird.
Um die Ausgangsleistung der Endstufe zu bestimmen, schließt man das Messgerät am Ausgang der Endstufe, bevor sie über ein Anpassgerät an die Antenne angeschlossen wird, an.
Notes: TG 301-305

## Slide 25: Leistungsverhältnis
Eine Endstufe erhöht die Sendeleistung um einen bestimmten Faktor, welcher in dB angegeben wird.
dB = Leistungsverhältnis log • 10
Leistungsverhältnis | dB - Wert
100-fach | 20
40-fach | 16
10-fach | 10
4-fach | 6
2-fach | 3
1,26-fach | 1
1 | 0

## Slide 26: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 27: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/