## Slide 1: Leiter, Halbleiter und Isolator
Michael Funke – DL4EAX
Fragen TB101-TB105

## Slide 2: Elektrischer Leiter
Ein elektrischer Leiter ist ein Material, welches eine hohe Dichte frei beweglicher Ladungsträger und daher eine gute elektrische Leitfähigkeit hat.
Dadurch ist dieses zum Transport geladener Teilchen geeignet. Diesen Transport nennt man elektrischen Strom.

## Slide 3: Elektrischer Leiter
Die Elektronen auf der äußeren Schale sind wegen des größeren Kernabstandes weniger fest an den Atomkern gebunden und können sich loslösen. Sie nennt man Valenzelektronen. Hier als Beispiel ein Kupferatom mit 29 Elektronen.
Bildquelle: CC BY-SA 2.0 uk https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=715335
Nach dem Atommodell von Nils Bohr verteilen sich die Elektronen bei 4 Schalen wie folgt: 1. Schale: 2 Elektronen
2. Schale: 8 Elektronen
3. Schale: 18 Elektronen
4. Schale: 32 Elektronen
Bei Kupfer verbleibt für die 4. Schale ein Atom.

## Slide 4: Elektrischer Leiter
Gebräuchliche metallische Leiter in der Reihenfolge ihrer Leitfähigkeit:
Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Electron_shell_diagrams_(German)

## Slide 5: Elektrischer Leiter
In Metallen sind die Atom-kerne in Form eines Raum-gitters strukturiert und fest an ihren Gitterplatz gebunden.
Da sie dicht aneinander gedrängt sind (wie Äpfel in einer Kiste), kann ein Valenz-elektron so nah an ein be nachbartes Atom gelangen, dass sich das Elektron zwi-schen den einzelnen Atom-kernen immer wieder kurz-zeitig frei bewegen kann.
Bildquelle: Carmen Weber – DM4EAX

## Slide 6: Nichtleiter
Nichtleiter, auch “Isolatoren“ oder “Dielektrikum“ genannt, bestehen, wie Leiter, aus Elektronen und Atomkernen. Im Gegensatz zu den Metallen sind die Elektronen an einen bestimmten Atomkern gebunden. Es gibt keine freien Elektronen (Valenzelektronen). Nichtleiter finden unter z.B. Anwendung, um Leiter vor Berührung zu schützen.
Bildquelle: Von Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49023544

## Slide 7: Nichtleiter
Polyvinylchlorid (PVC)
Epoxid
Polyethylen (PE)
Polystyrol (PS)
Pertinax
Teflon
Eine kleine Auswahl

## Slide 8: Halbleiter
Die Leitfähigkeit von Halbleitermaterialien ist stark temperaturabhängig. Mit steigender Temperatur stehen aufgrund einer stärkeren Atombewegung mehr Ladungsträger für den Transport der elektrischen Energie zur Verfügung.
Typische Materialien sind Silizium und Germanium.
Zusätzlich kann die Leitfähigkeit über das Einbringen von kleinen Mengen Fremdatomen, der “Dotierung“, verändert werden. Hierzu gibt es beim Thema “Diode“ weitere Informationen.

## Slide 9: Gibt es Fragen zu Leitern?
Bildquelle: Von Zipacna1 - Eigenes Werk, CC BY 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4922455

## Slide 10: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/