## Slide 1: Impedanz Scheinwiderstand / Wechselstromwiderstand
Michael Funke – DL4EAX
Fragen TD201-TD210

## Slide 2: Definition
Die Impedanz setzt sich aus einem ohmschen Wirkwiderstand und dem Blindwider-stand zusammen. Der Begriff wird dann verwendet, wenn eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung besteht. Das Formelzeichen ist “Z“.

## Slide 3: Phasenverschiebung

## Slide 4: Der Kondensator an Gleichspannung
Sobald ein Kondensator mit einer Gleichspannungsquelle verbunden ist, springt der Strom auf den Maximalwert.
Je länger der Ladevorgang dauert, desto weniger Strom fließt. Während der Strom in Richtung Null sinkt, steigt die Spannung auf den Maximalwert.
Je größer die Spannung wird, umso größer wird der Widerstand des Kondensators.
Ist der Kondensator voll, fließt kein Strom mehr und der Kondensatorwiderstand ist unendlich groß. Der Kondensator wirkt wie eine Sperre für den Gleichstrom.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 5: Der Kondensator an Wechselspannung
Bei einem Kondensator folgt die Spannung dem Strom um 90° (1/4 Schwingung) nach, weil sich der Kondensator zuerst aufladen muss.
Bildquelle: Von Hyperstryke - In Inkscape selbst erstellt, Gemeinfrei
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15604051

## Slide 6: Die Spule an Gleichspannung
Wird eine Spule von einem Strom durchflossen, so entsteht um die Spule ein Magnetfeld. Jede Änderung des Stroms erzeugt in der Spule eine Selbstinduktionsspannung entgegengesetzter Richtung.
Deswegen erzeugt die Induktivität beim Einschalten der Gleichspannung eine hohe Selbstinduktionsspannung, die der Gleichspannung entgegen wirkt und dadurch den Stromanstieg verzögert.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 7: Die Spule an Wechselspannung
Bei einer Spule folgt der Strom der Spannung um 90° (1/4 Schwingung) nach, weil der Strom erst mit dem Zusammenfall des Magnetfeldes entsteht.
Bildquelle: Hyperstryke - Eigenes Werk, Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15604055

## Slide 8: Blindwiderstand

## Slide 9: Blindwiderstand
Den frequenzabhängigen Widerstand nennt man Blindwiderstand, weil dieser dem Strom einen Widerstand entgegenstellt, aber durch die Phasenverschiebung keine Leistung um-gesetzt wird. Blindwiderstände speichern Energie nur zwischen und geben sie (in einer zweiten Halbwelle) wieder an die Spannungsquelle zurück.

## Slide 10: Das kennen wir schon aus dem Alltag
Man kann den Zusammenhang zwischen Wirk-, Blind- und Scheinwiderstand auch so erklären:
Bildquelle: Thcipriani - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70328709 Modifiziert durch Michael Funke – DL4EAX

## Slide 11: Blindwiderstand
Für den Kondensator gilt: Je höher die Frequenz, desto niedriger wird der kapazitive Blindwiderstand “XC“. Er wird nicht mehr so lange aufgeladen und stellt damit der Spannung nicht mehr ein so großes Feld entgegen.

## Slide 12: Blindwiderstand
Für die Spule gilt:
Je höher die Frequenz, desto höher wird der induktive Blindwiderstand “XL“. Eine höhere Frequenz bedeutet eine schnellere Änderung des Stromes und führt zu einer größeren Selbstinduktionsspannung. Diese wirkt der anliegen-den Spannung entgegen, der Widerstand erhöht sich.

## Slide 13: Das war schon alles
Wer mehr wissen will, sollte jetzt fragen

## Slide 14: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/