## Slide 1: Transistor
Fragen TC601-TC612
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Transistor
Nimmt man zwei anstelle von einem PN-Übergang, hat man einen Transistor:
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 3: Die Funktion kann man sich so vorstellen
Bildquelle: Von Stefan Riepl (Quark48 21:02, 2. Dez. 2007 (CET)) - Eigenes Werk (Originaltext: selbst erstellt), CC BY-SA 2.0 de https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12557861

## Slide 4: Die Funktion kann man sich so vorstellen
In Worten:
Ein kleiner Strom an der Basis steuert einen größeren Strom vom Kollektor zum Emitter. Üblicherweise liegt der Verstärkungsfaktor zwischen 10 und 900.

## Slide 5: Schalter oder Verstärker
Die Ansteuerung kann so eingestellt werden, dass der Transistor sperrt oder voll durch-steuert, dann spricht man von einem Schalttransistor.
Die Ansteuerung kann so eingestellt werden, dass der Transistor stufenlos gesteuert wird. Dann spricht man von einem Verstärker.

## Slide 6: Polarität der Ansteuerung
Je nach dem, wie die Übergänge gestaltet sind, hat man verschiedene Eigenschaften. Bei einem NPN-Transistor benötigt man zum Durchschalten einen positiven Steuerstrom und einen positiven Kollektorstrom.
Bei einem PNP-Transistor benötigt man zum Durchschalten einen negativen Steuerstrom und einen negativen Kollektorstrom.

## Slide 7
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX
NPN
PNP
Schichtenfolge und Schaltbild

## Slide 8: Merksatz - PNP “Pfeil Nach Platte“
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 9: Der Vergleich mit 2 Dioden…
…erklärt teilweise die Funk-tionsweise des Transistors. Sie wird daher gerne heran-gezogen, wenn es darum geht, bestimmte Effekte zu beschreiben.
Bildquelle: Von RIT RAJARSHI - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48178941

## Slide 10: Typen von Transistoren
Die bisher behandelten Transistoren nennt man Bipolare Transistoren. Sie sind die Art der Transistoren, die in den 50er Jahren eine technische Revolution einläuteten und die Elektronenröhre ablösten.
Den Feldeffekttransistor gab es im Labor zwar schon in den 20er Jahren. Eine Produktion in großen Stückzahlen gelang aber erst in den 60er Jahren, als die Ausgangsmaterialien in der entsprechenden Reinheit und Menge produziert werden konnten.
Integrierte Schaltkreise (z.B. Arbeitsspeicher und Prozessoren), wie wir sie aus Computern kennen, bestehen aus vielen Millionen bis Milliarden Transistoren.

## Slide 11: Feldeffektransistor
Im Gegensatz zu den stromgesteuerten Bipolartransistoren sind Feldeffekttran-sistoren (FET) spannungsgesteuert. Es fließt also kein Steuerstrom in ihn hinein.

## Slide 12: Feldeffektransistor
Die Steuerung erfolgt über die Gate-Spannung, die zur Regulation der Ladungsträgerdichte dient - um so die Stärke eines elektrischen Stromes zu schalten oder zu steuern.
Bildquelle: CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=749178

## Slide 13: Feldeffektransistor
Der FET verfügt über drei Anschlüsse:
Bezeichnung | Erklärung
G - Gate | Englisch für Tor, Gatter, der Steuerelektrode
D - Drain | Englisch für Senke, Abfluss
S - Source | Englisch für Quelle, Zufluss
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 14: Das war der Transistor!
Alles verstanden?
Bildquelle: Benedikt.Seidl - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2703693

## Slide 15: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/