## Slide 1
Antennen und HF-Leitungen
Michael Funke – DL4EAX Andreas Krüger - DJ3EI
Fragen TH101-TH406
Notes: <Foliennummer>

## Slide 2
Was passiert?
U, z.B. 12 V
Ende offen
Leitung, 1 m lang
Erster Versuch: Wenn der Schalter geschlossen wird, passiert – nix.
Der Stromkreis ist nicht geschlossen.
Das ist nicht falsch, aber Gleichstromdenken. HF-Technik schaut genauer hin...

## Slide 3
Verkürzungsfaktor
Signale pflanzen sich in üblichen Kabeln fort mit etwa VF = 60-95% der Lichtgeschwindigkeit. Der Prozentsatz ist der Verkürzungsfaktor VF des Kabels. Der Verkürzungsfaktor hängt ab vom Material der Isolierung:
Luft: Schnell, VF nahe 100%,
Plastik: Langsam, je nach Sorte VF z.B. bei 60%,
Plastikschaum: Dazwischen.

## Slide 4
Was passiert?
U, z.B. 12 V
Ende offen
Leitung, 1 m lang, VF 0,67
Wenn der Schalter geschlossen wird, dauert es etwa 5 ns (Millardstel Sekunden), bis das Signal am anderen Ende ankommt.
In den ersten 5 ns spielt es noch keine Rolle, was am anderen Ende angeschlossen ist.

## Slide 5
Was passiert?
U, z.B. 12 V
Ende offen
Leitung, 1 m lang, VF 0,67
Wenn der Schalter geschlossen wird, dauert es etwa 5 ns (Millardstel Sekunden), bis das Signal am anderen Ende ankommt.
In den ersten 5 ns spielt es noch keine Rolle, was am anderen Ende angeschlossen ist.
Da die Information, was am anderen Ende angeschlossen ist, den Rückweg antreten muss, sogar:
In den ersten 10 ns spielt es noch keine Rolle, was am anderen Ende angeschlossen ist.

## Slide 6
Was passiert in den ersten 10 ns?
U, z.B. 12 V
Ende offen
Leitung, 1 m lang, VF 0,67
In den ersten ns nachdem der Schalter geschlossen wird, schluckt die Leitung Strom und verhält sich wie ein Widerstand.
Den Widerstandswert nennt man den Wellenwiderstand oder die Impedanz des Kabels, Formelbuchstabe Z oder Z0.
(Werte etwa 50-600 Ω, kommt noch.)

## Slide 7
TH307 Der Wellenwiderstand einer Leitung … ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluss.
Wellenwiderstand in etwa frequenzunabhängig

## Slide 8
Was passiert in den ersten 5 ns?
U, z.B. 12 V
Ende offen
Leitung, 1 m lang, VF 0,67, Wellenwiderstand 200 Ω
In den ersten 5 ns nach Schaltmoment wandert eine "Stromfront" vom gespeisten zum offenen Ende.
Stromfluss 60 mA
kein Stromfluss

## Slide 9
Was passiert in den nächsten 5 ns?
U, z.B. 12 V
Ende offen
Leitung, 1 m lang, VF 0,67, Wellenwiderstand 200 Ω
5-10 ns nach Schaltmoment wandert eine "kein-Strom-Front" vom offenen Ende zurück zum gespeisten.
Stromfluss 60 mA
kein Stromfluss

## Slide 10
Was passiert später?
U, z.B. 12 V
Ende offen
Leitung, 1 m lang, VF 0,67, Wellenwiderstand 200 Ω
Nach 10 ns und später stimmt, was der Gleichstromtechniker vorausgesehen hatte:
Nix tut sich.
kein Stromfluss

## Slide 11
Eine nützliche Sichtweise
U, 12 V
Leitung, 1 m lang, VF 0,67, Wellenwiderstand 200 Ω
Das System verhält sich genau so, als wäre 5 ns nach dem Schaltvorgang links am anderen Ende eine zweite Spannungsquelle von ebenfalls 12 V zugeschaltet worden.
Ab 10 ns sind die beiden Stromflüsse von je 60 mA beide auf dem Kabel vorhanden, aber sie heben sich gegenseitig auf.
U, 12 V
Stromfluss 60 mA
ab 5 ms Stromfluss 60 mA
Einschalten nach 5 ms

## Slide 12
Diese Sichtweise ist für Gleichspannungen nur in wenigen Spezialfällen nützlich.
Im HF-Fall ist sie aber fundamental.
Im Folgenden einige Grundlagen für die Praxis.
Die Theoriedetails sind eher Stoff für Klasse A und Weiterbildung.
Warum "nützliche" Sichtweise?

## Slide 13
Vor- und rücklaufende Welle
UHF
Aufbau: Eine HF-Quelle (gegebener Frequenz), eine Leitung, ein Abschluss.
Im laufenden Betrieb entstehen an verschiedenen Punkten der Leitung unterschiedliche Verhältnisse.
Die kann man verstehen, indem man sich eine vorlaufende und eine rücklaufende Spannung (Welle) denkt.
Die vorlaufende läuft von der Quelle zum Abschluss, die rücklaufende umgekehrt.
Beide haben dieselbe Frequenz.

## Slide 14
Bäuche und Knoten
UHF
Ich betrachte nun verschiedene Punkte der Leitung.
Wenn ich etwas weiter nach rechts gehe, hat die vorlaufende Welle einen längeren Weg und die rücklaufende einen kürzeren.
Dadurch ändert sich die relative Phasenlage der beiden.
Wenn die Leitung lang genug ist, findet sich ein Punkt, an dem beide gleichphasig schwingen und sich verstärken: Dort Spannungsmaximum, "Spannungsbauch".
An einer anderen Stelle schwingen sie genau gegenphasig und schwächen sich ab: Spannungsminimum, "Spannungsknoten".
Wer den Begriff "stehende Wellen" kennt: Genau darum geht es hier.

## Slide 15
Stehwellenverhältnis
UHF
Im Spannungsmaximum hohe Spannung Umax.
Im Spannungsminimum niedrigere Spannung Umin.
Das Stehwellenverhältnis ist das Verhältnis der beiden:
VSWR = Umax / Umin
Die Abkürzung VSWR steht für
Voltage Standing Wave Ratio.
Das "V" wird oft weggelassen: SWR.
Wenn das Kabel nicht lang genug ist für einen Umax und einen Umin – Punkt, ändert das nichts am SWR-Wert. (Ich denke es mir einfach länger.)

## Slide 16
Anpassung
UHF
Wird mit dem Wellenwiderstand des Kabels abgeschlossen, so gibt es keine rücklaufende Welle.
Also Umax = Umin also VSWR = 1.
Diesen Fall nennt man "angepasste Speisung" oder "Anpassung".
Ein offenes Kabelende führt zu einer rücklaufenden Welle derselben Größe wie die vorlaufende. Dann ist Umin = 0 und der Quotient Umax / Umin undefiniert. Man spricht dann von VSWR = ∞ .

## Slide 17
Der andere Extremfall
UHF
Ein offenes Kabelende führt zu einer rücklaufenden Welle derselben Größe wie die vorlaufende (bei verlustfreiem Kabel).
Dann ist Umin = 0 und der Quotient Umax / Umin undefiniert (man kann nicht durch 0 dividieren).
Man spricht dann von VSWR = ∞ .

## Slide 18
Ich fühle mich abgehängt...
Das wird an dieser Stelle manchen so gehen. Hier aber wieder aufpassen! Diese Seite reicht für die Praxis:
Wir berechnen SWR fast immer bezogen auf den Wellenwiderstands 50 Ω von Amateurfunk-Koaxialkabel.
Das VSWR = SWR misst, wie "weit entfernt" von 50 Ω das Angeschlossene ist.
Wie funktioniert das?
Genau 50 Ω: SWR = 1.
Alle anderen SWR-Werte sind höher.
50 / 2 Ω = 25 Ω und 50 * 2 Ω = 100 Ω: Beides SWR = 2. Allgemein 50 / x Ω und 50 * x Ω beides SWR = x (für x ≥ 1).
Beispiele: 55 Ω ist SWR = 1,1 und 350 Ω ist SWR = 7, 10 Ω ist SWR = 5 und 2 Ω ist SWR = 25.
Man kann auch SWR von Kombinationen von Widerständen mit Kondensatoren und/oder Spulen ausrechnen. (Reale Antennen verhalten sich oft wie solche Kombinationen.)

## Slide 19
SWR ∞
Ein offenes Kabelende ("nichts angeschlossen") führt zu einer rücklaufenden Welle derselben Größe wie die vorlaufende. Dann wird Umin = 0 und Umax / Umin ist undefiniert. Man spricht dann von VSWR = ∞ . (Das hatten wir eben.)
Weniger intuitiv, aber auch richtig: Alle Abschlüsse, die keine Energie verbrauchen, führen zu einer rücklaufenden Welle gleicher Größe wie die vorlaufende und damit zu VSWR = ∞ . Beispiele:
  Kurzschluss.
  Abschluss mit einem Kondensator.
  Abschluss mit einer Spule.
Alles nur im Idealfall. Gibt es irgendwo Verluste (also Widerstände), ist das SWR zwar hoch, aber nicht ∞.

## Slide 20
Typen von Speiseleitungen
Alles bisher gesagt gilt für verschiedene

## Slide 21
Koaxkabel
Bildquelle: FDominec - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1799992
Der eine Leiter ist ein (mehr oder weniger) flexibles Rohr um den anderen Leiter herum.
Innenleiter Draht oder Litze
Schirm Geflecht und Folie (bei einfachem Kabel nur Geflecht)

## Slide 22
Koaxkabel ist eine unsymmetrische Speiseleitung, weil beide Leiter unterschiedlich geformt sind. Amateurfunktransceiver haben meist passende unsymmetrische 50 Ω Anschlüsse, geeignet für Koaxkabel mit 50 Ω Wellenwiderstand. In der Fernsehtechnik findet 75 Ω Kabel Verwendung. Früher wurde auch noch 60 Ω Kabel benutzt. Koaxkabel strahlen nicht und nehmen keine Störsignale auf, wenn man sie richtig benutzt (Mantelwellen vermeidet).
Koax(ial)kabel

## Slide 23
PL-Stecker (auch UHF oder SO-259 genannt) sind, aufgrund der einfachen Art der Verarbeitung und des günstigen Preises, weit verbreitet.
Für KW ok. Für VHF/UHF na ja.
Steckernormen für Koaxkabel
Bildquelle: Appaloosa - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4433526

## Slide 24
N-Stecker werden auf höheren Frequenzen eingesetzt, weil sie weniger Verluste haben.
Zudem halten sie mehr Leistung aus und können wasserdicht sein.
Steckernormen für Koaxkabel
Bildquelle: Von Swift.Hg - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25678659

## Slide 25
BNC-Stecker finden an Messgeräten und älteren Handfunkgeräten. Sie lassen sich schnell an und abstecken.
Für VHF und UHF ok, halten aber nicht so viel Leistung aus wie N-Stecker.
Steckernormen für Koaxkabel
Bildquelle: Jonas Bergsten - Photo taken by Jonas Bergsten
using a Canon PowerShot G3., Domínio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=232485

## Slide 26
SMA-Stecker sind klein und halten nicht viel Leistung aus. Ok auch für VHF/UHF. Üblich bei neueren Handfunken und sogar zur Verkabelung innerhalb von Geräten.
Steckernormen für Koaxkabel
Bildquelle: Von KaiMartin - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18564868

## Slide 27
Paralleldraht-Speiseleitungen haben einen höheren Wellenwiderstand (typisch 200-600 Ω). Sie haben von Haus aus geringere Verluste als Koaxkabel und halten hohe Leistungen aus.
Klassische Leitung: Paralleldrahtspeiseleitung (Hühnerleiter, Flachbandkabel)
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 28
Warum sendet eine Speiseleitung nicht?
Wo HF-Strom fließt, wird gesendet.
Aber
Die Ströme einer ordnungsgemäß betriebenen Speiseleitung sind in jedem Augenblick gleich groß und entgegengesetzt.
Deshalb heben sich die beiden Aussendungen auf.
(Die Form der Speiseleitung ist egal.)

## Slide 29
Mantelwellen
Wenn die Symmetrie gestört ist, sendet das Kabel.
Das will man in der Regel nicht.
Das Richtdiagramm ändert sich.

## Slide 30
Antennen und Speiseleitungen verschiedener Größe

## Slide 31
Speiseleitungen und Antennen
Leitung
Vertikalantenne
Horizontaldipol
Eingespeistes Signal schwappt zum Ende und wird schnell wieder zurückgeworfen, wegen kurzer Wegstrecke Uvor und Urück fast phasengleich, heben sich fast auf, daher kaum Strom.
Vertikalantenne
Alles drei verhält sich wie ein kleiner Kondensator (wenige pF). Braucht hohe Spannung, um wenig Strom durchzulassen.
Kurze Antennen verhalten sich wie kleine Widerstände (mΩ) in Serie mit diesen Kondensatoren. Benötigt hohen Strom, um wenig Leistung zu senden.
Spezial-Antennentuner mit guten Spulen erlauben hohe Spannungen und gleichzeitig hohe Ströme. (Oft trotzdem hohe Verluste.)
Beispiele: Mittelwellenantennen, KW-Antennen für Mobilbetrieb auf Kfz.
Erstmal ganz kurz, unterhalb von λ/10.
bis λ/10
bis 2 x λ/10

## Slide 32
Speiseleitungen und Antennen
Horizontaldipol
Alles drei verhält sich wie ein mittlerer Kondensator (einige pF). Braucht normale Spannung, um ganz ordentlich Strom durchzulassen.
Antennen verhalten sich wie Widerstände (Ω) in Serie mit diesen Kondensatoren. Benötigt normalen Strom, um Leistung abzusenden.
Ab etwa λ/8 und länger (Dipol: 2 x λ/8) brauchbar mit Antennentuner.
Beispiele: 2 x 6,5 m Antenne auf 40 m, 2 x 13 m Antenne auf 80 m.
Etwa λ/8 bis unter λ/4.
unter λ/4.
unter 2 x λ/4
Eingespeistes Signal schwappt zum Ende und wird wieder zurückgeworfen, wegen längerer Wegstrecke deutlicher Phasenunterschied Uvor <=> Urück, also mehr Strom.

## Slide 33
Speiseleitungen und Antennen
Bei einer (verlustlosen) Speiseleitung von (elektrisch) λ/4 mit offenem Ende kompensieren sich hinlaufende und rücklaufende Welle am Eingang.
Also herrschen dort 0 Volt.
Eine hinten offene Stichleitung von λ/4 verhält sich vorne wie ein Kurzschluss!
Die mechanische Länge ist dabei kürzer als λ/4, wegen des Verkürzungsfaktors.
Genau λ/4.
Eingespeistes Signal schwappt zum Ende und wird wieder zurückgeworfen, wegen 2 x λ/4 Wegstrecke genaue Phasenumkehr am Anfang, dort
Uvor = -Urück.

## Slide 34
Speiseleitungen und Antennen
Halbwellendipol, horizontal
Durch die ausgesendete Energie ist hier die Spannung Urück kleiner.
Beide Antennen verhalten sich wie relativ niedrige Widerstände.
Vertikalantenne: Etwa 30...35 Ω, Halbwellendipol: 50...100 Ω, beides sehr abhängig von Bodenverhältnissen und Aufbau.
Die mechanische Länge ist etwas kürzer. Die BNetzA hat noch den älteren Wert 95 %, je nach Leiter sind es 97 %.
Genau λ/4 bzw. 2 x λ/4.
genau λ/4.
genau 2 x λ/4 = λ/2

## Slide 35
Vertikalantennen

## Slide 36
Erdnetz einer Vertikalantenne
Staberder o.ä. einbuddeln ist Mist für HF.
Gut funktioniert eine große Blechscheibe z.B. Autodach für 70cm – Antenne.
Ersetzbar durch 120 strahlförmig vom Antennenfußpunkt in alle Richtungen ausgelegte „Radials“ (auf der Erde oder flach eingebuddelt, z.B. λ/4 lang).
Wenn man die Radials höher in die Luft bringt, kommt man mit 3 oder 4 aus.
Extremfall: Upper + Outer: Ein Radial.

## Slide 37
Groundplane
Vertikalantenne mit erhöhten Radials (zum Beispiel für 2 m oder 70 cm).
Nur drei gleichmäßig um die Antenne verteilte Radials.
Radials und Strahler (ungefähr) λ/4, dann wirkt die Antenne als Widerstand.
Wenn sie horizontal sind, ca. 30 Ω.
Winkelt man sie nach unten ab, erreicht man 50 Ω.

## Slide 38
Bildquelle: Trixt - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4623578
Magnetische Schleifenantenne Magnetic Loop

## Slide 39
Magnetische Ringantenne
Kreis (oder z.B. Quadrat), klein gegenüber der Wellenlänge, z.B. Umfang λ/10.
Deshalb fließt in jedem Augenblick überall (ungefähr) derselbe Strom.

## Slide 40
Magnetische Ringantenne
Zu jeder Stelle vorne gibt es eine Stelle hinten, wo der Strom genau andersherum fließt.
Das hebt sich auf, die Loop sendet daher nicht. Hä?
Nein – nur fast! Das Feld braucht etwas Zeit von hinten nach vorne und kommt daher etwas zu spät, um genau aufzuheben.

## Slide 41
Magnetische Ringantenne
Sehr hohe Ströme nötig, damit da was rauskommt.
Man erreicht die, indem man die Spule irgendwo aufmacht und mit einem Kondensator zum Schwingkreis ergänzt.
Wegen der hohen Ströme starke HF-Magnetfelder im Nahfeld!

## Slide 42
Vertikalantenne Länge λ
Nach λ/2 dreht sich die Phase um.
Zu jedem Stromfluss in der oberen Hälfte findet sich ein genau entgegengesetzter Stromfluss in der unteren Hälfte.
Die heben sie sich auf, wenn ich von der Seite schaue.
Schaue ich von schräg oben (oder unten), hebt sich das nicht auf.
sendet nicht in diese Richtung
sendet in diese Richtung

## Slide 43
Optimale Vertikalantenne: 5/8 λ
Maximale Aussendung in diese Richtung
sendet etwas in diese Richtung
Impedanz kein reiner Widerstand, die 5/8 λ Antenne benötigt einen Antennentuner oder andere (einfache) Anpassung.

## Slide 44
Sonderform der Dipolantenne und Schleifenantenne.
(Die Schleife ist enger als hier gezeichnet, kleines D.)
Die beiden Leiter schwingen im Gleichtakt, die Felder verstärken sich.
Daher nur die halbe Stromstärke nötig für dieselbe Sendeleistung.
„Halbe Stromstärke für selbe Leistung“ bedeutet „vierfacher Widerstand“ (Ohmsches Gesetz).
Normales Dipol etwa 60 Ω, daher Faltdipol 4 x 60 Ω = 240 Ω.
Faltdipol-Antenne
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 45
Bildquelle: Von Denis Apel in der Wikipedia auf Deutsch, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11361917
Yagi-Antenne (Yagi-Uda-Antenne)

## Slide 46
Bei der Yagi-Antenne wird die Abstrahlung und der Empfang in eine Richtung gebündelt.
Das passiert durch parasitäre Elemente. Durch ihre Länge (knapp außerhalb der Resonanz) verändern sich die Phasenlagen und es tritt Auslöschung unerwünschter Richtung und verstärkter Richtungen auf.
Je mehr Aufwand man treibt, umso höher werden Richtwirkung und Gewinn.
Yagi-Antenne
Bildquelle: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1032793

## Slide 47
Beam
Nennt man eine Yagi-Antenne für Kurzwelle.
Beams für das 80 m – Band werden so riesig, dass die BnetzA nicht glaubt, dass so etwas real existiert. (Tut es aber.)

## Slide 48
Ein Dipol hat zwei gleich lange Seiten und ist damit symmetrisch. Eine Vertikalantenne gegen Erde oder Radialnetz oder “Groundplane“ ist unsymmetrisch.
Wie wir im Weiteren noch sehen werden, hat diese Konstellation Einfluss auf die Einspeisung.
Symmetrische und unsymmetrische Antenne

## Slide 49
Ein Langdrahtantenne ist nach genauer Definition eine Antenne, die länger als Lambda ist. Der Begriff wird heute aber auch für endgespeiste Antennen genutzt, die kürzer als Lambda sind. Sie werden auf Kurzwelle eingesetzt, wenn die lokalen Gegebenheiten einen Dipol nicht zulassen.
Langdraht-Antenne
Bildquelle: Adamantios - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6329109

## Slide 50
Die Loop-Antenne kann z.B. als Ganzwellenschleife ausgeführt werden.
Bei Dreiecksform (C) nennt man sie auch Deltaloop.
Die Loop kann auf der Spitze stehen (wie hier) oder auch vertikal gespiegelt.
Verschiedene Einspeisungen sind möglich.
(Delta)-Loop-Antenne
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e11/

## Slide 51
Bei der W3DZZ-Antenne erreicht man ca. 50 Ω auf zwei Bändern, indem man einen Teil der Antenne für eine bestimmte Frequenz mittels Sperrkreisen sperrt. Beispiel: Die “Ur“-W3DZZ ist l1 10.07m lang und damit ein λ/2-Dipol für 40m. Die Sperrkreise sind bei 7MHz in Resonanz und sperren den Rest der Antenne bei 40m-Betrieb ab. Bei 80m-Betrieb kommt die gesamte Länge der Antenne zur Wirkung und die Sperrkreise bewirken zusätzlich eine Verkürzung der Antenne.
W3DZZ-Antenne
Bildquelle: Von wdwd - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38029676

## Slide 52
Durch die Speisung außerhalb der Mitte erreicht man Mehrbandbetrieb.
Allerdings neigt die Antenne dazu, „Mantelwellen“ auf dem Koaxkabel zu erzeugen: In beiden Leitern des Kabels fließen nicht genau entgegengesetzte Ströme. Dagegen wehrt man sich mit einem Balun.
Windom-Antenne
Bildquelle: http://www.dj0ip.de/off-center-fed-dipole/classical-c-f-windom/

## Slide 53
1 - Lambda ¼
2 - Lambda ½ mit Fuchskreis
3 - Lambda 5/8
4 - Sperrtopf
Verschiedene Arten von UKW-Vertikalantennen
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 54
1 – Horizontale Yagi
2 – Vertikale Yagi
3 – Kreuz-Yagi
4 – X-Yagi
Verschiedene Arten von UKW-Richtantennen
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 55
Beim Transport der HF-Energie im Koaxkabel geht Energie verloren, wird in Wärme verwandelt. Die Höhe der Verluste hängen von der Länge das Kabels, seiner Beschaffenheit und der Übertragungsfrequenz ab.
Kurze Kabel haben weniger Verluste!
Bei höheren Frequenzen nehmen die Verluste zu.
Verluste von Kabeln

## Slide 56
Jedes Speisekabel hat die kleinsten Verluste, wenn als Verbraucher etwas angeschlossen ist, dass sich wie ein Widerstand verhält, wobei der Wert des Widerstandes gleich dem Wellenwiderstand des Kabels ist. Dann spricht man von Anpassung.
Unangepasster Betrieb ist nicht schlimm, wenn man mit den zusätzlichen Verlusten leben kann (siehe nächste Folie).
Anpassung

## Slide 57
Die Dämpfung eines Kabels quantifiziert die Verluste. Sie wird in dB angegeben.
“dB“ bedeutet "dezi-Bel" und ist das in der Technik übliche Maß für das Verhältnis zweier Größen, bei uns Leistungen.
Verluste von Kabeln

## Slide 58
Beispiel dB-Werte für das Dämpfungsmaß (die man so nicht haben will). Wie viel von der Leistung, die ich vorne hereinstecke, bleiben hinten übrig?
Bei 3dB bleibt ½ über.
Bei 6dB bleibt ¼ über.
Bei 10dB bleibt 1/10 über.
Bei 20dB bleibt 1/100 über.
Dämpfung

## Slide 59
Das Kabeldämpfungsdiagramm
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 60
… beschreibt die Dämpfung (bezogen auf 100m) eines Koaxkabels. Man sucht zuerst das Kabel und die Frequenz und dann die Stelle, an der die Linie für die Dämpfung getroffen wird. Den ermittelten Wert danach teilen, wenn man nicht gerade 100m Kabel hat.
Dieses Kabeldämpfungsdiagramm

## Slide 61
3dB Verstärkung 2-fache Leistung
3dB Dämpfung ½ der Leistung
Man sollte sich also jeweils die Fragestellung genau anschauen.
Mathematiker und andere Schlaumeier reden auch mit Vorzeichen von -3dB Verstärkung und meinen damit 3dB Dämpfung. In den Fragen kommt das so nicht vor!
Verstärkungs dB Dämpfungs dB

## Slide 62
Keine Schlaumeieritis!

## Slide 63
Leistungspegel
Wir drücken Leistungen oft aus in dBm:
"Wieviel dB Verstärkung bräuchte ich, um aus 1 mW die gewünschte Leistung zu erzeugen?"
1 mW 0 dBm 2 mW 3 dBm 10 mW 10 dBm 1000 W = 1.000.000 mW: 60 dBm
Hier wird mit Schlaumeritis gearbeitet: 0,000.000.000.001 mW: -120 dBm (Leises Kurzwellensignal.)

## Slide 64
Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Andreas Krüger, DJ3EI Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/