## Slide 1: Stromversorgung
Michael Funke – DL4EAX
Fragen TD301-TD306

## Slide 2: Der Einweggleichrichter

## Slide 3: Einweggleichrichter mit Siebung
Die negative Halbwelle wird durch die Diode unterdrückt. Ein Glättungs- bzw. Siebkondensator lädt sich bis zur Spitzenspannung auf.
Bei fallender Spannung wird die gespeicherte Ladung an den Verbraucher abgegeben.
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 4: Einweggleichrichter mit Siebung
Berechnung der Leerlaufausgangsspannung
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006
Warum die Multiplikation mit √2?
Weil der Kondensator sich auf die Maximalspannung (Umax) der Wechselspannung auflädt.

## Slide 5: Der Brückengleichrichter

## Slide 6: Brückengleichrichter
Bildquellen: Stefan Riepl (Quark48).Quark48 at de.wikipedia - Eigenes Werk (Originaltext: selbst erstellt), Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18409913 Smial in der Wikipedia auf Deutsch - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3971588

## Slide 7: Glättung bzw. Siebung

## Slide 8: Glättung bzw. Siebung
Bildquelle: Herbertweidner - selbst vektorisiert von Benutzer:Frank Murmann, Vorlage: Bitmap von Benutzer:Herbertweidner, Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16657141

## Slide 9: Regelung

## Slide 10: Regelung der Ausgangsspannung
Transformator
Brückengleichrichter
Glättungskondensator
Längsregler mit Cs zur Unterdrückung der Schwingneigung
Pufferkondensator
Bildquellen: Benedikt.Seidl - Eigenes Werk angelehnt an de:Datei:Prinzip-Netzteil.gif, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6452307 Christoph D in der Wikipedia auf Deutsch, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=893089

## Slide 11: Das Schaltnetzteil

## Slide 12: Prinzipielle Funktion
Bildquelle: Quark48, CC BY-SA 2.0 de https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17679270
Im Gegensatz zu Trafonetzteilen wandeln Schaltnetzteile die Netzspannung in eine Spannung höherer Frequenz um. Da Transformatoren bei hohen Frequenzen für die gleiche Leistung weniger Magnetkernvolumen benötigen, erreicht man eine erhebliche Volumen- und Gewichtsreduktion.

## Slide 13: Wie viel macht das aus?
Bildquelle: Smial - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0 de https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2958306
Steckernetzteile im Größenvergleich. Links Schaltnetzteil mit 20 Watt, rechts Trafonetzteil mit 3,6 Watt Ausgangsleistung.

## Slide 14: Störungen durch Schaltnetzteile
Ein Schaltnetzteil erzeugt Oberwellen seiner Taktfrequenz, die beim Empfang zu Störungen führen können. Für Funkanwendungen konstruierte Schaltnetzteile sind in der Regel ausreichend entstört, da sind die Schaltnetzteile der Unterhaltungselektronik eher ein Problem.
In elektrisch ruhigen Gegenden kann das eigene Schaltnetzteil immer noch als nicht ausreichend entstört empfunden werden.
Hinweise, wie man die Entstörung verbessern kann, gibt es hier: http://www.dg0sa.de/snt.pdf

## Slide 15: Praxistipp
Folgende Schaltnetzteile haben sich zum Betrieb von 100 Watt Kurzwellentransceivern bewährt:
Maas SPA-8230
MFJ-4230MVP
ALINCO DM-330-MW-II
Meanwell RSP-320-13.5

## Slide 16: Der Innenwiderstand

## Slide 17: Der Innenwiderstand
Entnimmt man einer Spannungsquelle Strom, so sinkt die Leerlaufspannung um einen bestimmten Wert, welcher von Innenwiderstand abhängig ist. Der Innenwiderstand ergibt sich aus den Eigenschaften der Spannungsquelle.
Obiges Bild ist ein Ersatzschaltbild was dieses verdeutlichen soll, es ist also kein Widerstand eingebaut.
Bildquelle: Saure 12:13, 4. Dez. 2010 (CET) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12238710

## Slide 18: Der Innenwiderstand
Die Klemmenspannung (zwischen a und b) sinkt also ab, weil an Ri eine Spannung abfällt. Dieser Unterschied bei der Spannung nennt man Den Unterschied beim Strom nennt man
Bildquelle: Von Saure 12:13, 4. Dez. 2010 (CET) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12238710

## Slide 19: Ein Beispiel
Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,8 Volt. Sie gibt beim Senden einen Strom von 20 Ampere ab. Dabei sinkt die Klemmenspannung auf 13 Volt. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle?
Wir sehen, dass Spannungsquellen einen niedrigen Innenwiderstand haben.

## Slide 20: Die Konstantstromquelle

## Slide 21: Die Konstantstromquelle …
… hat im Gegensatz zur Spannungsquelle einen hohen Innenwiderstand. Dieses wird durch eine bestimmte Schaltungstechnik erreicht. Anwendung finden Konstantstromquellen bei ein-fachen Batterieladegeräten, etwa zum Aufladen von Blei-Gel-Akkus.

## Slide 22: Wurde alles empfangen?
Bildquelle: Mit Genehmigung von Dian Kurniawan YD1OSC https://hambuilder.com/product/hbr4hf-new/

## Slide 23: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/