## Slide 1: Antennen und Antennenmerkmale
Michael Funke – DL4EAX
Fragen TH101-TH210

## Slide 2: Eine Antenne…
… dient der Abstrahlung und zum Empfang von elektromagnetischer Wellen.
“Die Antenne ist der beste HF-Verstärker.“ - Autor unbekannt -

## Slide 3: Dipol-Antenne
Der Dipol ist die Urform der Antenne. Heinrich Hertz hat sie bei seinen Experimenten zum Nachweis elektromagnetischer Wellen benutzt. Das unten stehende Bild zeigt einen ʎ/2-Dipol und die Verteilung von Strom und Spannung auf der Grundfrequenz. Dabei stellt sich eine Impedanz (“Fußpunktwiderstand“) von 40 bis 80Ω ein, der abhängig von der Aufbauhöhe ist. Diese Grundfrequenz ist dann auch die Resonanzfrequenz, bei der die Antenne sich idealerweise wie ein rein Ohm'scher Widerstand verhält, es also weder kapazitive noch induktive Anteile gibt. Resonanz stellt sich auch bei ganzzahligen Vielfachen von ʎ/2 ein.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 4: Monoband-Dipol-Antenne für das 15m-Band
Berechnung einer ʎ/2 Dipol-Antenne für das 15m-Band:
Umrechnung der Frequenz in Wellenlänge:
= = 14,15m
Wellenlänge durch 2 teilen, denn wir wollen ja einen “Lambda-halbe-Dipol“ bauen:
= 7, 075m
Berücksichtigung des Korrekturfaktors (Verkürzungsfaktor) von 5%, da die Antenne nicht unendlich dünn ist und sich nicht im freien Raum befindet:
7, 075m x 0,95 = 6,72m

## Slide 5: Mehrband-Dipol-Antenne
Die bis jetzt betrachtete Dipol-Antenne wurde für ein Band berechnet und konnte auch nur auf diesem genutzt werden. Im Prinzip kann eine Drahtantenne aber eine beliebige Länge haben und muss nicht in Resonanz betrieben werden. Ein Tuner passt die Antenne mittels Spulen und Kondensatoren an den Sender an. Wichtig ist, dass die Antenne auf keinem Band resonant ist, weil dieses auf einem anderen Band zu einer Einspeisung im Spannungsbauch führen würde.
Bewährt haben sich 2 x 6,5m oder ein Vielfache davon.
Bildquelle: http://www.qsl.net/dk7zb/Tuner/Palstar.htm

## Slide 6: Faltdipol-Antenne
Der Faltdipol ist eine Sonderform der Dipol-Antenne. Durch die Faltung halbiert sich der Strom, die Spannung wird verdoppelt und der Strahlungswiderstand hat den 4-fachen Wert von 240 Ohm. In der Zeit bevor Koaxkabel erschwinglich war, hat man 240Ω Paralleldrahtleitung (Bandleitung) benutzt und diese hat 240Ω Impedanz. Durch den Einsatz von Faltdipolen konnte man also auf eine Impedanztransformation verzichten.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 7: Faltdipol-Antenne
Heutzutage werden Faltdipole auf Kurzwelle nur noch selten eingesetzt, weil dem zusätzliche Aufwand kein Vorteil gegenüber steht.
Bildquelle: Von F1jmm - Eigenes Werk • Selbst fotografiert, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11943213
Im UKW-Bereich kommt es zum Einsatz von Faltdipolen, weil man die Stelle gegenüber der Einspeisung erden kann. Dadurch ergeben sich Vorteile beim Blitzschutz.
Des Weiteren sind Yagi-Antennen mit Faltdipol weniger empfindlich gegen Prasselstörungen, wie sie durch statisch aufgeladenen Regen entstehen können.
Bildquelle: Von Denis Apel in der Wikipedia auf Deutsch, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11361917

## Slide 8: (Delta)-Loop-Antenne
Die (Delta)-Loop-Antenne wird auch Ganzwellenschleife genannt.
Eine Loop-Antenne mit 80m Umfang kann bei direkter Speisung für das 80-Band genutzt werden und bei Anschluss eines Tuners an den Speisepunkt für die Bänder 10m bis 80m.
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e11/

## Slide 9: Magnetische-Ringantenne
Die magnetische Komponente überwiegt gegenüber der elek-trischen Komponente umso mehr, je kleiner der Umfang der Antenne gegenüber der Wellen-länge (λ) ist. So spricht man bei Umfängen von λ/10 von mag-netischen Antennen.
Es gibt verschiedene Konstruk-tionsprinzipien, die einen weiten Spielraum zum Experimentieren geben. Speziell bei Portabelbe-trieb oder beengten Platzver-hältnissen sind sie gut geeignet.
Bildquelle: Trixt - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4623578

## Slide 10: W3DZZ-Antenne
Bei der W3DZZ-Antenne erreicht man die Nutzung von zwei Bändern, indem man einen Teil der Antenne für eine bestimmte Frequenz mittels Sperrkreisen sperrt. Bei der “Ur“-W3DZZ ist l1 10.07m lang und damit ein ʎ/2-Dipol für 40m. Die Sperrkreise sind bei 7MHz in Resonanz und sperren den Rest der Antenne bei 40m-Betrieb ab. Bei 80m-Betrieb kommt die gesamte Länge der Antenne zur Wirkung und die Sperrkreise bewirken zusätzlich eine Verkürzung der Antenne. Dieses Prinzip kann in verschiedenen Kombinationen genutzt werden (z.B. 160/80m oder 40/20/15/10m).
Bildquelle: Von wdwd - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38029676

## Slide 11: Windom-Antenne
Bei der im Jahre 1923 von Loren G. Windom (1905 – 1988 – W8GZ) erfundenen Antenne gibt es keine Speiseleitung. Der Antennendraht führt direkt bis zum Sender und wird dort angepasst. So eine Art der Einspeisung wäre durch die Menge an Elektrogeräte im Haushalt heutzutage problematisch.
Bildquelle:
https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e11/

## Slide 12: Windom-Antenne
Durch die Speisung außerhalb der Mitte erreicht man eine günstige Strom- und Spannungsverteilung für Mehrbandbetrieb. Deshalb wird dieses Konzept auch heute noch in abgewandelter Form genutzt.
Bildquelle: http://www.dj0ip.de/off-center-fed-dipole/classical-c-f-windom/

## Slide 13: Langdraht-Antenne
Ein Langdrahtantenne ist nach genauer Definition eine Antenne, die länger als Lambda ist. Der Begriff wird heute aber auch für endgespeiste Antennen genutzt, die kürzer als Lambda sind. Sie werden auf Kurzwelle eingesetzt, wenn die lokalen Gegebenheiten einen Dipol nicht zulassen.
Bildquelle: Adamantios - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6329109

## Slide 14: Yagi-Antenne
Bei der Yagi-Antenne wird die Abstrahlung und der Empfang in eine Richtung gebündelt.
Das passiert durch parasitäre Elemente. Je mehr parasitäre Elemente vorhanden sind, desto höher
wird die Richtwirkung und damit der Gewinn.
Bildquelle: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1032793

## Slide 15: Yagi-Antenne für das 2m-Band
.
Bildquelle: Von Denis Apel in der Wikipedia auf Deutsch, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11361917

## Slide 16: Vertikalantennen
Die bis jetzt gesehen Antennen wurden bis auf wenige Ausnahmen (Vertikaldipol) horizontal aufgebaut. Ein vertikaler Aufbau der Antenne kann aufgrund örtlicher Gegebenheiten aber auch sinnvoll sein.

## Slide 17: Groundplane-Antenne (ʎ/4)
Die Groundplane-Antenne hat einen Fußpunktwiderstand von 30 bis 50 Ohm und kann dadurch direkt an ein Koaxkabel angeschlossen werden.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 18: Abstrahlwinkel (Lambda 1/4 <-> 5/8)
Die Lambda-5/8-Antenne hat im Vergleich zur Lambda ¼ Antenne eine flachere Abstrahlung. Es geht also keine Energie nach oben “verloren”. Man möchte für weite Kurzwellenverbindungen flach in die Ionosphäre einstrahlen und auf UKW die Energie in Richtung Troposphäre bündeln.
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e11/

## Slide 19: Lambda-5/8-Antenne …
… für das 10m-Band.
Umrechnung der Frequenz in Wellenlänge:
= = 10,53m
Wellenlänge mit 5/8 multiplizieren:
5/8 x 10,53m = 6,58m
Bildquelle: https://www.funktechnik-bielefeld.de/sirio-blizzard-2700-5/8-lambda-cb-stationsantenne-mit-ring-halterung

## Slide 20: Abstrahlwinkel (Dipol <-> Vertikal)
Ein Dipol strahlt erst ab einer Höhe von ʎ/2 flach ab. Eine W3DZZ in 8m Höhe ist also für 80m ein Steilstrahler, was für Funkverkehr innerhalb von Kerneuropa gut ist, DX auf andere Kontinente aber erschwert.

## Slide 21: Verschiedene Arten von UKW-Vertikalantennen
1 - Lambda ¼
2 - Lambda ½ mit Fuchskreis
3 - Lambda 5/8
4 - Sperrtopf
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 22: Verschiedene Arten von UKW-Richtantennen
1 – Horizontale Yagi
2 – Vertikale Yagi
3 – Kreuz-Yagi
4 – X-Yagi
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 23: Symmetrische und unsymmetrische Antenne
Ein Dipol hat zwei gleich lange Seiten und ist damit symmetrisch. Eine auf dem Auto montierte Vertikalantenne hat das Auto als eine Seite der Antenne (“Groundplane“) und ist somit unsymmetrisch.
Wie wir im Weiteren noch sehen werden, hat diese Konstellation Einfluss auf die Einspeisung.

## Slide 25: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/