## Slide 1: Analoge und digitale Modulationsverfahren
Fragen TE101-TE312
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Begriffsdefinitionen
Muss leider sein! 

## Slide 3: Modulation
Unter Modulation versteht man das Verbinden von Information (Sprache oder Daten) mit einem hochfrequenten Signal.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 4: Demodulation
Bei der Demodulation wird aus einem modulierten HF-Signal die Information wieder zurückgewonnen.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 5: Simplex, Halbduplex und Vollduplex Kommunikation
Diese Begriffe aus der Kommunikationstheorie lassen sich am Besten an Beispielen erklären. Simplex:
In eine Richtung, z.B. Rundfunkaussendungen. Halbduplex:
In beide Richtungen durch Umschaltung des Kommunikationskanals, z.B. Sprechfunk im Amateurfunk.
Vollduplex:
In beide Richtungen auf zwei Kommunikationskanälen, z.B. Analoges Telefon

## Slide 6: Simplex, Halbduplex und Vollduplex Kommunikation
Leider werden diese Begriffsdefinitionen unterschiedlich interpretiert. So auch in der Betriebstechnikfrage BE310: Was ist Simplexbetrieb? Die Antwort ist: Senden bzw. Empfangen auf der gleichen Frequenz, was ja eigentlich Halbduplex ist.
Das hat eventuell seine Ursprung in der Tatsache, dass man auf den UKW-Bändern den Relaisfunk auch als Duplexbetrieb bezeichnet, weil dabei zwei Frequenzen genutzt werden. Es blieb dann für den direkten Funkbetrieb (nicht Relaisfunk) nur noch der Begriff Simplex übrig. Aus diesem Grunde werden die Direktfrequenzen auch Simplexkanäle genannt.

## Slide 7: Jetzt kommen wir aber zum Thema
Endlich … !

## Slide 8: Gängige Betriebsarten
Name | Abkürzung | ITU | Bandbreite | Anwendung
Frequenzmodulation | FM | F3E | 12kHz | Sprechfunk, Rundfunk
Amplitudenmodulation | AM | A3E | 6kHz | Sprechfunk, Rundfunk
Single Side Band | SSB | J3E | 2,7kHz | Sprechfunk
Continuous Wave | CW | A1A | 100Hz | Telegrafie
Continuous Wave mit moduliertem Hilfsträger | CW | A2A | 100Hz | Telegrafie
Phase Shift Keying 31 | PSK31 |  | 31Hz | Textübertragung
Radio Teletype | RTTY | J2B | 300Hz | Textübertragung
PACTOR |  | J2B |  | Datenübertragung
Packet Radio 1200 bd | PR 1k2 |  | 12kHz | Datenübertragung
Packet Radio 9600 bd | PR 9k6 |  | 20kHz | Datenübertragung
Slow Scan Television | SSTV |  | 2,7kHz | Standbilder
Amateur Television (diverse Normen) | ATV | u.A. C3F | 2 - 20MHz | Bewegtbilder

## Slide 9: Telegrafie (CW)
Bei Telegrafie wird nur der Sender ein- und ausgeschaltet. Das Piepsen wird erst im Empfänger erzeugt.
Das ist leicht zu realisieren, hat aber den entscheidenden Nachteil, dass man zur Übermittlung von Nachrichten ge-schultes Personal braucht und Musik so nicht übertragen kann.

## Slide 10: Amplitudenmodulation (AM)
Mit “AM“ wurde die Zeit des Rundfunks eingeläutet und Sprechfunk war möglich. Noch heute wird AM im Flugfunk und Kurzwellenrundfunk eingesetzt.
Im Amateurfunk spielt AM heute keine wichtige Rolle mehr. Wohl aber SSB, eine Weiterentwicklung davon.

## Slide 11: Amplitudenmodulation (AM)
Bei der Amplitudenmodulation beeinflusst das niederfrequente Nutzsignal UI das hochfrequente Trägersignal UT.
Das Informationssignal verändert nur die Amplitude, die Frequenz bleibt gleich.
Bildquelle: Erico Billich de:Benutzer:Backsideficker - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=453790

## Slide 12: Amplitudenmodulation (AM)
Aus einem Mikrofon kommt das Informationssignal, z.B. Musik. Die Trägerfrequenz wird mit Hilfe eines Oszillators erzeugt. Die Modulation geschieht in einer Mischstufe. Im Spektrum sehen wir den Träger und als Mischprodukte die sogenannten Seitenbänder.
Bildquelle: Appaloosa - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2978719
Bildquelle: Herbertweidner - Eigenes Werk (Originaltext: selbst gezeichnet), Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22912580

## Slide 13: Frequenzmodulation (FM)
Die Frequenzmodulation (FM) ist, ein Modulationsverfahren, bei dem die Trägerfrequenz durch das zu übertragende Signal ausgelenkt wird. Die Amplitude des Signals bleibt da-bei aber unverändert.

## Slide 14: Frequenzmodulation (FM)
Je größer diese Auslenkung (auch Hub genannt), desto größer die Bandbreite. Um den Hub zu verkleinern kann man am Funkgerät die Mikrofonverstärkung herunterregeln oder leiser in das Mikrofon sprechen. Da der FM-Demodulator sich in der Amplitude ändernde Störungen (wie Blitzentladungen oder Zündfunken) nicht erkennt, ist FM sehr störunanfällig.

## Slide 15: AM und FM im Vergleich
Bildquelle: Von Berserkerus - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5071748

## Slide 16: Der Weg von AM zu SSB
Ein AM-Signal sieht so aus. Die Information wird zweimal über-mittelt und zusätzlich auch ein nicht benötigter Träger. Dadurch fließt nur ca. 18% der Sendeenergie in die Informationsübertragung.
Bildquelle: http://www.hamradioschool.com

## Slide 17: Single Side Band (SSB) – Einseitenband
Durch Unterdrückung des Trägers und eines Seitenbandes erhält man SSB. Genauer gesagt LSB oder USB, je nachdem, welches Seitenband unterdrückt wird. Dadurch wird nahezu 100% der Sendeenergie in die Informationsübertragung gesteckt. Die HF-Bandbreite entspricht genau der Bandbreite des NF-Signals.
Bildquelle: http://www.hamradioschool.com

## Slide 18: Balancemodulator und Seitenbandfilter
Bildquelle: Fragen und Antworten zur fachlichen Prüfung für Funkamateure.
Fernmeldetechnisches Zentralamt Darmstadt 1982.
Im Balancemodulator werden das NF-Signal und das HF-Signal des Trägergenerators gemischt. Dabei wird das Trägersignal unterdrückt und es bleiben zwei Seitenbänder über. Im SSB (bzw. Seitenbandfilter) wird anschließend das gewünschte Seitenband herausgefiltert.

## Slide 19: Ein Blick zurück zum Anfang der digitalen Datenübertragung
(im Amateurfunk)

## Slide 20: Packet Radio …
… ist eine heute selten genutzte Betriebs-art, bei der mittels zweier Töne (1200Hz und 2200Hz) und einem paketorientier-ten Protokoll (AX 25) Daten übertragen werden. Üblich sind Übertragungsraten von 1200 und 9600 Baud in FM auf UKW und 300 Baud in SSB auf Kurzwelle.

## Slide 21: Packet Radio …
… mit 9600 Baud kann nicht über die Mikrofonbuchse erfolgen, da der Frequenzbereich von 20Hz bis 6kHz möglichst linear übertragen werden muss.
Die Zeit für die Sende- und Empfangs-umschaltung muss so kurz wie möglich sein (z.B. < 10 ... 100ms).

## Slide 22: Packet Radio …
… Signale wurden mithilfe eines Modem (TNC - Terminal Network Controller) erzeugt. Heute wird das mit Computer-soundkarten gemacht, genauso wie es bei RTTY und PSK üblich ist.
Von einem Nutzereinstieg aus konnte man sich zum Beispiel in Mailboxen einloggen und dort Texte oder Daten abrufen.

## Slide 23: FSK
Bei FSK (Frequency Shift Keying) wird der Träger direkt (durch eine Änderung der Oszillatorfrequenz) moduliert.
Diese Methode wurde früher im Zusammenhang mit mechanischen Fernschreibern für RTTY-Betrieb benutzt.
Transceiver hatten dazu einen FSK-Anschluss.

## Slide 24: AFSK
Heutzutage werden digitale Betriebsarten mittels einer Computersoundkarte gemacht. Dabei werden Töne im Computer erzeugt und dann in das Funkgerät eingespeist. Theoretisch ginge das über den Mikrofonanschluss. Moderne Transceiver haben dazu aber eine separate Buchse. Dieses Verfahren nennt man “AFSK“ (Audio Frequency Shift Keying).
Moderne digitale Betriebsarten sind leider nicht Bestand-teil des Prüfungsstoffs.
Das Thema wird später noch separat behandeln.

## Slide 25: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 26: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/