## Slide 1: Parallelschaltung
Fragen TD101-TD110
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Wie verhalten sich Strom und Spannung?

## Slide 3: Stromverteilung
J
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX
Der Gesamtstrom verteilt sich über die drei Widerstände, wobei folgendes gilt:

## Slide 4: Spannungsverteilung
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX
An allen Widerständen liegt die gleiche Spannung an wie an der Spannungsquelle:

## Slide 5: Widerstände
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 6: Parallelschaltung von Widerständen
+
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 7: Parallelschaltung von Widerständen
Vereinfachung für zwei Widerstände:
Beispiel:
Ω

## Slide 8: Parallelschaltung von Widerständen
Vereinfachung für gleiche Widerstände:
“n“ steht für die Anzahl der Widerstände.
Beispiel für zwei Widerstände:

## Slide 9: Spulen
Bildquelle: Zureks - Eigenes Werk, Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17624128

## Slide 10: Parallelschaltung von Spulen
Da der Strom entscheidend für das Entstehen des Magnetfeldes ist (und dieser sich aufteilt), gilt die gleiche Formel wie bei Widerständen.
Vereinfacht für zwei Spulen:

## Slide 11: Kondensatoren
Bildquelle: Von Fabian ~ (Fabian R at de.wikipedia) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15684889

## Slide 12: Parallelschaltung von Kondensatoren
Hier ist es genau umgekehrt wie bei Widerständen und Spulen weil an allen Kondensatoren die gleiche Spannung anliegt, welche ja entscheiden für die Entstehung des elektrischen Feldes ist.
CG = C1 + C2 + C3

## Slide 13: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, sollte jetzt fragen!

## Slide 14: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/