## Slide 1: Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz
Fragen TL101-TL308
Carmen Weber – DM4EAX

## Slide 2: Rückblick und Ausblick
In den vorangegangenen Kapiteln wurde wichtige Inhalte über Sender und Antennen erklärt.
In den Kapiteln zu “Vorschriften und Betriebstechnik“ auch einige rechtliche Hintergründe, wie Selbst-erklärung oder Standortbescheinigung behandelt.
Durch die Berechnungen der Strahlungsleistung können wir erkennen, ob unsere Funkstation ohne Selbsterklärung oder Standortbescheinigung benutzt werden darf.
Notes: TRL – alle 200 Fragen 203-201-202-204-205-206-207-208-212-213-209-210-211

## Slide 3: Der Gewinn
Der Antennengewinn (g) sagt aus, um wieviel sich die Sendeleistung, durch Bündelung der Strahlung, erhöht.
Copyright: DM4EAX – Carmen Weber

## Slide 4: Der Gewinn
Der Gewinn (g) wird in dB angegeben und hat ein Bezugsmaß. Wir beziehen uns auf einen Dipol (dBd) oder den isotropen Kugelstrahler (dBi).
Da wir mit dem Gewinn (g) in dB nicht direkt rechnen können, rechnen wir ihn in den Gewinnfaktor (G) um.
Antenne | Gewinnfaktor | Gewinn in dBi
Dipol | 1,64 | 2,15
ʎ/4 Vertikal | 3,28 | 5,15

## Slide 5: Der Gewinnfaktor
G =
Der Gewinnfaktor (G) ist das Verhältnis von Strahlungsleistung (P2) zu Sendeleistung (P1). Zum Beispiel:
= ∙ G = 5 Watt ∙10 = 50 Watt.
In Gegensatz zum Gewinn (g), kann man ihn direkt mit der Sendeleistung multiplizieren. Wir müssen also aus dem Gewinn (g) zuerst den Gewinnfaktor (G) berechnen.

## Slide 6: Umrechnung von g nach G
Berechnung:
g =
oder
Umgestellt:
=
oder
(Beispiel folgt)

## Slide 7: Wie berechnet man ERP und EIRP?
Dazu beschäftigen wir uns zuerst mit dem Gewinn.

## Slide 8: ERP
Effective Radiated Power
Die “ERP“ ist der Wert der effektiven Strahlungsleistung, bezogen auf einen Halbwellen-Dipol.
PERP = (PSender – PVerluste) ∙ GAntenne-Dipol
Mit diesem Wert wird beim Personenschutz nicht gerechnet.

## Slide 9: EIRP
Equivalent Isotropic Radiated Power
Die “EIRP“ ist der Wert der effektiven Strahlungsleistung, bezogen auf den isotropen Kugelstrahler.
PEIRP = (PSender – PVerluste) ∙ GAntenne isotrop
Der isotrope Kugelstrahler ist rein theoretischer Natur. Man nimmt hier eine gleichmäßige Verteilung der Antennenstrahlung an. Das kann man sich wie, die Abstrahlung von Licht bei der Sonne, vorstellen. Deswegen bietet er sich als Bezugsantenne für Personenschutzberechnungen an.

## Slide 10: Ein Beispiel
Gegeben sind ein Antennengewinn (g) von 7dBd und eine Ausgangsleistung von
0,5 Watt. Die Kabelverluste betragen 1,5dB.
Welche EIRP wird von der Antenne abgestrahlt?
Zunächst ist wichtig zu wissen, wenn der Antennengewinn (g) in dBd, also über den Dipol bezogen, angegeben wird, müssen wir zunächst den Wert für den “Isotropen Kugelstrahler“ 2,15dBi hinzurechnen.
Also:
7dBd + 2,15dB = 9,15dBi
Wir suchen P. Deswegen stellen wir die Formel um:
= ∙
= ∙ = 2,91 Watt

## Slide 11: Sicherheitsabstand
Wie nah darf man der Antenne kommen?

## Slide 12: Sicherheitsabstand
Wie wir ja nun wissen, strahlt die Antenne ab. Funkwellen, die ausgesendet werden, können sich auf den menschlichen Körper auswirken.
Von daher ist es wichtig, bei großer Strahlungsleistung, den Personensicherheitsabstand berechnen zu können.
Notes: TL – 101- 305- 302- 301- 303- 304-

## Slide 13: Zwei Dinge sind dazu wichtig:
Der Sicherheitsabstand zählt von jedem Punkt der Antenne aus.
Man rechnet mit dem Mittelwert der Ausgangsleistung über einen Zeitintervall von sechs Minuten.
Notes: TL – 101- 305- 302- 301- 303- 304-

## Slide 14: Herr Ober die Rechnung bitte!

## Slide 15: Die Formel
r =
r = Abstand in Meter (m)
E = maximale elektrische Feldstärke (28V/m)

## Slide 16: Ein Beispiel:
Wir möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die 10m-Band-Antenne unserer Clubstation und die Betriebsart RTTY berechnen.
Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Wir betreiben einen Dipol, der von einem Sender mit einer Leistung von 100W über ein Koaxial-kabel gespeist wird.
Die Kabeldämpfung kann vernachlässigt werden. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

## Slide 17: Die Berechnung:
Unsere Formel:
r =
Als erstes errechnen wir die EIRP, deren Berechnung gezeigt wurde. Da die Kabeldämpfung zu vernachlässigen und hier ein Dipol angegeben ist (ein Dipol hat gegenüber einem Dipol immer 0dB Gewinn), rechnen wir direkt mit 2,15dBi.
= 164,06 Watt EIRP

## Slide 18: Die Berechnung:
Unsere Formel:
r =
Nun können wir den Sicherheitsabstand in mehreren Schritten berechnen:
= 70,15
= 2,505m
Unser Sicherheitsabstand von jedem Punkt der Antenne aus muss 2,50m betragen.

## Slide 19: Der Blitzschutz
Eine gute Blitzschutzerdung verhindert Schäden am Transceiver und dem Operator!

## Slide 20: Normgerecht ist fachgerecht
Das Standrohr der Anten-ne muss grundsätzlich nach VDE-Vorschrift DIN 0855 (Teil 300) mit folgenden Materialien verbunden werden, um einen guten Blitzschutz zu gewähren: Kupfer mit einem Querschnitt von 16qmm
Aluminium mit einem Querschnitt von 25qmm oder Stahl mit einem Querschnitt von 50qmm.
Hierbei ist zu beachten, dass Kupfer sowohl isoliert als auch blank genutzt werden kann; Aluminium nur isoliert und Stahl nur blank.
Copyright: DM4EAX - Carmen Weber

## Slide 21: Bedingungen bei vorhanden Blitzschutzanlagen
Grundsätzlich ist zu sagen, dass jeder ordnungsgemäß verlegte Fundamenterder genutzt werden kann, sofern alle Blitzschutzleitungen getrennt zur Potenzialausgleichsschiene geführt werden.
Bei einer vorhanden Blitzschutzanlage kann das Standrohr der Antenne mit dieser verbunden wer-den, sofern man den kürzesten Weg zum Anschluss an die Anlage verwendet.

## Slide 22: Koaxialkabelabschirmung
Durch das an die Antenne angeschlossenen Koaxialkabel kann der Blitzstrom bis in das Funkgerät geraten.
Damit es dadurch nicht zu Spannungsunterschieden in der Koaxialkabelnieder-führung kommt, ist es wichtig, die Abschirmung des Koaxialkabels normgerecht über den Potenzialausgleichsleiter (im Bild rot) mit der Erde zu verbinden.
Dazu verbindet man den Außenleiter (Abschirmung) mittels eines Ableiters für Koaxialkabel an den Potenzialausgleichsleiter.
Copyright: DM4EAX – Carmen Weber

## Slide 23: Funken im KFZ
Wichtiges in Kürze!

## Slide 24: Wichtige Regeln für einen sichere Fahrt
Vor dem Einbau von Funkgeräten in das Auto ist unbedingt auf die KFZ-Hersteller-Beschreibung zu achten. Hält man sich nicht an die Angaben des Her-stellers, erlischt die Betriebserlaubnis.
Um ein Zusammenwirken der Funkelektronik mit der Elektronik des KFZs zu verhindern, ist es dringend angeraten, die Verkabelung des Funkgeräte soweit weg wie möglich von der Autoverkabelung zu verlegen.
Aus funktechnischer Sicht sollten mobile VHF-Antennen möglichst in der Mitte des Fahrzeugdaches angebracht werden.

## Slide 25: Adern-Kennzeichnung

## Slide 26: Adern-Kennzeichnung
Wer schon einmal eine Lampe angebracht oder ein Kabel durchgeschnitten hat, wird wissen, dass ein Kabel aus einer Hülle mit drei verschieden farbigen Adern besteht. Die Farben sind Grüngelb, Braun und Blau. Dabei ist es wichtig zu wissen, für welchen Leiter eine Farbe heutzutage normgerecht steht.
Schutzleiter: - Grüngelb
Außenleiter: - Braun
Neutralleiter: - Blau
Notes: TL 306- 308- 307

## Slide 27: Geschafft!
Viel Erfolg bei der Prüfung!

## Slide 28: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/