## Slide 1: Oszillator
Michael Funke – DL4EAX
Fragen TD601-TD606

## Slide 2: Ein Oszillator …
… ist eine Baugruppe zur Erzeugung von ungedämpften elektrischen Schwingungen. Anforderungen an Oszillatoren sind unter anderem Konstanz des Ausgangssignals in Frequenz und Amplitude bei sich ändern-den Temperaturen.

## Slide 3: Realisierung
Neben LC-Oszillatoren gibt es auch Quarzoszillatoren.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX
Bildquelle: Von Herbert Weidner - Eigenes Werk, Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70160232

## Slide 4: In Quarzoszillatoren …
… wird an einem Schwingquarz eine elektrische Spannung an-gebracht, die eine mechanische Schwingung erzeugt, die dann selber wieder eine elektrische Spannung erzeugt.
Der Schwingquarz wird bei seiner Resonanzfrequenz zu besonders starken Schwingungen angeregt. Diese sind fast unabhängig von Umgebungseinflüssen wie z.B. Temperatur.
Bildquelle: Marcin Andrzejewski - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24316342

## Slide 5: Hat man an Quarzoszillatoren …
… größere Ansprüche an den Temperaturgang, nimmt man temperaturkompensierte Oszillatoren (TCXO – Temperature Compensated Crystal Oscillator). Dabei wird eine Regelspan-nung erzeugt, die der temperaturabhängigen Frequenzänderung des Quarzes entgegenwirkt. Die so erzeugte Spannung wird üblicherweise an eine Kapazitätsdiode angelegt, so dass die dadurch veränderte Kapazität die Frequenz des Quarzoszillators korrigiert.
Ist eine noch höhere Genauigkeit erforderlich, wird ein Quarzofen verwendet. Dabei ist der Quarz in ein Gehäuse eingebaut und wird darin auf z.B. 70°C erhitzt.
Diese Bauform heißt OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator).

## Slide 6: Resonanzfrequenz
Wir kennen bereits die
“Thomsonsche Schwingungsgleichung“ :
Wir sehen, dass L und C unter dem Bruchstrich stehen. Je kleiner also L oder C werden desto höher wird die Frequenz. Je größer also L oder C werden desto niedriger wird die Frequenz.

## Slide 7: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, sollte jetzt fragen!

## Slide 8: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/