## Slide 1: Widerstand
Fragen TC101-TC111
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Einsatzbereiche
Widerstände werden in der Schaltungstechnik z.B. zum Einstellen von Spannungen benötigt.
Es gibt sie mit einem festen Wert oder auch mit einem Wert, der sich manuell verstellen lässt oder sich durch äußere Einflüsse (wie Wärme) selbst verstellt.

## Slide 3: Einheit und Formelzeichen
Der Widerstandswert hat die Einheit Ohm (Ω) und das Formelzeichen R für Resistor.

## Slide 4: Farbcodierung
Festwiderstände in der klassischen Bauform haben einen Farbcode (4 oder 5 Ringe) mit dem sich der Wert bestimmen lässt.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 5: Farbcodierung
Bei der Prüfung wird die Norm mit 4 Ringen abgefragt:
Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)
Braun: 1 Schwarz: 0 Rot: 2 Nullen 10Ω x 100 = 1.000Ω Der Toleranzring ist Gold, also ± 5%, das sind in diesem Beispiel 50Ω.
1.000Ω x 0,95 = 950Ω 1.000Ω x 1,05 = 1050Ω

## Slide 6: Farbcodierung
In der Formelsammlung befindet sich eine vereinfachte Variante:
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006
Man muss sich also nur merken, dass die ersten 2 Ringe zwei Ziffern sind, der dritte Ring der Multiplikator und der vierte Ring die Toleranz. Tipp: 102 entsprechen z.B. 2 Nullen

## Slide 7: Nummernkennzeichnung
Festwiderstände in der SMD Bauform haben eine Nummernkennzeichnung: 1. Stelle: 2
2. Stelle: 0
3. Stelle: 5 Nullen Das ergibt 2000000Ω = 2MΩ
Bildquelle: Von Haragayato - Photo taken by Haragayato using a FujiFilm FinePix40i, and edited., CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=199075

## Slide 8: Werkstoffe
Als Materialien kommen z. B. in Frage: Metalloxid, Kohle oder gewickelter Kupferdraht. Hier ein Kohleschichtwiderstand:
Bildquelle: Carmen Weber – DM4EAX

## Slide 9: Unerwünschte Wirkung als Kondensator und Spule
Bei der Anwendung des Widerstands bei hohen Frequenzen (z.B. als künstliche Antenne (Dummy Load), wie sie zu Test- und Messzwecken gebraucht wird), sollten diese möglichst wenig Kapazität und Induktivität haben. Deswegen sollten keine Kohleschichtwiderstände oder gewickelte Kupferdrähte genommen werden.
Bildquelle: Carmen Weber – DM4EAX

## Slide 10: Widerstandsänderung durch äußere Einflüsse
Praktische Anwendung: Temperaturabhängige Lüftersteuerung
PTC | Temperatur hoch Widerstand hoch
NTC | Temperatur hoch Widerstand runter
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 11: Anwendungsbeispiel LED-Vorwiderstand
Leuchtdioden benötigen eine bestimmte Spannung, die nicht überschritten werden sollte. Mittels eines Widerstandes kann diese begrenzt werden.
Farbe | LED Spannung
Infrarot | 1,2 bis 1,8 Volt
Rot | 1,6 bis 2,2 Volt
Gelb und Grün | 1,9 bis 2,5 Volt
Blau, UV und Weiß | 3,0 bis 4,0 Volt
Angenommener Strom sind 20mA, Herstellerangaben beachten! | 

## Slide 12: Anwendungsbeispiel LED-Vorwiderstand
Bildquellen: Michael Funke – DL4EAX
In der Praxis nimmt man den nächstliegenden Widerstand aus einer E-Reihe, hier 430 Ω.

## Slide 13: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, sollte jetzt fragen!

## Slide 14: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/