## Slide 1: Diode
Fragen TC501-TC509
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Silizium
Wir erinnern uns an den Halbleiter Silizium. Er hat vier Elektronen auf der äußeren Schale und leitet nur, wenn man ihn erwärmt.
Von Enricoros in der Wikipedia auf Englisch - Gemeinfrei
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3520523
Die Erdkruste besteht zu etwa 25,8 Gewichtsprozente aus Silicium; damit ist es das zweithäufigste chemisch Element nach Sauerstoff.
Zur Verwendung in elektronischen Bauelementen muss es auf einen Reinheitsgrad von 99,999999999% gebracht werden.

## Slide 3: Dotierung
Eine Dotierung (lateinisch: dotare = "ausstatten") bezeichnet in der Halbleitertechnik das Einbringen von Fremdatomen in das Grundmaterial, welches in der Regel Silizium ist. Die bei diesem Vorgang eingebrachte Menge ist dabei sehr klein. Im Vergleich zum Trägermaterial liegt sie zwischen 0,1 und 100ppm (parts per million).

## Slide 4: N-Dotierung
Bei der N-Dotierung (N für die freie negative Ladung) werden fünfwertige Elemente (z.B. Phosphor) in das Siliziumgitter eingebracht und ersetzen vierwertige Silizium-Atome.
Bildquelle: Markus A. Hennig; SVG-Umsetzung: Cepheiden - Datei:Silizium-p-Dotiert.png, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10515060

## Slide 5: P-Dotierung
Bei der P-Dotierung (P für die freibewegliche positive Lücke, auch Loch genannt) werden dreiwertige Elemente (z.B. Aluminium) in das Siliziumgitter eingebracht und ersetzen vierwertige Silizium-Atome.
Bildquelle: Markus A. Hennig; SVG-Umsetzung: Cepheiden - Datei:Silizium-p-Dotiert.png, GFDL https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10515059

## Slide 6: PN-Übergang im Gleichgewicht
Bildquelle: Ffsepp - http://de.wikipedia.org/w/index.php?t itle=Bild:Pn_Uebergang.svg&filetimestamp=20061127003202, CC BY-SA 1.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4744540
Wird P- und N-dotiertes Material zusammengefügt, wandern die freien Elektronen vom N-Material in die Lücken des P-Materials (Rekombination). Dadurch entsteht eine Zone ohne freie Elektronen.
Sie wird Raumladungszone oder auch Sperrschicht genannt.

## Slide 7: PN-Übergang unter Spannung
Legt man eine Spannung in Durch-lassrichtung an (+ am p-Kristall und − am n-Kristall), wird das elektrische Feld der Sperrschicht ab der Durch-lassspannung von 0,6 bis 0,7 Volt komplett neutralisiert.
Ladungsträger fließen von der äußeren Quelle auf die Sperrschicht zu und rekombinieren hier fort-während.
Bildquelle: Jaan513 - Eigenes Werk des ursprünglichen Hochladers Copyrighted free use https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34695062
Durchgang

## Slide 8: PN-Übergang unter Spannung
Durch Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung (+ am n-Kristall und − am p-Kristall) wird das elektrische Feld der Sperrschicht verstärkt und die Ausdehnung der Sperrschicht vergrößert.
Elektronen und Löcher werden von der Sperrschicht weggezogen. Es fließt nur ein sehr geringer Strom, außer die Durchbruchspannung (50 bis 1.000 Volt) wird überschritten.
Sperrung
Bildquelle: Jaan513 - Eigenes Werk des ursprünglichen Hochladers Copyrighted free use https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34695019

## Slide 9: Die Diode im Gleichstromkreis
Bildquelle: Von Stefan Riepl (Quark48).Quark48 at de.wikipedia - Eigenes Werk (Originaltext: selbst erstellt) Übertragen aus de.wikipedia nach Commons durch Wdwd mithilfe des CommonsHelper., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18101063

## Slide 10: Schaltzeichen und Kennzeichnung
Schaltzeichen
Kennzeichnung beim realen Bauteil
Lage der P- und N-Schicht
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 11: Durchlassspannung
Um die Sperrschicht zu überwinden, muss an der Anode einer Siliziumdiode eine positive Spannung von 0,6 Volt anliegen.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 12: Praktische Anwendung: Gleichrichtung
Bis jetzt haben wir die Diode beim Anlegen von Gleichspannung betrachtet. Legt man Wechselspannung an, wird eine Halbwelle durchgelassen und eine gesperrt. Wird sind damit auf den besten Wege zu einer Gleichspannung.
Bildquelle: Wdwd - Eigenes Werk, CC BY 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12693362

## Slide 13: Sonderformen von Dioden
Kapazitätsdiode
Z-Diode
Leuchtdiode

## Slide 14: Die Kapazitätsdiode (Varicap)…
…ist ein Halbleiter-Bauteil.
Durch Änderung der angelegten Spannung lässt sich eine Variation der Kapazität erreichen.
Somit steht eine elektrisch steuerbare Kapazität zur Verfügung, die z.B. Drehkondensatoren ersetzten kann.
Mit abnehmender Sperrspannung nimmt die Kapazität zu.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 15: Eine Z-Diode…
… ist eine Diode, die darauf ausgelegt ist, dauerhaft in Sperrrichtung im Bereich der Durchbruchsspannung betrieben zu werden.
Die Höhe dieser Durchbruchspannung ist die Hauptkenngröße einer Z-Diode. Es gibt kein eindeutiges Schaltzeichen.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 16: Spannungsstabilisierung mit einer Z-Diode
Beispiel:
Eingangsspannung 12V und 10V-Z-Diode ergeben 10V Ausgangsspannung. Mit dem Vorwiderstand wird der Arbeitspunkt der Z-Diode eingestellt (Berechnung im Klasse A Kurs).
Bildquelle: WolfgangS [Public domain], vom Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z-Diode_mit_Vorwiderstand.png

## Slide 17: Eine Leuchtdiode …
… (kurz LED von englisch Light Emitting Diode) ist ein Halbleiter-Bauelement, dessen elektrische Eigenschaften einer Diode entsprechen.
Fließt durch die Diode elektrischer Strom in Durchlassrichtung, dann strahlt sie Licht mit einer vom Halbleitermaterial und der Dotierung abhängigen Wellenlänge ab.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 18: Wer mehr wissen will, könnte jetzt eine Frage stellen!
Bildquelle: http://homepages.uni-regensburg.de/~erc24492/ElektronikBand.jpg

## Slide 19: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/