## Slide 1: Elektrisches Feld Magnetisches Feld Elektromagnetisches Feld
Michael Funke – DL4EAX
Fragen TB301-TB303 TB401-TB405 TB501-TB505

## Slide 2: Elektrische Felder

## Slide 3: Elektrische Felder …
… werden durch elektrische Ladungen hervorgerufen. Sie entstehen zum Beispiel, wenn eine Gleichspannung an zwei parallel angeordnete Kondensatorplatten angeschlossen wird. Dann haben wir ein homogenes elektrisches Feld.
Bildquelle: wdwd - Eigenes Werk, basend on a PNG drawing CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12977163

## Slide 4: Elektrische Felder …
… kennen wir im Alltag durch die elektrostatischen Effekte (z.B. nach dem Laufen über Teppichböden, Kämmen mit Plastikkamm oder Ausziehen eines Kunstfaserpullovers).
Die elektrische Feldstärke wird in Volt pro Meter (V/m) gemessen.
Elektrische Felder entstehen auch beim Anlegen einer Wechselspannung. Diese nennt man dann dynamische elektrische Felder.

## Slide 5: Magnetische Felder

## Slide 6: Magnetische Felder …
… entstehen bei jeder Bewegung von elektrischen Ladungen. Sie entstehen zum Beispiel, wenn Strom durch einen gesteckten Leiter oder durch eine Spule fließt.
Bildquelle: Talos, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12759533
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 7: Magnetische Felder …
… kennen wir aus dem Alltag zum Beispiel von Elektromagneten in elektrischen Türklingeln.
Bildquelle: Pearson Scott Foresman - Archives of Pearson Scott Foresman, donated to the Wikimedia Foundation, Gemeinfrei,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3594430
Bei Gleichstrom entsteht ein sta-tisches magnetisches Gleichfeld. Bei Wechselstrom entsteht ein dynamisches magnetisches Wechselfeld.

## Slide 8: Dauermagneten …
… bestehen aus ferromagnetischen Werkstoffen (zum Beispiel Eisen oder Ferriten).
Bildquelle: Von Eurico Zimbres FGEL/UERJ - the author is owner, CC BY-SA 2.0 br https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=333496
Bildquelle: Von Omegatron - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=640068

## Slide 9: Ferrite …
… sind keramische Werkstoffe, die z.B. aus Eisenoxid oder Magnetit bestehen. Sie haben je nach Beimischung (z.B. Nickel, Zink, Mangan, Kobalt oder Cadmium) unterschiedliche Eigenschaften. Hartmagnetische Ferrite lassen sich schwer um magnetisieren, behalten den Magnetismus aber gut bei und werden als Dauermagnete (z.B.in Lautsprechern) eingesetzt. Weichmagnetische Ferrite lassen sich leicht um magnetisieren und behalten den Magnetismus nicht lange bei. Dadurch leiten sie magnetische Felder wesentlich verlustfreier und eignen sich z.B. gut als Spulenkerne.

## Slide 10: Elektromagnetisches Feld

## Slide 11: Das elektromagnetische Feld …
… breitet sich als Wechselwirkung zwischen einem elektrischen und magnetischen Feld aus, wenn ein Wechselstrom durch einen Leiter fließt.
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 12: Im elektromagnetischen Feld …
… liegen das elektrische Feld (E-Feld) und das magnetische Feld (H-Feld) in einem Winkel zu 90 Grad zueinander. Hierbei wird die Richtung des elektrischen Feldes (E-Feld) als Bezug für die Polarisation genommen.
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 13: Die Polarisation von …
… elektromagnetischen Wellen wird also an der Richtung des E-Feldes definiert. Wenn wir eine Vertikalantenne haben, ist das E Feld vertikal.
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 14: Wurde alles empfangen?
Bildquelle: Mit Genehmigung von Dian Kurniawan YD1OSC https://hambuilder.com/product/hbr4hf-new/

## Slide 15: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/