## Slide 1: Messungen und Messinstrumente
Michael Funke – DL4EAX
Fragen TJ101-TJ211

## Slide 2: Bei einem Drehspulmessgerät …
befindet sich eine drehbare Spule aus Kupferdraht im Feld eines Dauermagneten. Durch die Wechselwirkung der Kräfte zwischen einem permanentmagnetischen und einem elektromagnetischen Feld kann sich der Zeiger bewegen.
Bildquelle: Von Søren Peo Pedersen (User:Peo) Self made with POV-Ray. See source code below., CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=199388

## Slide 3: Bei einem Drehspulmessgerät …
… bewegt sich der Zeiger über die Skala und man kann den Messwert ablesen. Die Auflösung entspricht der kleinsten Einteilung der Anzeige. Oft haben diese Skalen mehrere Werte um z.B. verschiedene Messbereiche oder verschiedene Messwerte (z.B. Volt, Ampere, Ohm) anzuzeigen. Ablesen eines Wertes (roter Zeiger in der Skala rechts): Bei einem Messbereich von 100 Volt können wir 44 Volt ablesen. Bei einem Messbereich von 10 Volt müssen wir den abgelesenen Wert durch 10 teilen, es sind also 4,4 Volt.
Bildquelle: Saure, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12465752

## Slide 4: Mit einem digitalen Multimeter …
… misst man heutzutage Spannung, Strom, Widerstand, Temperatur und hat oft auch noch einen Bauteiletester integriert.
Bildquelle: Michael Häckel - Selbst fotografiert, Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12465805

## Slide 5: Der Spannungsmesser…
… ist parallel zum Messobjekt anzuschließen. Er sollte hochohmig sein, damit möglichst wenig Strom durch ihn hindurchfließt und die Messung nicht beeinflusst wird.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 6: Der Strommesser…
… ist in Reihe zum Messobjekt anzuschließen. Er sollte niederohmig sein, damit möglichst wenig Spannung an ihm abfällt und die Messung nicht beeinflusst wird.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 7: Ein Drehspulmessgerät …
… kann nur den arithmetischen Mittelwert der zu messenden Einheit anzeigen.
Bei Wechselspannung zeigt es daher 0 Volt an.
Um das Messen von Wechselspannung möglich zu machen, wird eine Gleichrichterschaltung vor das Messinstrument geschaltet.
Die Skala ist so geeicht, dass die Anzeige bei sinusförmiger Wechselspannung dem Effektivwert entspricht.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 8: Ein Oszilloskop …
… zeigt den zeitlichen Verlauf einer oder mehrerer Spannungen auf einem Bildschirm an. Damit kann man zum Beispiel Verzerrungen von sinusförmigen Signalen erkennen.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 9: Ein Oszilloskop …
… kann man aber auch zur Messung der Spitzenleistung eines SSB-Senders (Hüllkurvenleistung) verwenden.
Bildquelle: http://www.ab4oj.com/test/peptest.html

## Slide 10: Bei einem Oszilloskop …
… ist üblicherweise die (horizontale) x-Achse die Zeitachse und die (vertikale) y-Achse die Spannungsachse.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 11: Bei einem Oszilloskop …
… steht ein Skalenteil (Kästchen) für einen bestimmten Wert. Welchen Wert ein Kästchen hat, stellt man vor der Messung am Oszilloskop ein.
Bildquelle: Von Xato - Eigenes Werk, Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3812760

## Slide 12: Berechnung der Frequenz
Das Oszilloskop ist auf 4ms pro Kästchen eingestellt. Welche Frequenz hat die angelegte Spannung?
Wie lange dauert eine Amplitude?
1 Amplitude dauert 4 Kästchen.
Also:
4 ∙ 4ms = 16ms Welcher Frequenz entspricht das?
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 13: Messung der Frequenz
Bildquelle: Von I, Coaster J, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3110118

## Slide 14: Dipmeter
Ein Dipmeter ist ein Gerät zur Messung der Resonanzfrequenz von Schwingkreisen. Es besteht aus einem durchstimmbaren Oszillator mit einer Spule, die von außen zugänglich ist.
Praktische Anwendung ist das Messen der Resonanzfrequenz von Sperrkreisen (Traps), die von der W3DZZ-Antenne her bekannt sind.
Bildquelle: Von User:しまでん - A photo taken by the contributor User:しまでん., CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5522408

## Slide 15: Dipmeter
Grundsätzliche Funktionsweise:
Wenn zwei Schwingkreise gekoppelt sind, weil sich die Magnetfelder ihrer Spulen gegenseitig durchdringen, tauschen sie untereinander Leistung aus. Der aktive Kreis (in diesem Fall das Messgerät) verliert Leistung, die der passive Schwingkreis (in diesem Fall das Messobjekt) entweder in Wärme umwandelt oder abstrahlt.
Dieser Leistungsverlust ist bei Resonanz der beiden Kreise am größten und kann beim “Durchstimmen“ als Abfall des Stroms (Englisch: dip) in einem Drehspulinstrument erkannt werden. Ein Frequenzzähler zeigt die Frequenz an die dann die Resonanzfrequenz ist.
Bildquelle: Von User:しまでん - A photo taken by the contributor User:しまでん., CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5522408

## Slide 16: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 17: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/