## Slide 1
Funk-Empfänger
Michael Funke – DL4EAX Andreas Krüger - DJ3EI
Fragen TF101-TF409
Notes: 1

## Slide 2
Frequenz
Rauschen
Signal
Empfindlichkeit von Empfängern
"Fähigkeit, schwache Signale zu empfangen." (TF401)

## Slide 3
Frequenz
Rauschen
Signal
Empfindlichkeit von Empfängern
auf Kurzwelle kein Thema
Empfindlichkeit nur sinnvoll bis zum immer vorhandenen Rauschen.
Test: Freie Frequenz suchen, Antenne ab (oder Dummyload anschließen). Nimmt das Rauschen hörbar ab? Dann empfindlich genug.
Auf der Kurzwelle seit 60...70 Jahren gelöstes Problem. Jeder ernsthafte Empfänger ist empfindlich genug.
VHF / UHF … weniger Rauschen, daher ist dort höhere (schwierigere) Empfindlichkeit sinnvoll.

## Slide 4
Frequenz
Rauschen
Manche Signale ragen nur gerade so aus dem Rauschen.
Andere Signale sind sehr viel stärker.
Vergleich schwächstes und stärkstes Signal, das man am selben Contestwochenende hört, z.B.
1 : 100.000.000 (von der eigenen Antenne aufgefangene Leistung)

## Slide 5
Wie kommunizieren wir Signalstärke? (der empfangenen Signale)
Wir geben weiter: S1 bis S9
S1 ist ein schwaches Signal
Von einer S-Stufe zur nächsten
  Verdopplung der Antennenspannung
  Vervierfachung der Leistung
  6 dB mehr
S1 bis S9 entspricht 8 * 6 dB = 48 dB Leistungsverhältnis 1 : 63.000
Signale lauter als S9 sind nicht selten, man macht dann mit "+ X dB" weiter, z.B. "S9 + 30 dB"
Grober Klotz grober Keil!

## Slide 6
Beispielfrage S-Werte (Solche Fragen hat die BNetzA in mehreren Prüfungskatalogkapiteln.)
TF-404: Der Funkpartner kommt bei mir zunächst mit S7 an, mit eingeschalteter Endstufe bei S9 + 8 dB. Um welchen Faktor hat sich die Leistung erhöht?

## Slide 7
Beispielfrage S-Werte
TF-404: Der Funkpartner kommt bei mir zunächst mit S7 an, mit eingeschalteter Endstufe bei S9 + 8 dB. Um welchen Faktor hat sich die Leistung erhöht?
Taktik: dB sind bequem, in dB rechnen!
Von S7 bis S9 sind es 2 S-Stufen, also 12 dB.
Bis "S9 + 8 dB" kommen nochmal 8 dB drauf, zusammen 20 dB.
20 dB entsprechen 2 B, B zählt Nullen, also 2 Nullen: 100.
Antwort also: Die Leistung hat sich ver-100-facht.
Ähnlich: Fragen TF-403 bis TF-406.

## Slide 8
Frequenz
Rauschen
Gerade habe noch in den Kopfhörer gekrochen um das Signal an der Grasnarbe noch zu hören.
Wenige kHz weiter ein Signal mit z.B. 10.000x mehr Leistung in meine Empfangsantenne.
Da fallen einem ja die Ohren ab!
Ich hätte gerne einen Lautstärke-Butler.
Ich hätte gerne einen Lautstärke-Butler

## Slide 9
Ich hätte gerne einen Lautstärke-Butler
Den gibt es!
"Automatische Verstärkungsregelung"
oder
"AGC" (automatic gain control).

## Slide 10
Den Lautstärke-Butler
gibt es auch in schnell für "impulsförmige Störungen".
Ein
Noise Blanker
unterdrückt komplett "impulsförmige Störungen" ("Knackser").
Auschaltknackser von Licht u.ä., Weidezaunimpulse, Zündfunken beim Auto, … .
Frage TF-409

## Slide 11
Frequenz
Rauschen
Störendes Pfeifen, störende Morsesignale über dem Sprechfunksignal oder andere Störsignale in einem schmalen Frequenzbereich entfernt ein
Notchfilter
Frage TF-407
Gelegentlich auch nett: Schmale Frequenzbereiche ausblenden

## Slide 12
Frequenz
Rauschen
Ich will nur ein Signal hören,
die benachbarten (oft viel lauteren) Signale nicht.
Wie kriegt man das hin?
Man braucht Filter.
Trennschärfe
Wunsch- signal

## Slide 13
Filtertyp 1: Schwingkreis
Spule und Kondensator in Parallel
elektrisches Äquivalent eines Pendels
geeignet als Filter
Bandbreite des Filters zum Beispiel 1 / 70 … 1 / 300 der Filterfrequenz (Breite des Durchlassbereichs) (bei Schwingkreisgüte Q 70 … 300).
SSB-Filter mit 2,7 kHz realistisch bis 600 kHz
Enge CW-Filter mit 100 Hz Bandbreite realistisch bis 20 kHz
Engere Filter möglich durch Zusammenschaltung mehrerer Schwingkreise - in Maßen.

## Slide 14
Zu Anfang der Rundfunktechnik setzte man Empfänger nach dem “Geradeausprinzip“ ein: Das von der Antenne aufgenommene Signal wird in seiner Frequenz bis zum Demodulator nicht verändert.
Geradeausempfänger
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e15/
Beispiel für einen Geradeausempfänger.
Manche Gradeausempfänger aus den 1920ern benutzten drei Schwingkreise zur Filterung.
Trotzdem lässt die Trennschärfe spätestens im KW-Bereich zu wünschen übrig.
Notes: 14

## Slide 15
Filtertyp 2: Quarz
Elektrische Wechselspannung führt zu einer mechanischen Schwingung des Kristalls.
Frequenzen von kHz bis einige 100 MHz.
Extrem trennscharfe Filter möglich.
Bandbreite von Filtern aus mehreren Quarzen in weiten Bereichen wählbar.
CW-Bandbreiten auch im MHz-Bereich problemlos darstellbar.
Frequenz des Quarzes durch seine Mechanik fest eingstellt (durch äußere Beschaltung nur minimal änderbar).
Damit kann man einen guten, trennscharfen Geradeausempfänger bauen, aber nur für eine Frequenz.

## Slide 16
Filtertyp 3: Keramikresonator
Wie Quarz, nur aus anderem Material, billiger und schlechter.
in TF-303 erwähnt

## Slide 17
Trennscharfe Empfänger für mehr als eine Frequenz?

## Slide 18
Mischer
x
f1
f2
f1 + f2
f1 - f2
Das "x" steht für "Multiplikation"
Man braucht ein Bauteil, das (die Spannungen) zweier eingehender Signale multipliziert.
Haben die eingehenden Signale Frequenzen f1 bzw. f2, so entsteht am Ausgang ein Summe aus einem Signal der Frequenz f1 + f2 und einem Signal der Frequenz f1 – f2.

## Slide 19
Konverter
Quarzoszillator bei 116 MHz
Eingangssignale bei 144-146 MHz
Es entsteht ein Ausgangssignal bei 28-30 MHz, das ich mit einem 10 m – Empfänger hören kann.
Es entsteht ein Ausgangssignal bei 260-262 MHz, das ich ignoriere.
Beispiel: Ich habe einen Empfänger für 28-30 MHz und möchte gerne bei 144-146 MHz empfangen.
Frage TF-110.
144 – 146 MHz
116 MHz
"Cristal Oscillator" Quarzoszillator
28-30 MHz 260-262 MHz

## Slide 20
Spiegelfrequenz
Quarzoszillator bei 116 MHz
Eingangssignale bei 144-146 MHz
Es entsteht ein Ausgangssignal bei 28-30 MHz, das ich mit einem 10 m – Empfänger hören kann.
Es entsteht ein Ausgangssignal bei 260-262 MHz, das ich ignoriere.
Eingangssignale 28-30 MHz unter der Oszillatorfrequenz, also 86-88 MHz, landen ebenfalls bei 28-30 MHz im Ausgang.
Der Block, der hier nur als HF-Verstärker eingezeichnet ist, sollte ein Filter enthalten, das 86-88 MHz unterdrückt.
144 – 146 MHz 86 – 88 MHz
116 MHz
28-30 MHz

## Slide 21
Superhet kurz Super, lang Superheterodynempfänger
Der Oszillator eines Konverters wird frequenzvariabel ausgelegt. ("VFO" = "variable frequency oszillator")
Es folgt ein Geradeausempfänger für eine feste "Zwischenfrequenz" (im Amateurfunkbereich meistens mit trennscharfem Quarzfilter)
Die Blöcke "HF" und "ZF" sind hier nur als Verstärker eingezeichnet, aber enthalten auch Filter. Der ZF-Filter bringt die Trennschärfe.
CW und SSB-Demodulierung erledigt auch ein Mischer, "Produktdetektor".

## Slide 22
Frequenzkonzepte verschiedener Superhets
Übliches Frequenzkonzept: FVFO oberhalb HF und ZF = FVFO – HF SF = FVFO + ZF, SP liegt 2 x ZF über der HF Schon etwas seltener: FVFO unterhalb HF und ZF = HF – FVFO SF = FVFO – ZF, SP liegt 2 x ZF unter der HF Ziemlich exotisch: ZF = FVFO + HF SF = FVFO + ZF, SP liegt 2 x FVFO über der HF

## Slide 23
Spiegelfrequenz
Es existiert eine zweite Frequenz, die im Mischereingang an Stelle der HF zu einem (störenden) Signal auf der ZF führt.
Die nennt man die "Spiegelfrequenz".
Übliches Frequenzkonzept: FVFO oberhalb HF und ZF = FVFO – HF SF = FVFO + ZF, SF liegt 2 x ZF über der HF Schon etwas seltener: FVFO unterhalb HF und ZF = HF – FVFO SF = FVFO – ZF, SF liegt 2 x ZF unter der HF Ziemlich exotisch: ZF = FVFO + HF SF = FVFO + ZF, SF liegt 2 x FVFO über der HF
Diese Möglichkeit hat die BNetzA in TF-109 vergessen.

## Slide 24
Spiegelfrequenzunterdrückung
Die Blöcke "HF" und "ZF" sind hier nur als Verstärker eingezeichnet, aber enthalten auch Filter.
Der HF-Filter folgt der Empfangsfrequenz. Oft ist das ein abstimmbarer Schwingkreis (Drehkondensator).
Er lässt die Empfangsfrequenz (möglichst ungedämpft) durch und dämpft die Spiegelfrequenz möglichst stark.
Das ist um so einfacher, je höher die ZF ist.

## Slide 25
Trennschärfe gegenüber Nachbarkanälen
Die Blöcke "HF" und "ZF" sind hier nur als Verstärker eingezeichnet, aber enthalten auch Filter.
Der ZF-Filter soll starke Signale aus wenige kHz entfernten Nachbarkanälen möglichst gut unterdrücken.
Das ist um so einfacher, je tiefer die ZF ist.

## Slide 26
Zielkonflikt
Unterdrückung von Spiegelfrequenzsignalen: Hohe Zwischenfrequenz (oder Aufwand beim HF-Filter).
Unterdrückung von Nachbarkanalsignalen: Niedrige Zwischenfrequenz (oder Aufwand beim ZF-Filter).

## Slide 27
Selbstbau löst das z.B. so:
ZF 4,915 MHz bei beiden (mittel).
Quarz-ZF-Filter (3 Quarze beim BCR, 7 Quarze beim K2)
Deutlicher Aufwand beim HF-Filter:
Durchstimmbarer HF-Filter mit zwei Schwingkreisen beim BCR
Mehrere Bandpass-Filter, zwischen denen umgeschaltet wird beim K2
Bildquelle: http://www.elecraft.com/k2_page.htm
Bildquelle: https://www.qrpproject.de/UK/Blue-Cool-Radio.html

## Slide 28
Kommerzielle (noch-nicht-SDR) Transceiver lösen das (meistens) so:
Doppelsuper!
Ein Superhet mit hoher ZF für großen Spiegelfrequenzabstand aber wenig trennscharfem ZF-Filter.
Darauf folgt nicht ein Demodulator, sondern ein zweiter Superhet mit niedriger 2. ZF für Nahselektion.

## Slide 29
Und wie funktioniert die AGC?
Bei Empfang eines sehr starken Signals verringer die AGC (automatic gain control) die Verstärkung der HF- und ZF-Stufen."
Bild aus dem Fragenkatalog TF-204 + TF-205, Text aus TF-202.

## Slide 30
Eine nicht prüfungsrelevante Bemerkung
Üblich: AGC via ZF!
Die HF-Vorverstärkerstufe wird eher selten in die AGC mit einbezogen:
Eine regelbare Verstärkerstufe ist weniger großsignalfest als eine mit fester Verstärkung.
Vor dem dem ersten Mischer liegen noch alle Signale an, das schwache DX-Signal, das ich eigentlich hören will und die brüllend lauten Nachbarsignale direkt daneben. Dort ist Großsignalfestigkeit besonders wichtig.
?

## Slide 31
RIT - Receiver Incremental Tuning
Bei einem Transceiver kann man die Empfangsfrequenz mittel des RIT-Knopfes gegenüber der Senderfrequenz geringfügig verstellen.
Zusatzeinrichtungen
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX
Notes: 31

## Slide 32
FM ermöglicht eine qualitativ gute, störungsarme drahtlose Übertragung von Musik und Sprache.
Während bei AM auch durch ein schmalbandiges Filter das Signal nicht ganz vom Rauschen getrennt werden kann, ist es beim FM-Empfänger trotz des breitbandigen Filters möglich, die Qualität wesentlich zu verbessern.
Gründe dafür:
Der Demodulator wird kaum durch Amplitudenschwankungen beeinflusst.
Amplitudenschwankungen im Eingang werden zusätzlich durch einen Begrenzerverstärker reduziert. *
Die Sendeleistung ist konstant.
Die Schwunderscheinungen haben kaum Einfluss, die Empfangsfeldstärke darf schwanken.
* Der Begrenzerverstärker eines FM-Empfängers ist ein Verstärker, der sein Ausgangssignal ab einem bestimmten Eingangspegel begrenzt.
FM-Empfänger
Notes: 32

## Slide 33
Wurde alles empfangen?
Bildquelle: Mit Genehmigung des Autors https://hambuilder.com/product/hbr4hf-new/

## Slide 34
Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Andreas Krüger DJ3EI Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Die Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/