## Slide 1
Übertragungsleitungen
Fragen TH301-TH312
Andreas Krüger – DJ3EI
Notes: 1

## Slide 2
Verkürzungsfaktor
Signale pflanzen sich in üblichen Kabeln fort mit etwa VF = 60-95% der Lichtgeschwindigkeit. Den Prozentsatz nennt man auch den Verkürzungsfaktor des Kabels. Der Verkürzungsfaktor ändert sich mit der Material der Isolierung.

## Slide 3
Wellenwiderstand
Gedankenexperiment: In ein 1 m langes Kabel ein Signal einspeisen. Es dauert 3-6 nS (Milliardstel Sekunden), bis das Signal am anderen Ende des Kabels ankommt (VF-abhängig). Während dieser Zeit verhält sich das Kabel wie ein Widerstand. Dabei spielt (noch) keine Rolle, was am anderen Ende angeschlossen ist. Der Widerstandswert ist der Wellenwiderstand des Kabels.

## Slide 4
TH307 Der Wellenwiderstand einer Leitung … ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluß.
DL9HCG sagt dazu:
HF-Bereich meint den Bereich der Kurzwellen, wo sich Ungenauigkeiten einer Leitung noch kaum auswirken.
Fertigungstoleranzen bei der Herstellung preiswerter Kabel machen sich schon bei VHF in geringem Maße bemerkbar.
Je höher die Frequenz dann wird, umso hochwertiger sollte daher das Kabel sein.
Wird die Leitung nämlich um eine Ecke gebogen, ändern billige Kabel gern ihren Wellenwiderstand.
Und das umso mehr, je höher die Frequenz wird.
Eine Frage die man unterschiedlich interpretieren könnte

## Slide 5
Koaxkabel ist eine unsymmetrische Speiseleitung, weil beide Leiter unterschiedlich geformt sind. Amateurfunktransceiver haben meist passende unsymmetrische 50 Ω Anschlüsse, geeignet für Koaxkabel mit 50 Ω Wellenwiderstand. In der Fernsehtechnik findet 75 Ω Kabel Verwendung. Früher wurde auch noch 60 Ω Kabel benutzt. Koaxkabel strahlen nicht und nehmen keine Störsignale auf, wenn man sie richtig benutzt (Mantelwellen vermeidet).
Koax(ial)kabel

## Slide 6
Aufbau von Koaxkabel
Bildquelle: FDominec - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1799992

## Slide 7
PL-Stecker (auch UHF oder SO-259 genannt) sind, aufgrund der einfachen Art der Verarbeitung und des günstigen Preises, weit verbreitet.
Steckernormen für Koaxkabel
Bildquelle: Appaloosa - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4433526

## Slide 8
N-Stecker werden auf höheren Frequenzen eingesetzt weil sie weniger Verluste haben.
Zudem halten sie mehr Leistung aus und sind wasserdicht.
Steckernormen für Koaxkabel
Bildquelle: Von Swift.Hg - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25678659

## Slide 9
BNC-Stecker finden sich vor allen Dingen an Messgeräten weil sie sich schnell an- und abstecken lassen.
Steckernormen für Koaxkabel
Bildquelle: Jonas Bergsten - Photo taken by Jonas Bergsten
using a Canon PowerShot G3., Domínio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=232485

## Slide 10
SMA-Stecker werden aufgrund ihrer kleinen Bauform gerne in Handfunkgeräten und zur Verkabelung innerhalb von Geräten eingesetzt.
Steckernormen für Koaxkabel
Bildquelle: Von KaiMartin - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18564868

## Slide 11
Beim Transport der HF-Energie im Koaxkabel geht Energie verloren, wird in Wärme verwandelt. Die Höhe der Verluste hängen von der Länge das Kabels, seiner Beschaffenheit und der Übertragungsfrequenz ab. Generell kann man sagen:
Kurze Kabel haben weniger Verluste!
Besonders bei hohen Frequenzen verlustarme Kabel verwenden. (Faustregel: Je dicker, um so besser!)
Verluste von Koaxkabeln

## Slide 12
Jedes Speisekabel hat die kleinsten Verluste, wenn als Verbraucher etwas angeschlossen ist, dass sich wie ein Widerstand verhält, wobei der Wert des Widerstandes gleich dem Wellenwiderstand des Kabels ist. Dann spricht man von Anpassung.
Anpassung

## Slide 13
Paralleldraht-Speiseleitungen haben einen hohen Wellenwiderstand (typisch 300-600 Ω). Sie haben von Haus aus oft geringere Verluste als Koaxkabel. Man nutzt sie gerne in Situationen mit schlechter Anpassung, z.B. bei Kurzwellen-Multibandantennen.
Alternative: Paralleldrahtspeiseleitung (Hühnerleiter, Flachbandkabel)
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 14
Verluste werden auch als Dämpfung bezeichnet. Somit ist das Dämpfungsmaß ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Koaxkabel. Das Dämpfungsmaß wird in dB an-gegeben.
“dB“ bedeutet "dezi-Bel" und ist das in der Elektrotechnik übliche Maß für das Verhältnis zweier elektrischer Größen.
Bei der dB-Rechnung rechnet man meist mit Leistungsverhältnissen.
Verluste von Kabeln

## Slide 15
Gängige dB-Werte für das Dämpfungsmaß. Wie viel von der Leistung, die ich vorne hereinstecke, bleiben hinten übrig?
Bei 3dB bleibt ½ über.
Bei 6dB bleibt ¼ über.
Bei 10dB bleibt 1/10 über.
Bei 20dB bleibt 1/100 über.
Dämpfung

## Slide 16
Gängige dB-Werte für Verstärkung, positiven Leistungsgewinn:
+20dB 100-fach
+10dB 10-fach
+6dB 4-fach
+3dB 2-fach
Gängige dB-Werte für negativen Leistungsgewinn:
-3dB 1/2
-6dB 1/4
-10dB 1/10
-20dB 1/100
Merke:
Wenn von Dämpfung gesprochen wird, werden Werte mit positivem Vorzeichen genommen, obwohl es Verluste sind. Das Wort Dämpfung ersetzt hier das negative Vorzeichen. Man sollte also immer kurz innehalten und sich die Fragestellung genau anschauen.
Das verflixte Vorzeichen

## Slide 17
Das verflixte Vorzeichen

## Slide 18
Leistungspegel geben Leistungen in logarithmischer Form an, um sowohl sehr große als auch sehr kleine Leistungsangaben einfach handhaben zu können. Der Leistungspegel ist ein absoluter Wert, also kein Verhältnis wie dB. Typischerweise nimmt er auf 1 Milliwatt Bezug (Dezibel-Milliwatt: dBm). Selten wird auch Bezug auf 1 Watt genommen (Dezibel-Watt: dBW).
Gängige Werte:
Leistungspegel
0dBm entspricht 1mW | 0dBW entspricht 1W
3 dBm entspricht 2mW | 3dBW entspricht 2W
10dBm entspricht 10mW | 10dBW entspricht 10W
20dBm entspricht 100mW | 20dBW entspricht 100W

## Slide 19
… beschreibt die Dämpfung (bezogen auf 100m) eines Koaxkabels. Man sucht zuerst das Kabel und die Frequenz und dann die Stelle, an der die Linie für die Dämpfung getroffen wird. Den ermittelten Wert danach teilen, wenn man nicht gerade 100m Kabel hat.
Das Kabeldämpfungsdiagramm …

## Slide 20
Das Kabeldämpfungsdiagramm
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 21
Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 22
Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Andreas Krüger – DJ3EI Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/