## Slide 1: Anpassung, Transformation und Symmetrierung
Michael Funke – DL4EAX
Fragen TH401-TH406

## Slide 2: Stehwellenverhältnis (VSWR)
VSWR = Voltage Standing Wave Ratio
Wird wegen einer Fehlanpassung nicht die ganze Energie von der Antenne abgenommen, so fließt diese zurück in Richtung Sender.
Dabei treffen vor- und rücklaufende Energie aufeinander und überlagern sich.

## Slide 3: Stehwellenverhältnis (VSWR)
Die nach rechts laufende Welle (blau) geht in Richtung Antenne. Aufgrund einer Fehlanpassung läuft ein Teil der Leistung wieder zurück (grün). Beide Wellen überlagern sich (rot). Da die Überlagerung sich nicht bewegt, spricht man von einer stehenden Welle.
Bildquelle: Pyrometer - Eigenes Werk, CC0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22541947

## Slide 4: Kreuzzeigermessgerät
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 5: Stehwellenverhältnis (VSWR)
Gängige VSWR-Werte
VSWR | Vorlauf | Rücklauf
1 | 100% | 0%
1,5 | 96% | 4%
2 | 88,9% | 11,1%
3 | 75% | 25%
4 | 64% | 36%
10 | 33,1% | 66,6%
∞ | 0% | 100%

## Slide 6: Stehwellenverhältnis (VSWR)
Was misst man wo?
Anpassung Sender an Antennenanlage.
Anpassung Sender an Antennenanlage ohne Tiefpassfilter.
Anpassung Sender an Antennenanlage ohne Tiefpassfilter und ohne Koaxkabel.
Direkt an der Antenne das SWR.
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 7: Antennen-Analyzer
Das klassische SWR-Meter misst in Kombination mit dem Sender das SWR. Ein Antennenanalyzer kann das auch, braucht dazu aber keinen Sender und überstreicht dabei weite Frequenzbereiche.
Das ist beim Selbstbau von Antenne sehr praktisch, wenn man zum Bei-spiel eine Antenne gebaut hat und diese außerhalb des Amateurfunk-bandes resonant ist.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 8: Antennen-Analyzer
Rigexpert AA-54 (bis 54MHz) bei Messungen auf dem 10m-Band (Darstellung am Gerät). Bei Messungen auf dem 15m-Band (Darstellung auf dem PC).
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 9: Symmetrierung
Ein Dipol ist symmetrisch und ein Koaxkabel ist unsymmetrisch. Schließt man ein Koaxkabel direkt an einen Dipol an, wird der Mantel des Koaxkabels zu einem Teil der Antenne und strahlt ebenfalls die Sendeleistung ab (Mantelwelle). Zudem ändert sich das Richtdiagramm des Di-pols, was aber in der Praxis nicht weiter relevant ist.
Dipol
Koaxkabel
Dipol
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 10: Balun (Balanced-Unbalanced)
Bildquelle: http://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/current_balun.htm

## Slide 11: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 12: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/