## Slide 1: Verstärker
Michael Funke – DL4EAX
Fragen TD401-TD405

## Slide 2: Verstärker
Man stelle sich folgendes vor:
Bildquelle: Holger.Ellgaard - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5706078
Bildquelle: Jacek Halicki - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47226062
Reicht der Pegel?

## Slide 3: Die Elektronenröhre
Die Verstärkerwirkung von Elektro-nenröhren beruht darauf, dass der Strom zwischen Anode und Kathode den luftentleerten Raum durchfließt und dabei in seiner Stärke durch die Einwirkung elektrischer Felder (die durch die Gitterspannung hervor-gerufen werden) beeinflusst wird. Es gibt viele Röhrenvarianten, die gezeigte Triode ist der “Ur Verstärker“.
Bildquelle: RokerHRO, geaendert von de:User:Fgli - gezeichnet mit Xfig / Inkscape, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1828827

## Slide 4: Transistorverstärker
Mittels Bipolarer Transistoren und den verschiedenen Feldeffekttransistoren lassen sich, abhängig von der Art der Schaltung, alle Arten von Signalen (Digital, NF oder HF) verstärken bzw. schalten. Details zu den einzelnen Schaltungsvarianten sind Bestandteil der Klasse-A-Prüfung.

## Slide 5: Integrierte Schaltkreise
In einem “IC“ (Integrated Circuit) befinden sich mehrere Halbleiterbauelemente auf einem Halbleiter-kristallplättchen. Das Foto zeigt hier den Mikroprozessor Intel i486 DX2 (1992) mit 1,2 Millionen Transistoren.
Bildquelle: Uberpenguin, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5820383

## Slide 6: Operationsverstärker
Der Begriff Operationsverstärker (“OP“) stammt aus der Zeit, als man mathematische Operationen noch mit Analogrechnern berechnete.
Er kann sowohl Gleichspannungen als auch Wechselspannungen verstärken.
Darüber hinaus gibt es Funktionen wie Addition, Subtraktion, Differentiation, Integration oder Logarithmierung.
Solche Operationen werden durch die äußere Beschaltung des Operationsverstärkers realisiert.
Bildquelle: CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=983277

## Slide 7: Operationsverstärker
Bildquellen: Übertragen aus de.wikipedia nach Commons.(Originaltext: eigene Arbeit), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1824300 Photo taken by User:Mike1024, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=484975
Von © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63860667
1952 1979 Heute

## Slide 8: Der Operationsverstärker
Die Leerlaufverstärkung eines OPs ist extrem hoch. Um die Verstärkung regeln zu können, wird ein Teil der Ausgangsspannung auf den invertierenden Eingang zurückgeführt.
Das nennt man Gegenkopplung. Davon gibt es viele technische
Varianten. Die Gleichstromkopp-
Lung ist dabei sehr geläufig.
Bildquelle: Michael Funke –DL4EAX

## Slide 9: Wurde alles empfangen?
Bildquelle: Mit Genehmigung von Dian Kurniawan YD1OSC https://hambuilder.com/product/hbr4hf-new/

## Slide 10: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/