## Slide 1: Funk-Empfänger
Michael Funke – DL4EAX
Fragen TF101-T409

## Slide 2: Geradeausempfänger
Zum Anfang der Rundfunktechnik setzte man AM-Lang- und Mittelwellenempfänger nach dem “Geradeausprinzip“ ein. Das bedeutet, dass das von der Antenne aufgenommene Signal in seiner Frequenz bis zum De-modulator nicht verändert wird. Man sieht, dass ein Schwingkreis auf die Empfangsfrequenz eingestellt wird und die Demodulation mittels einer Diode passiert.
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e15/
Bildquelle: Von Arne Nordmann (norro) - Own illustration, based on w:de:Bild:DetektorEmpfaenger.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1966931

## Slide 3: Geradeausempfänger
Mit einem Schwingkreis (A) erhält man aber nicht die notwendige Trennschärfe. Man empfängt also im ungünstigsten Fall zwei Radiosender auf einmal.
Abhilfe schafft hier die Nutzung mehrerer Schwingkreise (B), die dann alle auf die gleiche Frequenz abgestimmt werden müssen (linkes Bild). In der Praxis ist es aber schwierig mehrere in der Frequenz verstellbare Schwingkreise auf exakt der selben Frequenz zu betreiben (rechtes Bild). Einfacher wäre das auf einer festen Frequenz.
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e15/

## Slide 4: Überlagerungsempfänger
Für eine feste Frequenz lässt sich ein trennscharfes Filter mit mehreren Schwingkreisen leicht aufbauen. Durch Mischung kann man den gewünschten Frequenzbereich auf diese meist niedrigere Frequenz heruntersetzen. Diese Frequenz nennt man auch Zwischenfrequenz (“ZF“). Englisch: “Intermediate Frequency“ (“IF“). Das Empfangssignal mit einer bestimmten Eingangsfrequenz fe wird mit Hilfe der Mischstufe und des bei fo arbeitenden Oszillators auf eine Zwischenfrequenz fz, beispielsweise 455kHz, umgesetzt. Man nennt einen Empfänger nach diesem Prinzip “Superheterodyn-Empfänger“, abgekürzt Superhet oder auch Super. Je nachdem, wie oft gemischt wird, werden dann die Begriffe “Einfachsuper“ oder “Doppelsuper“ benutzt.
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e15/

## Slide 5: Überlagerungsempfänger
Bei dem Mischvorgang werden immer zwei Frequenzen erzeugt - die Summe und die Differenz der zugeführten Frequenzen.
Also:
Eingangsfrequenz plus Oszillatorfrequenz oder
Eingangsfrequenz minus Oszillatorfrequenz
Beispiel: Einem Mischer werden die Frequenzen
136MHz und 145MHz zugeführt. Welche
Frequenzen werden beim Mischvorgang
erzeugt?
136MHz + 145MHz = 281MHz
145MHz – 136MHz = 9MHz
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e15/

## Slide 6: Einfachsuper (Allgemein)
Angenommen, die Filter des ZF-Verstärkers sind für 455kHz ausgelegt (fz) und es soll eine Frequenz von 3500kHz im 80-m-Band empfangen werden (fe). Der Oszillator muss dann 455kHz oberhalb von 3500kHz - also auf 3955kHz - schwingen (fO).
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e15/

## Slide 7: Einfachsuper (Allgemein)
Wenn die zu empfangende Frequenz (fe) geändert werden soll, muss am Oszillator die Frequenz (fO) verstellt werden. Beispiel:
Um 3.500kHz zu empfangen, muss der Oszillator auf 3.500kHz + 455kHz = 3.955kHz gestellt werden.
fe in kHz | fO in kHz | fz in kHz
3.500 | 3.955 | 455
7.000 | 7.455 | 455
14.200 | 14.655 | 455
28.500 | 28.955 | 455

## Slide 8: Einfachsuper (Spiegelfrequenzproblematik)
Allerdings gibt es das Problem mit der Spiegelfrequenz, der unerwünschten zweiten Empfangsfrequenz (im Abstand der doppelten Zwischenfrequenz zur Empfangsfrequenz). Beispiel:
Das Signal auf 3500kHz wird mit dem von 4410kHz überlagert. Meistens liegt die Oszillatorfrequenz oberhalb der Eingangsfrequenz.
Dann gilt: fsp = fe + 2 · fz
Selten liegt die Oszillatorfrequenz unterhalb der Eingangsfrequenz.
Dann gilt: fsp = fe - 2 · fz
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e15/

## Slide 9: Einfachsuper (Spiegelfrequenzproblematik)
Den Empfang auf der zweiten Frequenz kann man unterdrücken, indem vor die Mischstufe einen Parallelschwingkreis einfügt wird. Dieser wirkt als Bandpassfilter und ist genau auf die Empfangsfrequenz eingestellt. Er lässt nur die Empfangsfrequenz durch und dämpft alle anderen Frequenzen.
Bildquelle: Mihcel, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29491816

## Slide 10: Einfachsuper mit niedriger ZF
Bei einem Bandpassfilter wird die Bandbreite bei zunehmender Frequenz größer. Man muss also aufpassen, dass die Bandbreite nicht so groß wird und sie in die Spiegelempfangsfrequenz hineinreicht. Je kleiner der prozentuale Abstand zwischen den beiden Frequenzen wird, desto mehr technischer Aufwand muss also für eine entsprechende Trennschärfe des Bandpassfilters getrieben werden.
fe1 in kHz | fe2 in kHz | fO in kHz | fz in kHz | fe1 / (2 · fz)
3.500 | 4.410 | 3.955 | 455 | 0,26 = 26%
7.000 | 7.910 | 7.455 | 455 | 0,13 = 13%
14.200 | 15.110 | 14.455 | 455 | 0,06 = 6%
28.500 | 29.410 | 28.955 | 455 | 0,03 = 3%

## Slide 11: Einfachsuper mit hoher ZF
Abhilfe kann man mit einer höheren Zwischenfrequenz erreichen (z.B. 9MHz). Dadurch liegt die Spiegelfrequenz immer weit genug von der Empfangsfrequenz entfernt, um sie ausreichend zu dämpfen. Allerdings braucht man bei einer hohen ZF einen wesentlich höheren Filteraufwand für die gleiche Selektionswirkung als bei einer niedrigeren ZF. Man muss also mehrere Schwingkreise zu einem Filter zusammenschalten oder Quarzfilter (einen Bandpass mit einem Quarzkristall) nehmen. Dies ist aber ein erheblicher Mehraufwand.
fe1 in kHz | fe2 in kHz | fO in kHz | fz in kHz | fe1 / (2 · fz)
3.500 | 21.500 | 12.500 | 9.000 | 0,19 = 19%
7.000 | 25.000 | 16.000 | 9.000 | 0.39 = 39%
14.200 | 32.200 | 23.200 | 9.000 | 0,79 = 79%
28.500 | 46.500 | 37.500 | 9.000 | 0,63 = 63%

## Slide 12: Einfachsuper (Fazit)
Einfachsuper mit einer niedrigen ZF haben eine schlechte Spiegelfrequenzunterdrückung, sind aber preisgünstig zu realisieren.
Einfachsuper mit einer hohen ZF haben eine gute Spiegelfre-quenzunterdrückung, sind aber nicht preisgünstig zu realisieren.
Einfachsuper mit einer hohen ZF werden in der Selbstbauszene gerne realisiert, denn dadurch, dass nur einmal gemischt werden muss, gibt es weniger Oszillatorrauschen und damit einen ruhigen Empfang.
Beispiel:
Elecraft K2.
Bildquelle: http://www.elecraft.com/k2_page.htm

## Slide 13: Doppelsuper
Eine niedrige ZF hat also den Vorteil, dass man mit wenig Auf-wand (billig) eine gute Trennschärfe erzielt und eine hohe ZF hat den Vorteil, dass man die Spiegelfrequenz leicht unter-drücken kann.
Um beide Vorteile zu vereinen, hat man den Zweifachüberlagerungsempfänger (Doppelsuper) entwickelt.
Er besitzt eine hohe erste ZF für eine gute Spiegelfrequenzunterdrückung und eine niedrige zweite ZF für eine gute Trennschärfe.

## Slide 14: Doppelsuper
Der erste Oszillator ist variabel (VFO = Variable Frequency Oszillator) und mit ihm stellt man die Empfangsfrequenz ein. Der zweite Oszillator hat eine feste Frequenz und ist mit einem Quarz stabilisiert (CO = Crystal Oszillator).
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-ta/a13/

## Slide 15: Doppelsuper
Beim Doppelsuper unterscheidet man zwischen Abwärts- und Aufwärtsmischung.
In den Prüfungsfragen kommt nur die Abwärtsmischung vor, also 1. ZF 10,7 oder 9MHz und 2. ZF 455kHz (bzw. 460kHz).
In der Praxis findet man heute oft die Aufwärtsmischung mit einer 1. ZF um die 70MHz (und damit oberhalb der höchsten Empfangsfrequenz) und einer 2. ZF von 455kHz.
Damit lassen sich durchgehende Empfangsbereiche (von 150KHz bis 55MHz) leichter realisieren, weil die Spiegelfrequenz weit von der Nutzfrequenz entfernt liegt. Eine gute Filterung in der ersten hohen ZF hinzubekommen, ist heute gut erreichen.

## Slide 16: Zusatzeinrichtungen
Automatische Verstärkungsregelung (AGC = Automatic Gain Control)
Die AGC dient dazu, den Ausgangspegel konstant zu halten, auch wenn sich die Amplitude des eingehenden Signals stark ändert. Bei einem Funkempfänger sorgt die AGC dafür, dass unterschiedlich stark empfangene Sender dennoch etwa gleichlaut wiedergegeben werden.
Sie regelt die Verstärkung der HF- und ZF-Stufen.
Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-ta/a13/

## Slide 17: Zusatzeinrichtungen
Notch-Filter
Frage:
Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, um einen schmalen Frequenzbereich zu unterdrücken, in dem Störungen empfangen werden? Soll heißen:
Sie hören beim AM-Rundfunkempfang auf der Kurzwelle einen störenden Pfeifton. Womit könnte man diesen unterdrücken?
Bildquelle: By JonathonReinhart (talk) (Uploads) - Own work, Public Domain https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=14320462

## Slide 18: Zusatzeinrichtungen
Noise-Blanker
Frage:
Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, impulsförmige Störungen auszublenden?
Soll heißen:
Sie werden auf der Kurzwelle von Zündfunken oder einem Weidezaun durch Knackgeräusche gestört. Womit könnte man diese unterdrücken?
Bildquelle: Broschüre der Fima Kenwood http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480/

## Slide 19: Zusatzeinrichtungen
RIT - Receiver Incremental Tuning
Bei einem Transceiver kann man die Empfangsfrequenz mittel des RIT-Knopfes gegenüber der Senderfrequenz geringfügig verstellen.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 20: Empfängereigenschaften
Empfindlichkeit: Fähigkeit des Empfängers, schwache Signale zu empfangen.
Bandbreite: Die Fähigkeit, ein bestimmtes Teil des HF-Spektrums herauszufiltern (z.B. genau die 2,7kHz, auf denen der Gesprächspartner seine SSB-Aussendung tätigt).

## Slide 21: FM-Empfänger
FM ermöglicht eine qualitativ gute, störungsarme drahtlose Übertragung von Musik und Sprache.
Während bei AM auch durch ein schmalbandiges Filter das Signal nicht ganz vom Rauschen getrennt werden kann, ist es beim FM-Empfänger trotz des breitbandigen Filters möglich, die Qualität wesentlich zu verbessern.
Gründe dafür:
Der Demodulator wird kaum durch Amplitudenschwankungen beeinflusst.
Amplitudenschwankungen im Eingang werden zusätzlich durch einen Begrenzerverstärker reduziert. *
Die Sendeleistung ist konstant.
Die Schwunderscheinungen haben kaum Einfluss, die Empfangsfeldstärke darf schwanken.
* Der Begrenzerverstärker eines FM-Empfängers ist ein Verstärker, der sein Ausgangssignal ab einem bestimmten Eingangspegel begrenzt.

## Slide 22: Wurde alles empfangen?
Bildquelle: Mit Genehmigung des Autors https://hambuilder.com/product/hbr4hf-new/

## Slide 23: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/