## Slide 1: Wellenausbreitung und Ionosphäre
Fragen TI102-TI310
Carmen Weber – DM4EAX

## Slide 2: Ausbreitungsgeschwindigkeit
Die elektromagnetischen Wellen breiten sich mit einer Geschwindigkeit
von ca. 300.000km/s aus. Zeitgetreue Darstellung eines Lichtstrahls, der in 1,3 Sekunden von der Erde zum Mond reist.
Bildquelle: Von Cantus - File:Speed_of_light_from_Earth_to_Moon.gif, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8969681

## Slide 3: Wellenausbreitungen oberhalb von 30MHz
Die Troposphäre
Quelle: Carmen Weber – DM4EAX

## Slide 4: Troposphäre
Die Ultra-Kurzwellen (VHF- und UHF-Wellen) werden von der Troposphäre reflektiert. Die Troposphäre ist die unterste Schicht der Erdatmosphäre. In der Troposphäre sind etwa 90 Prozent der gesamten Luft, sowie beinahe der gesamte Wasserdampf der Erdatmosphäre, enthalten. Da sich in ihr der Großteil des Wetters ab-spielt, spricht man auch von der Wetterschicht.
Notes: Kleine Hlfe für Euch, einige divck gedruckte Formulierungen sind für die Prüfungsfragen entscheidend

## Slide 5: Reichweite
Für UKW ist es besonders günstig, wenn die An-tenne hoch aufgebaut wird. So erreicht man, dass die sogenannte “optische Sichtweite“ zunimmt.
Da die Troposphäre unterschiedlich beschaffen ist, kann es hier zu sogenannten Überhorizont-Verbindungen kommen, die durch eine Streuung der Wellen zustande kommt.
Dadurch reicht der Funkbereich ca. 15% über den geographischen Horizont hinaus.
Notes: Kleine Hilfe für Euch, einige dick gedruckte Formulierungen sind für die Prüfungsfragen entscheidend

## Slide 6: Geländeprofil
Welche Funkstrecke geht im 2m-Band wahrscheinlich am besten, welche am schlechtesten?
Bildquelle: Fragenkatalog Technik Klasse E:
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 7: Bodenwelle
Gut für kurze Entfernungen auf KW!

## Slide 8: Eigenschaften der Bodenwelle
Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung, geht über den geographischen Horizont hinaus und wird nicht reflektiert.
Bei höheren Frequenzen wird sie stärker gedämpft als bei niedrigen Frequenzen.
Hat man auf dem 80m-Band noch eine Bodenwellenreichweite von ca. 200km, so sinkt diese bei 20m-Band auf ca. 25 km.

## Slide 9: Raumwelle
Die DX-Welle auf KW

## Slide 10
Bildquelle: DM4EAX – Carmen Weber

## Slide 11: Raumwelle
Die Raumwelle wird über die vier verschiedenen ionosphärischen Schichten reflektiert und ermöglicht daher Fernverkehrsverbindungen (DX-Verkehr) über die jeweils geeigneten Bänder am Tage und in der Nacht.
Die Raumwelle kann bei richtiger Frequenzwahl an der Ionosphäre reflektiert werden und wieder zurück zur Erdoberfläche wandern. Aus diesem Grund besitzen Kurzwellensender eine sehr große Reichweite und können sogar weltweit empfangen werden.

## Slide 12: Die Tote Zone

## Slide 13: Die Tote Zone
Die Raum- und die Bodenwelle scheinen sich gut zu ergänzen, jedoch gibt es auf jedem KW-Band eine “Tote Zone“ .
Die “Tote Zone“ liegt, je nach Band, an unterschiedlichen Punkten und entsteht dadurch, dass hier die Funkwelle nicht mehr über die Bodenwelle transportiert und noch nicht durch die Raumwelle reflektiert wird.

## Slide 14
Quelle: Carmen Weber – DM4EAX

## Slide 15: Ionosphäre
Die Sonne ist ein wichtiger Faktor
für das Zusammenspiel der Schichten

## Slide 16: Die Sonne
Die Sonne hat einen erheblichen Einfluss auf die Aktivitäten der Schichten untereinander und zueinander. Deshalb ist für den Funkamateur die Wettervorhersage für die Sonnenaktivität, eine Möglichkeit zu erkennen, welche Bänder besonders guten und welche nur eingeschränkten Funkverkehr ermöglichen.
Hierbei spielen die Sonnenflecken eine große Rolle. Je mehr Sonnenflecken es gibt, desto besser sind einige Bänder zu gebrauchen. Die Zahl der Sonnenflecken unterliegt einem Zyklus von etwa 11 Jahren. Alle elf Jahre kommt es zu einem Sonnenfleckenminimum. In dieser Zeit sind das 6m-, das 10m-, das 12m- und das 15m-Band oft nur für Nahverkehrsverbindungen zu gebrauchen.
Notes: Funkwetterbericht kommt dershalb im Sonntäglichen Rundspruch zu Sprache

## Slide 17: Sonnenflecken
Bildquelle: Geof (Diskussion) 15:44, 14. Mai 2013 (CEST) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunspotcloseinset.png(aus der englischen Wiki/NASA Version 2.November 2004), GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32980019

## Slide 18: Grey-Line
Die Sonne, besser gesagt deren Auf- und Untergang, erzeugt eine Dämmerungszone auf der Erdoberfläche, die sogenannte “Grey-Line“. Sie ermöglicht, dass zwei sich in der Grey-Line befindlichen Stationen eine QSO als DX-Verbindung führen können.

## Slide 19: Grey-Line
Bildquelle: Michael Funke. Entnommen aus Hamradio Deluxe.

## Slide 20: Die Sonne
Die Sonne ionisiert die ionosphärischen Schichten durch elektrisch geladene Teilchen und sorgt dadurch für die gute Fernausbreitung der KW-Bänder.

## Slide 21: Die Schichten
Die Raumwelle wird in der “Ionosphärischen Schicht“ für den KW-Betrieb reflektiert.
Die Ionosphäre besteht aus vier Schichten:
der D-Schicht,
der E-Schicht und
den F-Schichten (F1 und F2)
Sie beeinflusst die Ausbreitung der Funksignale auf den verschiedenen Bänder (am Tage und in der Nacht) enorm.

## Slide 22: Die Schichten
Ionosphäre
Bildquelle: DM4EAX – Carmen Weber

## Slide 23: Die D-Schicht
Die D-Schicht reflektiert die Funkwellen nicht (je nach Tageszeit), sondern absorbiert sie.
Dadurch dämpft die D-Schicht die Wellen des 80m- und des 160m-Bandes am Tage so stark, dass keine Fernausbreitung zustande kommt.
Ein weltweiter Funkverkehr kann bei diesen beiden Bändern nur in der Nacht und in der Dämmerungszeit (Grey-Line) erfolgen.

## Slide 24: Mögel-Dellinger-Effekt
Die Sonne ist ein wichtiger Faktor für den Funkverkehr. Sie sendet Röntgen- und UV-Strahlungen aus.
Kommt es hier zu einem besonders hohen Anstieg dieser Strahlen, nach einem Flare (Energieausbruch der Sonne), hört man auf den KW-Bändern fast nichts mehr. Ein zeitlich begrenzter Totalausfall der Reflexion in der Ionosphäre ist dann dafür die Ursache.
Diese Erscheinung nennt man “Mögel-Dellinger-Effekt“. Die Ionisierung der D-Schicht steigt derart an, dass keine Funkwellen mehr durchkommen.

## Slide 25: Wie kommt es zu der erhöhten Strahlung?
Zu einer erhöhten Ausstrahlung von UV- und Röntgenstrahlung kommt es durch geomagnetische Stürme. Diese entstehen immer dann, wenn es auf der Sonne zu starken Eruptionen kommt, die einen verstärkten Sonnenwind in Richtung Erde auslösen.
Bei geomagnetischen Stürmen kann man auch das Naturschauspiel der Polarlichter bewundern. Dies kommen zustande, weil unser Magnetfeld einen Dipolcharakter hat und die erhöhte Energieausstrahlung (in die Richtung der magnetischen Pole) auf die Erde gelangt.
Nicht nur die Amateurfunkbänder können dadurch zeitlich begrenzt ausfallen, sondern auch Satelliten oder in extrem Fällen der Strom.

## Slide 26: Die E-Schicht
Im KW–Bereich können bei Reflexion an der E-Schicht maximale Entfernungen von 2200Km bei einem Sprung (Hop) überwunden werden.
Zu Beispiel wird das 10m-Band in den Sommermonaten positiv durch die E-Schicht beeinflusst, sodass diese Sprünge erreich werden können.
Ein entscheidender Faktor ist hierzu der Abstrahlwinkel der Antenne. Für Antennen gilt: je flacher der Abstrahl-winkel der Antenne, desto besser können DX-Verbindungen zustande kommen. Dies gilt nicht nur für die E-Schicht, sondern für jede Schicht.
In der E-Schicht kommt es gelegentlich zu sogenannten Aurora-Erscheinungen. Sie treten immer dann auf, wenn elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne in die Atmosphäre eindringen. Bei Aurora kommt es zu einem verbrummten und flatternden Ton, weshalb hier die Betriebsart CW am besten geeignet ist.
Notes: Video CW Brummen Aurora

## Slide 27: Die E-Schicht
Die E-Schicht ist jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch in der Lage Überraschung zu bieten.
Mittels einer ungewöhnlich hohen Ionisation der Luftschichten ist es möglich, dass es an lokal begrenzten Orten zu Reflexionen kommt, die sogenannte Sporadic-E-Verbindungen zu-stande kommen lassen.
Diese sporadischen E-Schichten können besonders im 10m-Band zu einem Short-Skip führen. Darunter versteht man eine Verbindung, die eine Sprungdistanz von unter 1000Km hat.

## Slide 28: Die F-Schichten
In der Nacht bestimmt alleine die F2- Schicht die Fernausbreitung (“DX-Verkehr“) der Funkwellen. Sie wird deshalb auch gerne die “Nachtschicht“ genannt.
Jedoch ist am Tage die F1-Schicht hier nicht minder gut. Sie verhilft tagsüber zu guten DX-Verbindungen.
Die beide Schichten liegen ca. 200-500km über dem Erdboden.

## Slide 29: Sonstiges
Zwei Fragen, deren Erklärung jedoch erst für die Prüfung zum Zeugnis der Klasse A wichtig ist.
Die höchste brauchbare Frequenz nennt man MUF (Maximum Usable Frequency). Hier spielen verschiede Faktoren eine Rolle, die bestimmen, welches Band noch genutzt werden kann.
Besonders bei AM-Sendungen (Radio) auf KW kommt es zu einem “ionosphärischen Feldstär-kenschwund“ durch eine Überlagerung von Raum- und Bodenwelle. Dieses nennt man Fading.

## Slide 30: Weitere Informationen im Internet
Eine anschauliche Begriffserklärung:
http://www.dg7eao.de/funkwetter/
Grafische Ausbreitungsvorhersage (live):
https://dr2w.de/dx-propagation/
DARC Funkwetterbericht:
https://www.darc.de/der-club/referate/hf/funkwetter/

## Slide 31: Die unendlichen Weiten ….
Noch Fragen?

## Slide 32: Initiales Autorenteam: Carmen Weber - DM4EAX Michael Funke - DL4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/