## Slide 1: Übertragungsleitungen
Fragen TH301-TH312
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Warum Koax(ial)kabel?
Amateurfunktransceiver haben unsymmetrische 50 Ω Anschlüsse, deshalb bietet sich ein Anschluss mittels Koaxkabel an. Koaxkabel ist eine unsymmetrische Speiseleitung, weil beide Leiter unterschiedlich geformt sind. Koaxkabel haben den Vorteil, selber nicht abzustrahlen.
In der Fernsehtechnik findet 75 Ω Kabel Verwendung. Früher wurde auch noch 60 Ω Kabel benutzt.

## Slide 3: Aufbau von Koaxkabel
Bildquelle: FDominec - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1799992

## Slide 4: Steckernormen für Koaxkabel
PL-Stecker (auch UHF oder SO-259 genannt) sind, aufgrund der einfachen Art der Verarbeitung und des günstigen Preises, weit verbreitet.
Bildquelle: Appaloosa - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4433526

## Slide 5: Steckernormen für Koaxkabel
N-Stecker werden auf höheren Frequenzen eingesetzt weil sie weniger Verluste haben.
Zudem halten sie mehr Leistung aus und sind wasserdicht.
Bildquelle: Von Swift.Hg - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25678659

## Slide 6: Steckernormen für Koaxkabel
BNC-Stecker finden sich vor allen Dingen an Messgeräten weil sie sich schnell an- und abstecken lassen.
Bildquelle: Jonas Bergsten - Photo taken by Jonas Bergsten
using a Canon PowerShot G3., Domínio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=232485

## Slide 7: Steckernormen für Koaxkabel
SMA-Stecker werden aufgrund ihrer kleinen Bauform gerne in Handfunkgeräten und zur Verkabelung innerhalb von Geräten eingesetzt.
Bildquelle: Von KaiMartin - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18564868

## Slide 8: Verluste von Koaxkabeln
Beim Transport der HF-Energie im Koaxkabel geht Energie verloren, bzw. wird Energie in Wärme verwandelt.
Die Höhe der Verluste hängen von der Länge das Kabels, seiner Beschaffenheit und der Übertragungsfrequenz ab. Generell kann man sagen:
Kabel so kurz wie möglich wählen!
Je dicker das Kabel, desto besser!
Bei hohen Frequenzen (2m und höher) verlustarmes Kabel nehmen!

## Slide 9: Verluste von Koaxkabeln
Verluste werden auch als Dämpfung bezeichnet. Somit ist das Dämpfungsmaß ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Koaxkabel. Das Dämpfungsmaß wird in dB an-gegeben.
“dB“ bedeutet "dezi-Bel" und ist das in der Elektrotechnik übliche Maß für das Verhältnis zweier elektrischer Größen.
Bei der dB-Rechnung unterscheidet man zwischen Spannungs- und Leistungsverhältnissen. Bei der Berechnung von Sendeleistungsverlusten rechnet man mit dem Leistungsverhältnis.

## Slide 10: Verluste von Koaxkabeln
Gängige dB-Werte für das Dämpfungsmaß:
Bei 3dB bleibt ½ über.
Bei 6dB bleibt ¼ über.
Bei 10dB bleibt 1/10 über.
Bei 20dB bleibt 1/100 über.

## Slide 11: Das verflixte Vorzeichen
Gängige dB-Werte für positiven Leistungsgewinn:
+20dB 100-fach
+10dB 10-fach
+6dB 4-fach
+3dB 2-fach
Gängige dB-Werte für negativen Leistungsgewinn:
-3dB 1/2
-6dB 1/4
-10dB 1/10
-20dB 1/100
Merke:
Wenn von Dämpfung gesprochen wird, werden Werte mit positivem Vorzeichen genommen, obwohl es Verluste sind. Das Wort Dämpfung ersetzt hier das negative Vorzeichen. Man sollte also immer kurz innehalten und sich die Fragestellung genau anschauen.

## Slide 12: Das verflixte Vorzeichen

## Slide 13: Eine Frage die man unterschiedlich interpretieren könnte
TH307 Der Wellenwiderstand einer Leitung … ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluß.
DL9HCG sagt dazu:
HF-Bereich meint den Bereich der Kurzwellen, wo sich Ungenauigkeiten einer Leitung noch kaum auswirken.
Fertigungstoleranzen bei der Herstellung preiswerter Kabel machen sich schon bei VHF in geringem Maße bemerkbar.
Je höher die Frequenz dann wird, umso hochwertiger sollte daher das Kabel sein.
Wird die Leitung nämlich um eine Ecke gebogen, ändern billige Kabel gern ihren Wellenwiderstand.
Und das umso mehr, je höher die Frequenz wird.

## Slide 14: Leistungspegel
Leistungspegel geben Leistungen in logarithmischer Form an, um sowohl sehr große als auch sehr kleine Leistungsangaben einfach handhaben zu können. Der Leistungspegel ist ein absoluter Wert, also kein Verhältnis wie dB. Typischerweise nimmt er auf 1 Milliwatt Bezug (Dezibel-Milliwatt: dBm). Selten wird auch Bezug auf 1 Watt genommen (Dezibel-Watt: dBW).
Gängige Werte:
0dBm entspricht 1mW | 0dBW entspricht 1W
3 dBm entspricht 2mW | 3dBW entspricht 2W
10dBm entspricht 10mW | 10dBW entspricht 10W
20dBm entspricht 100mW | 20dBW entspricht 100W

## Slide 15: Das Kabeldämpfungsdiagramm …
… beschreibt die Dämpfung (bezogen auf 100m) eines Koaxkabels. Man sucht zuerst das Kabel und die Frequenz und dann die Stelle, an der die Linie für die Dämpfung getroffen wird. Den ermittelten Wert danach teilen, wenn man nicht gerade 100m Kabel hat.

## Slide 16: Das Kabeldämpfungsdiagramm
Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

## Slide 17: Warum Paralleldrahtspeiseleitung (Hühnerleiter)?
Koaxkabel hat den Nachteil, dass es bei hohem SWR große Verluste hat. Deshalb verwendet man gerne Paralleldraht-Speiseleitung auf dem Weg von der Allbandantenne zum Tuner.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 18: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 19: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/