## Slide 1: Übertrager und Transformatoren
TC401-TC403
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Begriffsbestimmung
Transformatoren und Übertrager machen - technisch gesehen - das Gleiche. Der Begriff Transformator wird eher in der Energietechnik und der Begriff Übertrager wird eher in der Niederfrequenztechnik benutzt.

## Slide 3: Einsatzzwecke
Transformatoren kennen wir, wenn die 230 Volt, die aus der Steckdose kommen, verringert werden müssen, um Kleingeräte zu versorgen. Übertrager kommen zum Beispiel zum Einsatz zur galvanischen Trennung von Audiosignalen, also zum Auftrennen von Brummschleifen.

## Slide 4: Funktionsprinzip
In der Primärspule wird ein Magnetfeld erzeugt, welches in die Sekundärspule induziert wird.
Bildquelle: Herbertweidner, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6936290

## Slide 5: Übersetzungsverhältnis
Wenn die Windungszahl N1 der Primärspule gleich groß ist wie die Windungszahl N2 der Sekundärspule, dann ist die Sekundärspannung U2 gleich groß wie die Primärspannung U1. In der Regel haben die Spulen auf der Primär- und der Sekundärseite von Trans-formatoren aber unterschiedliche Windungszahlen. Dadurch ist es möglich, die elektrische Spannung nahezu beliebig zu verändern.
Bildquelle: Herbertweidner, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6936290

## Slide 6: Übersetzungsverhältnis
Der unten gezeigte Übertrager hat 14 Windungen auf der Primärspule und 7 Windungen auf der Sekundärspule. Das ist ein Übersetzungsverhältnis von 2:1. Legt man z.B. an der Primärseite 20 Volt an, bekommt man an der Sekundärseite 10 Volt raus.
Bildquelle: Herbertweidner, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6936290

## Slide 7: In der Praxis…
Bildquelle: Mtodorov_69 - xformer.povsrc (v1.63), CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1345460
…sieht der typische Netztransformators so aus. Die innere Wicklung ist für die Speisespannung ausgelegt, erkennbar an der großen Windungszahl aus dünnem Draht. An der äußeren Wicklung wird die Ausgangsspannung entnommen. Sie ist meist wesentlich geringer und erfordert daher eine kleinere Windungszahl. Der Strom ist jedoch höher, daher ist die Drahtdicke größer.

## Slide 8: Berechnung der Sekundärwicklung
11
Ein Trafo liegt an 220 Volt (U1) und gibt 12 Volt (U2) ab.
Seine Primärwicklung (N1) hat 200 Windungen.
Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl (N2)?

## Slide 9: Berechnung der Sekundärspannung
= 5,7 V
zeigt an, dass die Primärspule 7 mal mehr Windungen als die Sekundärspule hat. Man könnte auch oder nehmen.
Die Primärspule (N1) eines Übertragers hat die siebenfache Anzahl von Windungen der Sekun-därspule (N2). Wie hoch ist die erwartete Sekun-därspannung (U2), wenn die Primärspule an 40 Volt (U1) angeschlossen wird?

## Slide 10: Gibt es Fragen?

## Slide 11: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/