## Slide 1: Digitale Betriebsarten
Wie kommt das Signal vom Computer in das Funkgerät?
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Einfache Variante
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX
Bildquelle:: Jeff Keyzer - originally posted to Flickr as Yaesu FT-901DM, CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11965761
Bildquelle: André Karwath aka Aka - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17306
Lautsprecherausgang
Mikrofon- eingang 20 mV
Sende - Empfangsumschaltung (PTT)
Soundkarte Line-In oder Mic.-In
Soundkarte Lautsprecherausgang 1 bis 2 Volt
COM Schnittstelle DTR oder RTS
Übertrager
Übertrager
Optokoppler

## Slide 3: Nachteile der einfachen Variante
Die Computer-Soundkarte ist nicht mehr für andere Aktionen nutzbar.
Es besteht die Gefahr der Übertragung von Systemklängen.
Das Umstecken von SSB zu Digitalbetrieb ist notwendig, da der Mikrofon-anschluss blockiert ist.
Es gibt keine CAT-Kontrolle.

## Slide 4: Was ist CAT Kontrolle?
CAT steht für Computer Aided Transceiver und erlaubt zum Beispiel das Auslesen der Frequenz durch die Software, um diese in das Log einzutragen. Ebenso kann durch die Software die Frequenz oder andere Parameter des Funkgerätes eingestellt werden.

## Slide 5: Externe Soundkarten Interfaces …
… bieten eine starke Vereinfachung des Anschlusses zwischen Computer und Funkgerät.
Bildquelle: André Karwath aka Aka - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17306
USB
CAT
Data
CW-Key
Bildquelle: Usohoso - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24632383
Bildquelle: Mit Genehmigung der Firma WIMO

## Slide 6: Vorteile von externen Interfaces
Die Computer-Soundkarte ist nicht belegt.
Die Gefahr von Übertragung von Systemklängen ist gebannt.
Das Umstecken von SSB zu Digitalbetrieb ist nicht notwendig, wenn der TRX Datenbuchsen hat.
Durch CAT-Kontrolle ergeben sich einfaches Loggen und Fernsteuerung des TRX.

## Slide 7: Soundkarten Interfaces …
… können auch direkt im Funkgerät vorhanden sein, was den Aufwand nochmal verringert.
Bildquelle: André Karwath aka Aka - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17306
USB
Bildquelle: By Jeff Davis - originally posted to Flickr as Kenwood TS-590S, CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11966503

## Slide 8: Und was haben wir jetzt davon?
Die Kopplung von Funkgerät und Computer bringt auch bei Sprechfunk und bei Telegrafie Vorteile:
Das Auslesen der Frequenz für Computerlog
Die Fernsteuerung des TRX vom Computer
Die Telegrafie dekodieren oder geben
Die Ausgabe von Sprache (z.B. zum CQ-Ruf beim Contest)

## Slide 9: Populäre digitale Betriebsarten
PSK zeichnet sich durch Robustheit in der Textübertragung aus.
RTTY ist das klassische Fernschreiben, wie man es früher drahtgebunden gemacht hat. Es ist heute auch noch bei Wettbewerben beliebt.
FT8 erlaubt die Übertragung von Signalen unterhalb des Rauschens.

## Slide 10: Selten genutzte digitale Betriebsarten
Folgende digitale Betriebsarten sind nicht ganz so weit verbreitet wie PSK und RTTY, erlauben aber auch die Übermittlung von Text und das auch noch störungsfreier:
OLIVIA, CONTESTIA, THORB, THOR, MFSK16, MT-63, DominoEX, SIM31 Der “Russian Digital Radio Club“ macht regelmäßig Veranstaltungen, um die Benutzer zusammen zu bringen.

## Slide 11: Analoge Betriebsarten
Ebenso interessant ist Hellschreiber, eine Übertragung von Text mittels einer Bildübertragungstechnologie aus den 20er Jahren.
SSTV erlaubt die Übertragung von stehenden Bildern bzw. sich langsam wechselnden Bildern.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 12: Prozeduale digitale Betriebsarten …
… zeichnen sich dadurch aus, dass kein freier Text übertragen werden kann. Es fing mit JT65A an, was ursprünglich für EME-Kommunikation entwickelt wurde, jedoch schnell auf der Kurzwelle Verbreitung fand und sich weiter zu JT9, FT8 und FT4 entwickelte.
Der Reiz liegt darin, dass sich mit einfachsten Antennen und wenig Sendeleistung weltweit Verbindungen machen lassen, die mit SSB, CW oder PSK nicht möglich wären.

## Slide 13: Beispiel eines FT8-QSOs
CQ DL4EAX JO31
DL4EAX K5OE EM10
K5OE DL4EAX -12
DL4EAX K5OE R-17
K5OE DL4EAX RRR
DL4EAX K5OE 73
K5OE DL4EAX 73

## Slide 14: pskreporter.info – 30m-Band
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 15: pskreporter.info – 2m-Band
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 16: Digitale Bakenaussendungen
Mittels WSRP lassen sich Bakenaussendungen tätigen, die zwei Minuten dauern und noch besser als JT65A oder FT8 dekodiert werden können.
Einen QSO-Modus gibt es nicht. WSPR wird primär zum Erforschen der Kurzwellenausbreitung und zum Langzeittest von Antennen genutzt.

## Slide 17: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 18: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/