## Slide 1: APRS
Automatic Packet Reporting System nicht Automatic Position Reporting System
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: APRS …
… ermöglicht die automatisierte Verbreitung von Daten (z.B. GPS-Position, Wetterdaten, kurze Textnachrichten), sowohl lokal über Funk als auch global über das Internet.
Bildquelle: http://www.aprs.org/

## Slide 3: Grundlage für APRS …
… ist das AX25-Protokoll, welches in Packet-Radio eingesetzt wird. Die Stärke des AX25-Protokolls ist eine Übertagungsgarantie, die auf Prüfsummen und Wiederholung von Aus-sendungen basiert. Für APRS wir auf diese Garantie verzichtet, um Übertagungsbandbreite zu sparen. Das erreicht man durch Aussendung von “Unnumbered Information“ (UI).

## Slide 4: Der Weg der Daten
Die einzelnen Datenpakete werden von APRS-Digipeatern weitergeitet, bis sie schließlich über einen "Internet Gateway" (IGATE) den Weg zum APRS-Internet-Service finden.
Dort können dann Webseiten - wie aprs.fi - die Daten abgreifen und darstellen.

## Slide 5: Der Weg der Daten
DL4EAX mit dem APRS-Handfunkgerät auf der Fähre, sendet auf 144.800MHz seine Position aus.
DB0FIG empfängt es und sendet es wieder aus (digipeating).
HB9BB empfängt es von DB0FIG und schickt es ins Internet.

## Slide 6: Frequenzen
Bildquelle: http://aprsisce.wdfiles.com/local--files/doc:frequencies/APRSVHFworldmap.png
Zusätzlich über SAT, ISS, Kurzwelle und Versuche auf 70cm. Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System

## Slide 7: Wie wird man QRV?
Empfang:
Über aprs.fi und diverse Smartphone-Apps kann man schon mal reinschauen.
PC mit SDR-USB-Stick oder 2m-RX an Soundkarte.
Senden:
2m-Funkgerät, GPS-Maus und ein Modem wie TinyTrack.
Es gibt unzählige Anbieter von “APRS-Trackern“ (z.B. der PicoAPRS).
Funkgerät, z.B. Yaesu FT-1,2,3,Dx, FT-2D oder Kenwood TH-D74E.
DSTAR bietet die Möglichkeit, Positionsdaten ins Internet zu schicken. Für DMR gibt es wohl auch verschiedene Lösungsansätze, das ist aber eigentlich kein APRS.

## Slide 8: Neugierig?
Generelle Infos: http://www.aprs.org/ https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System https://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System Praxisartikel: https://www.amateurfunk.uni-kl.de/projekte-aktivitaeten/aprs/ https://www.hamspirit.de/65/aprs-ein-ueberlick-fuer-einsteiger/ https://www.soundcardpacket.org/
APRS Rx-only IGate mit Raspberry Pi:
http://www.kubonweb.de/?p=130

## Slide 9
Fragen kostet nichts!

## Slide 10: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/