## Slide 1: DV - Betriebsarten
Digital Voice C4FM, D-STAR, DMR
Gerd Schäfer – DL2EGS

## Slide 2: Grundsätzliches
Geschichte - zunächst analoge Sprachübertragung
Entwicklung wie bei anderen Medien Schallplatte / Audio Kassette / CD / MP3
Digitale Sprachübertragung
weniger Bandbreite
Qualität ( geht / geht nicht )
Kommunikation auf direktem Weg / via Repeater
Vernetzung mit dem Internet
Vernetzung unterschiedlicher Modi (Brücken)
hohe Flexibilität
einfach zu bedienen / schwierig zu bedienen
kaum Konfiguration / schwierige Konfiguration
Sprache / Sprache und Daten

## Slide 3: Was bringt das?
weltweiter Funkverkehr – auch für „Antennengeschädigte“
Repeater können übers Internet vernetzt werden
Der Funkamateur kann die Vernetzung ( auch vom Handfunkgerät ) steuern
Mobil/Portabelbetrieb optimiert, nicht so „klar“ wie FM – bis zur Ausbreitungsgrenze
offene Schnittstellen: GPS – APRS , Textnachrichten, Daten ( auch Bilder ) per Funk

## Slide 4: C4FM / D-STAR / DMR
D-STAR Digital Smart Technogies for Amateur Radio, 1998, Bandbreite 6 kHz , Geräte ab € 400,00 , Einarbeitung notwendig
DMR Digital Mobile Radio , 2006, Bandbreite 12,5 kHz , sehr preiswerter Einstieg möglich < € 60,00 , Konfiguration (Codeplug) und Einarbeitung notwendig
C4FM Continuous 4-level frequency modulation , 2013 , Bandbreite 12,5 kHz , Geräte ab € 170,00 , plug and play

## Slide 5: Was brauche ich?
D-STAR D-STAR Funkgerät , und / oder ( Hotspot ) , ( „DV- USB“ Stick und Computer ) , Registrierung (Teil der DMR ID ) , ( Repeater in der Nähe ) , HILFE
DMR DMR Funkgerät , und / oder ( Hotspot ) , ( „DV- USB“ Stick und Computer ) , Registrierung DMR ID , ( Repeater in der Nähe ) , viel HILFE
C4FM C4FM Funkgerät , und / oder ( Hotspot / ( „DV- USB“ Stick und Computer ) , einfache Handhabung , nur sein Rufzeichen eintragen und loslegen , ( noch wenige Repeater )

## Slide 6
Frequenznutzung im Vergleich
entnommen dem Vortrag von OE1KBC

## Slide 7: Wie anfangen?
Im OV zeigen / lassen / fragen
Google / YouTube
Digitale Sprachbetriebsarten (OE1KBC) D-STAR, C4FM, DMR & Co https://www.youtube.com/watch?v=av_IGnjqIic
Probieren / Erfahrungen sammeln, austauschen
Interessant sind auch die YouTube Videos von Arthur Konze DL2ART ( Funkwelle.com)

## Slide 8: Initiales Autorenteam: Gerd Schäfer – DL2EGS Änderungen durch: Michael Funke – DL4EAX Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/