## Slide 1: Mikrofone
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Mikrofontypen

## Slide 3: Dynamische Mikrofone …
… erzeugen durch Induktion eine Spannung. Die heute übliche Bauform des Tauchspulenmikrofones hat das umgekehrte Prinzip des Lautsprechers. Sie haben eine geringe Empfindlichkeit, wodurch Details nicht erfasst werden, was jedoch erwünscht sein kann, um Hintergrundgeräusche zu unterdrücken.
Bildquelle: Arne Nordmann (norro) - Own illustration, based on Image:Mic-dynamic.PNG by Banco CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2002974

## Slide 4: Mikrofonvorverstärker
Dynamische Mikrofone erzeugen nur eine geringe Spannung, deshalb muss die Ausgangsspannung vor der weiteren Verarbeitung erhöht werden.
Das geschieht entweder im Mikrofon oder im Funkgerät. Als Verstärker kommen Transistoren oder Operationsverstärker infrage.

## Slide 5: Kondensatormikrofone …
… haben eine wenige tausendstel Millimeter dicke und elektrisch leitfähige Membran dicht vor einer Metallplatte angebracht. Diese Anordnung entspricht einem Plattenkondensator. Eintreffender Schall bringt die Membran zum Schwingen, wodurch sich der Abstand der beiden Kondensatorfolien und damit die Kapazität des Kondensators verändert.
Bildquelle: Von Kevin - Own illustration, based on Image:Mic-condenser.PNG by Banco, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1999841

## Slide 6: Elektretmikrofone …
… sind eine Weiterentwicklung des Kondensatormikro-fons. Auf die der Membran gegenüberliegenden Kondensatorplatte ist eine Elektretfolie aufgebracht. Der oder das Elektret ist ein isolierendes Material, das gespeicherte elektrische Ladungen enthält und somit ein elektrisches Feld in seiner Umgebung erzeugt.
Dadurch braucht man mit 1,5 Volt eine viel geringere Spannung als bei einem Kondensatormikrofon. Diese kann bei vielen Transceivern an der Mikrofonbuchse entnommen werden.

## Slide 7: Mikrofonstecker

## Slide 8: Steckverbindungen
Es gibt keine genormten Steckverbindungen für Amateurfunktransceiver. Es haben sich aber bestimmte Varianten herauskristallisiert.
Rundstecker 8 pol. RJ-45 bzw. Western 8 Pin
Bildquellen: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 9: Schaltpläne …
… finden sich in der Anleitung oder bei G4WPW.
Kenwood MC-43s Yaesu MH-31
Bildquelle: Kenwood MH-43s Manual
Bildquelle: https://www.qsl.net/g4wpw/mh31a.html
  1 FAST SCAN. ( red )
  2 GROUND. ( brown )
  3 PTT. ( yellow )
  4 MIC. ( white ) Colors are subject to change
  5 MIC GROUND. ( black )
  6 + 5 VOLTS. ( green )
  7 UP. ( blue )
  8 DOWN. ( black )

## Slide 10: Sprachaufbereitung

## Slide 11: Wozu?
Selbst wenn man bewusst versucht, die Lautstärke konstant zu halten, ist der Unterschied zwischen der Spitzenspannung und der durchschnittlichen Spannung ca. 6dB. Bei normaler Sprechweise sind dies 30 bis 40dB.
Bei einer für 100 Watt bemessenen SSB-Endstufe hat man, bei einer um 6dB abgesenkten durchschnittlichen Spannung, im Mittel 25 Watt Ausgangsleistung, also den “Ver-lust“ einer S-Stufe beim Empfänger. Die Egalisierung der Amplitudenunterschiede hat also eine bessere “Leistungsausbeute“ zurfolge. Der weit entfernte QSO-Partner wird also mit einer Zunahme der Verständlichkeit und einem besseren Signal-Rauschab-stand belohnt.

## Slide 12: Clipping
Wird ein Signal in seiner Amplitude begrenzt, steuern die leisen Silben den Sender weiter aus, da diese näher an die begrenzte Amplitude rücken. Mit zunehmendem Clippgrad verzerrt sich allerdings das Sprachsignal und es entstehen Oberschwingungen. Werden diese nicht herausgefiltert, dann werden sie ins HF-Spektrum eingemischt.

## Slide 13: Kompression (Speech Processing)
Aufgabe des Kompressors ist es, alle Silben auf den gleichen Spitzenwert zu verdichten. Die Schaltung sorgt dafür, dass größere Pegel geringer als kleinere verstärkt werden.
Dieses Verfahren kennen wir auch aus der Fernsehwerbung. Die kommt uns lauter als der Film vor. Der Spitzenpegel ist aber gleich. Der Ton der Fernsehwerbung wurde extrem komprimiert.

## Slide 14: Anpassung des Frequenzganges
Die Anhebung der hohen Frequenzen und Absenkung der tiefen Frequenzen führt dazu, dass die Sendeenergie primär in die Teile des Sprachspektrums gelenkt wird, die für die Verständlichkeit entscheidend sind.
Das geschieht entweder direkt in der Mikrofonkapsel oder später mittels eines Hochpasses oder Equalizers.
Ziel ist es, möglichst wenig Energie in die Übertragung der tiefen Töne zu stecken. Die Natürlichkeit der Sprache leidet allerdings dabei.

## Slide 15: Wann lässt man das besser sein?
Die genannten Maßnahmen sind sinnvoll, wenn ein SSB-Signal nahe dem Rauschen ist oder wenn es sich gegen andere SSB-Signale durchsetzen muss (“Pile-up“).
Beim Alltagsgespräch (“Smaltalk“) mit hohen Feldstärken wirkt das Signal unnatürlich, aggressiv und auf die Dauer unangenehm.
FM bietet im Vergleich zu SSB eine natürliche Sprachwiedergabe. Diese sollte man durch Manipulationen nicht wieder zunichtemachen.

## Slide 16: Alles verstanden?
Bildquelle: LuckyLouie at the English Wikipedia, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12648787

## Slide 17: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/