## Slide 1: Anzeige einer ortsfester Amateurfunkanlage nach BEMFV
Ist gar nicht so schwierig wie man sich denkt!
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Gesetzliche Grundlagen

## Slide 3: Gesetzliche Grundlagen nach BEMFV Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder
Sendeanlagen mit einer äquivalenten isotropen Strahlungsleistung (EIRP) von 10 Watt dürfen nur betrieben werden, wenn für diesen Standort eine gültige Standortbescheinigung vorliegt.
Eine Ausnahme bilden Amateurfunkanlagen, außer wenn sich am vorgesehenen Standort bereits ortsfeste Funkanlagen befinden, die eine Standortbescheinigung benötigen.

## Slide 4: Gesetzliche Grundlagen nach BEMFV
EMF Datenbank Hier kann man sehen, ob es am eigenen Standort bereits Funkanlagen mit Standort-bescheinigung gibt: https://emf3.bundesnetzagentur.de/karte/Default.aspx

## Slide 5: Gesetzliche Grundlagen nach BEMFV
Den Funkamateuren traut man so viel Fachwissen zu, dass auf eine Standortbescheinigung verzichtet werden kann.
Für Funkamateure gibt es ein vereinfachtes Verfahren, die Amateurfunkanlage der Bundesnetzagentur anzuzeigen und somit zu erklären, dass die Anforderungen nach BEMFV erfüllt sind.

## Slide 6: Gesetzliche Grundlagen nach BEMFV
Referenzen:
BEMFV: http://www.gesetze-im-internet.de/bemfv
Hinweise der Bundesnetzagentur: https://emf3.bundesnetzagentur.de/afu.html
DARC EMV Referat:
https://www.darc.de/der-club/referate/emv/emvu-bemfv

## Slide 7: Was ist wohin zu schicken?
Und was muss ich zuhause bereithalten?

## Slide 8: Was ist wohin zu schicken?
An die zuständige Außenstelle der Bundesnetz-agentur einzureichende Unterlagen:
Das Anzeigeformblatt
Eine maßstäbliche Skizze, die wiedergibt, dass der standortbezogene Sicherheitsabstand innerhalb des kontrollierbaren Bereichs endet.

## Slide 9: Was muss ich zuhause bereithalten?
Die bereitzuhaltenden Dokumentation enthält Details zu Sendeleistungen, Modulationsarten und Antennen.
Hinzu kommt das zur Ermittlung der Sicherheitsabstände verwendete Verfahren und Lagepläne.
Referenz: https://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/Anleitung_Anzeige_11.pdf

## Slide 10: Wie erstellt man die Unterlagen?
Welche Methodiken und Hilfsmittel gibt es?

## Slide 11: Mögliche Methodiken
Messung und Übertragen der Werte in die von der BNetzA bereitgestellten Formblätter.
Vereinfachtes Verfahren nach Wiesbeck: https://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/Studie_AFu.pdf
Berechnung mittels Software. Die Software erstellt dann die benötigten Unterlagen.

## Slide 12: Software
Watt32 vom DARC: https://www.darc.de/der-club/referate/emv/emvu-bemfv/#c202634
Wattwächter von der BNetzA: https://emf3.bundesnetzagentur.de/wattw%C3%A4chter.html
BEMFV-4-NEC2 von DL1SMF: https://www.dl1smf.de/de/node/6
Excel Tabelle nach DL8DWW: http://www.dm2ble.de/DL8DWW/dl8dww.htm
Eine umfangreiche Sammlung von Antennendaten: http://www.dm2ble.de/antennen-bibliothek.htm

## Slide 13: Die Sache mit dem Nahfeld
Jetzt wird es doch noch spannend!

## Slide 14: Nahfeldbetrachtungen
Das Fernfeld einer Antenne bildet sich im Ab-stand von vier Lambda aus.
Die oben genannten Softwarehilfsmittel erlauben eine Bestimmung der Feldstärke im Fernfeld und sind somit für die Anzeige nach BEMFV zulässig. Aber:
Unterhalb von vier Lambda befindet sich das Nahfeld, in dem sich die Feldstärken nicht so einfach berechnen lassen.
https://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/Anhang1_3%20(3)-13-08-23.pdf

## Slide 15: Reaktives Nahfeld
Das reaktive Nahfeld befindet sich um die An-tenne herum und wird in der Software erwähnt.
https://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/Anhang1_3%20(3)-13-08-23.pdf
Nahfeld | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70 cm
Reaktiv | 26,5m | 13,3m | 6,7m | 4,7m | 3,4m | 2,6m | 2,3m | 1,9m | 1,6m | 0,95m | 0,33m | 0.11 m

## Slide 16: Strahlendes Nahfeld
Das strahlende Nahfeld befindet sich Das sind zum Beispiel magnetische Loops und mittels Spulen extrem verkürzte Mobilstrahler für die “langen“ Kurzwellenbänder.
https://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/Anhang1_3%20(3)-13-08-23.pdf
Nahfeld | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm
Strahlend | 666,7m | 333,4m | 169m | 118,8m | 84,8m | 66m | 56,7m | 48,2m | 41,3m | 23,9m | 8,3m | 2,75m

## Slide 17: Nahfeldbetrachtungen
Im Nahfeld kann es zu starken Überhöhungen des elektrischen und magnetischen Feldes kommen.
Diese sind mit der Fernfeldberechnung nicht bestimmbar und daher ist eine Fernfeldberechnung in diesem Bereich nicht zulässig.
https://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/Anhang1_3%20(3)-13-08-23.pdf

## Slide 18: Nahfeldbetrachtungen
Was tun?
Für die Nahfeldbetrachtung gibt es spezielle Software zur Antennensimulation per Computer. FS3D: http://dh2mic.darc.de/bemfvinf.htm
4NEC2: http://dl6gl.de/anzeige-nach-bemfv/1-antennenmodellierung-mit-4nec2
Je nach Aufbausituation mag es sich lohnen, ein vereinfachtes Verfahren nach Wiesbeck zu machen: https://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/Studie_AFu.pdf
Messungen können einfacher sein und geben belastbare Werte. Messgeräte kann man über den DARC ausleihen. Bitte EMV-Referent im OV oder Distrikt ansprechen!

## Slide 19: Das war schon alles!
Wer mehr wissen will, sollte jetzt fragen!

## Slide 20: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/