## Slide 1: Sichere Verkabelung…
… im Niederspannungsbereich
Michael Funke – DL4EAX

## Slide 2: Ströme und Querschnitte
Ein typischer 100-Watt-Kurzwellentransceiver nimmt in der Spitze 20 Ampere bei 13,8 Volt auf. Wenn wir einen Spannungsabfall von 4% in Kauf nehmen, brauchen wir bei einer Kabellänge von 2m einen Kabelquerschnitt von ca. 2,5mm2.
Einen praktischen Online-Rechner findet man hier.
Das Problem sind hier die hohen Ströme.
Nun stellt sich die Frage, wie man mehrere Geräte sicher an ein Netzteil oder einen Akku anschließt.

## Slide 3: Externe Netzteile …
… sind notwendig weil viele Amateurfunkgeräte heutzutage kein eingebautes Netzteil haben.
Durch die Schaltnetzteiltechnologie sind diese sehr kompakt geworden. Beliebt und bewährt sind das SPA-8230 (von Maas, KPO oder Manson), das MFJ-4230MVP und ALINCO DM-430-E / DM-330-MW-II.
Prinzipiell eignen sich alle Arten von (Schalt-) Netzteilen, solange die Ausgangsspannung ausreichend gefiltert ist und die Abschirmung funktioniert. Im Moment sind Servernetzteile aus dem Computerbereich sehr beliebt.

## Slide 4: Beispiel MFJ-4230MVP
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 5: Der Bananenstecker …
… hat den unschlagbaren Vorteil, dass er überall verfügbar, preisgünstig und leicht zu verarbeiten ist. Er ist aber nicht verpolungssicher!
Bildquelle: PeterFrankfurt in der Wikipedia auf Deutsch(Originaltext: de:Benutzer:PeterFrankfurt) Selbst fotografiert, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2046372

## Slide 6: Der Bananenstecker …
… lässt aber auch viel Platz für Kreativität.
Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

## Slide 7: Das Power-Pole-System …
… hat den unschlagbaren Vorteil, dass es verpolungssicher ist. Dafür ist es nicht überall verfügbar, nicht preisgünstig und nicht ganz so leicht zu verarbeiten.
Bildquelle: Mit Genehmigung der Firma WIMO

## Slide 8: Das Power-Pole-System …
… hat den Vorteil in der Universalität der Stecker, die gleichzeitig Buchsen sind. Die 30-Ampere-Variante lässt sich noch leicht löten und man benötigt nicht unbedingt ein Spezialwerkzeug (z.B. Crimpzange).
Bildquelle: Mit Genehmigung der Firma WIMO

## Slide 9: Verteilerleisten mit KFZ Standardsicherungen
Bildquelle: Mit Genehmigung der Firma WIMO

## Slide 10: Das war schon alles
Wer mehr wissen will, muss fragen!

## Slide 11: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/