## Slide 1: Elektromagnetische Verträg-lichkeit in der Umwelt (EMVU)
Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV)
Carmen Weber– DM4EAX
Fragen VI101-VI121

## Slide 2: EMVU
Die Regelungen zum Schutz von Personen durch elektromagnetische Felder ist in dem Regelwerk der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder, kurz auch BEMFV, zu finden. Die Einhaltung dieser Verordnung ist Pflicht für jeden Funkamateur. Dies ist eine gesetzliche Regelung und beinhaltet nicht nur den Amateurfunkdienst.

## Slide 3: Zuständigkeiten
Eigenverantwortung ist gefragt!

## Slide 4: Eigenverantwortung
Jeder Zulassungsinhaber ist für die Einhaltung der Personenschutz-Grenzwerte, im Bezug auf die elektromagnetischen Umweltverträglichkeit, selber verantwortlich und muss dies auf Verlangen als Verantwortlicher für eine ortsfeste Amateurfunkstelle nachweisen.
Hierbei gilt es zu beachten, dass dies frequenzabhängig geschieht, da die Fähigkeit des menschlichen Körper hochfrequente Strahlungen zu absorbieren, frequenzabhängig ist.

## Slide 5: Das Anzeigeverfahren
Selbsterklärung und Standortbescheinigung im Überblick!

## Slide 6: Die Selbsterklärung
Die Selbsterklärung, so wird auch das Anzeigeverfahren ortsfester Amateurfunkanlagen genannt, ermöglicht dem Funkamateur eigenständig und selbstverantwortlich der BNetzA nachzuweisen, dass er nach den geltenden Regelungen der BEMFV, die Personenschutzgrenzwerte einhält.
Er ist verpflichtet, eigenständig die Werte zu dokumentieren, um eine Gefährdung von Personen auszuschließen. Diese Anzeige ist stets verbindlich, ändert man etwas an seiner Amateurfunkstelle so ist dies der BNetzA unverzüglich schriftlich mit zuteilen.
Das heißt:
Gibt der Funkamateur diese Erklärung ab, dann muss er sich auch an die in der Erklärung angegebenen Werte, zum Schutze von Personen, halten.

## Slide 7: Wann muss ich eine Selbsterklärung abgeben?
Zum Anzeigeverfahren ortsfester Amateurfunkstellen ist jeder Funkamateur dann verpflichtet, wenn man eine Strahlungsleistung von 10 Watt EIRP oder darüber erreicht.
Die Selbsterklärung muss vor der Inbetriebnahme der ortsfesten Amateurfunkstelle bei der Außenstelle der zuständigen BNetzA eingereicht werden.

## Slide 8: Welche Werte sind erforderlich?
Für die Selbsterklärung sind folgende physikalischen Größen zu berechnen und anzugeben:
Senderausgangsleistung
Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang
Antennengewinn
Antennenhöhe
Abstrahlrichtung
Frequenz
Modulationsverfahren
Standortbezogener Sicherheitsabstand
Die Berechnungen werden wir im technischen Teil unter dem Kapitel 1.12 Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz erlernen. Ein Vertiefungsthema geht dann im Detail auf die gelebte Praxis ein.

## Slide 9: Nach der Abgabe der Selbsterklärung
Hat der Funkamateur eine Selbsterklärung abge-geben, so muss er die Dokumentation hierzu auf-bewahren und der BNetzA auf Verlangen vorzei-gen.
Nimmt er nun die Station in Betrieb, hat er fort-laufend die Einhaltung der Grenzwerte zu doku-mentieren und zu prüfen.
Nimmt er Änderungen vor (andere Frequenz als in der Erklärung angegeben) oder es haben sich die Werte verändert, ist der Funkamateur verpflichtet, dies unverzüglich mitzuteilen.

## Slide 10: Wichtig noch zu wissen ist….
Alle Aussendungen, die ein Funkamateur gleichzeitig aussenden möchte, sind in der Selbsterklärung zu benennen
Für die Berechnung wird immer der Antennengewinnfaktor “G“ genommen.

## Slide 11: Standortbescheinigung
Eine Standortbescheinigung der BNetzA muss immer dann bei der BNetzA beantragt werden, wenn es am Ort der ortsfesten Amateurfunkstelle schon eine Funkanlage (egal ob Betriebsfunk oder Amateurfunk) mit einer Standortbescheinigung gibt.
Dazu kann man sich auf der Internet-Seite der BNetzA ansehen, ob man in unmittelbarer Nähe (auf dem Dach oder Nachbarhaus) eine Funkanlage mit Standortbescheinigung hat.
https://emf3.bundesnetzagentur.de/karte/Default.aspx

## Slide 12: Vielen Dank für das Zuhören!

## Slide 13: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/