## Slide 1: Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) und Störfälle
Carmen Weber – DM4EAX
Fragen VG101-VG112

## Slide 2: Allgemeines
Die Störfestigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Gerätes, trotz eines einwirkenden elektro-magnetischen Feldes, ohne Fehlfunktion wieter zu arbeiten.
Geräte werden also so konstruiert, dass sie eine bestimmte Feldstärke aushalten.
Das erreicht man zum Beispiel durch Abschirmung (Mehr Informationen dazu bei einem späteren Technikthema).

## Slide 3: Störungen beim Funkamateur

## Slide 4: Störungen beim Funkamateur
Der Funkamateur darf aufgrund des Selbstbauprivilegs die (empfangsmäßige) Störfestigkeit seiner Funkanlage selber bestimmen. Er muss diese Vorschriften also nicht beachten.
Achtung Stolperfalle:
Das gilt natürlich nicht für Nebenaussendungen von Sendern.

## Slide 5: Störungen beim Funkamateur
Außerdem hat der Funkamateur (so wie jeder andere auch) Störungen hinzunehmen, wenn die störenden Geräte den Anforderungen des EMVG oder FTEG genügen.
Stichwort:
Schaltnetzteil in der LED Beleuchtung des Nachbarn.

## Slide 6: Störungen durch den Funkamateur

## Slide 7: Zwei Szenarien
Wir unterscheiden zwischen zwei Szenarien:
Grenzwert für Störfestigkeit überschritten
Grenzwert für Störfestigkeit nicht erreicht

## Slide 8: Szenario 1
Wird am Ort der Störung eine Feldstärke erzeugt, die den in der Norm empfohlenen Grenzwert für die Störfestigkeit von Geräten überschreitet, muss der Funkamateur mit der Durchführung behördlicher Maßnahmen wie Überprüfung der Amateurfunkstelle und möglicherweise Betriebseinschränkungen rechnen. Auch wenn die Amateurfunkstelle vorschriftsmäßig betrieben wird!

## Slide 9: Szenario 2
Wird am Ort der Störung eine Feldstärke erzeugt, die den in der Norm empfohlenen Grenzwert für die Störfestigkeit von Geräten nicht erreicht, darf der Funkamateur den Betrieb fortsetzen.
Der Gestörte muss die Störung erdulden.

## Slide 10: Pattsituation
Angenommen der Gestörte hat beim Hersteller eine Erhöhung der Störfestigkeit verlangt, das Gerät wurde nachgerüstet und es kommt nach wie vor zu einer Störung.
Das gestörte Rundfunkgerät wie auch die störende Amateurfunkstelle halten also die Vorschriften ein und Nachbesserungen sind technisch nicht mehr möglich.
Dann entsteht eine rechtliche Pattsituation. Der Funkamateur hat dann die Sendeleistung so zu reduzieren, dass die Störung nicht mehr auftritt. Ansonsten hat er mit der Anordnung von Betriebseinschränkungen zu rechnen.

## Slide 11: Sonderfall
Stört eine Zusatzeinrichtung (z.B. ein selbstgebautes USB–Soundkarteninterface) eine Betriebsfunkstelle, muss der Funkamateur dafür Sorge tragen, dass die Zusatzeinrichtung die Grenzwerte der europäischen Normen einhält und die Schutzziele des EMVG erfüllt.

## Slide 12: Vielen Dank für das Zuhören!

## Slide 13: Initiales Autorenteam: Michael Funke - DL4EAX Carmen Weber - DM4EAX Willi Kiesow – DG2EAF Änderungen durch: Hier bitte Ihren Namen eintragen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Sie dürfen: Teilen: Das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Bearbeiten: Das Material verändern und darauf aufbauen. Unter folgenden Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. Nicht kommerziell: Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Details: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/