## Slide 1
Deutscher Amateur Radio Club e.V.
Ortsverband Tübingen, Luise-Wetzel-Weg 1
Morsetaste
Kurzbeschreibung
1 Widerstand 1KOhm braun-schwarz-rot
1 Widerstand 6,8 Kohm blau-grau-rot
1 Kondensatoren 10µF Polung: Rille => +
2 unterschiedliche Transistoren : Symbol beachten (Halbmond)
1 Kondensator 680nF keine Polung
Aufbauhinweise:
Plan auf Holzbrettchen legen (Löcher beachten!)
Reissnägel einschlagen
Reissnägel verzinnen
Drahtverbindungen löten
Bauteile löten, dabei auf Einbaurichtung achten!
Die Taste bekommt ein kleines Holzstück als
Unterlage.
Anschlußdraht auf der Unterseite anlöten
Letzte Kontrolle, ob alles richtig ist
Batterie anschließen, Polung beachten!