## Slide 1
Der kleine Robby (SPURT)
Zuerst die Hölzchen rechtwinklig aufeinander legen und
mit Heißkleber fixieren. In das noch heiße Material sofort
den einen Motor drücken. Er muss absolut gerade sitzen.
Danach den 2. Motor fixieren und gut verkleben
Anschließend die Kugellager auf das
Rundholz schieben wie auf dem Bild
zu sehen ist
Ein Hölzchen dient als Chassis, ein Riffelstab als Achse. Der Antrieb erfolgt über zwei Solarmotoren. Die Elektronik des kleinen Kantenverfolgers ist denkbar simpel: Der Opto-Reflex-koppler besteht aus einem infrarot-Sender und einem Fototransistor. Der Abstand zum reflektierenden Untergrund sollte bei ungefähr 3-6 mm liegen. Wird kein Licht reflektiert, sperrt der linke Transistor und der rechte Transistor steuert durch, der Motor rechts läuft. Wird genügend Licht reflektiert, steuert der linke Transistor durch und der linke Motor läuft, der rechte Motor geht aus. Auf diese Weise richtet die Lenkung des kleinen Kantenverfolgers sich nach der Helligkeit des Untergrunds, die der am Bug montierte optische Sensor wahrnimmt.
Infrarot-Reflex-Koppler
Axel Tüner, DF9VI

## Slide 2
Jetzt die Beinchen der Transistoren so abwinkeln, wie auf den
Bildern zu sehen ist und die Widerstände anlöten.
Den CNY70 einsetzen, Beschriftung in Fahrtrichtung links, und die Beinchen
umbiegen. Die beiden Transistoren mit den Widerständen an den CNY70 anlöten.
Jetzt noch den Batterieclip und die Motoren anschließen. Der Batteriehalter wird
mit Heißkleber auf die Motoren geklebt. Dabei die Position mit eingesetzten
Batterien so wählen, das unser Robby hinten aufliegt. Dort noch das kleine
Stückchen Holz als Abstandshalter mit Heißkleber befestigen